R$0da

# Introducción

De cumplimiento con el objetivo estratégico de contribuir al Desarrollo Aeronáutico de la Región, y con base en el acuerdo A010 de la X reunión del grupo de expertos ATM, remitimos a todos ustedes el Manual de fraseología y procedimientos radiotelefónicos Edición 2 para informarles de los cambios en la fraseología usada en las comunicaciones radiotelefónicas.

El manual ha sido discutido y consensuado por los Expertos asistentes a la X reunión del grupo realizada en diciembre de 2009, incluye la enmienda 2 de noviembre de 2009 del Doc. 4444, decimoquinta edición del 2007; asimismo, se ha incluido la enmienda 84 de noviembre de 2009 del Anexo 10 Volumen II Sexta Edición.

Con este documento la DGAC contribuye a la estandarización de las comunicaciones radiotelefónicas en las operaciones aeronáuticas en los aeródromos y espacio aéreo Costarricense y de la región Centroamericana.

# CONTROL DE FIRMAS

| Elaborado por: | ATCO. Kenneth Jackson León Subdirector de Navegación Aérea | 26-05-2010 |
| --- | --- | --- |
| Subdirección de Navegación Aérea |  |  |
| Revisado por: | ATCO. Steve Solano Bolaños Director de Navegación Aérea | 26-05-2010 |
| Dirección de Navegación Aérea |  |  |
| Aprobado por: | Lic. Jorge Fernández Chacón Director General | 26-05-2010 |
| Dirección General de Aviación Civil |  |  |

Tabla de contenido

Introduccion	2

Tabla de contenido	1

CONTROL DE PÁGINAS EFECTIVAS	1

CAPITULO 1 ABREVIATURAS	2

Abreviaturas, términos y expresiones transmitidas como palabras habladas en radiotelefonía	20

CAPITULO 2.	¡Error! Marcador no definido.

COMUNICACIONES RADIOTELEFÓNICAS - GENERALIDADES	22

2.1	Categorías de mensajes	22

2.2	 Mensajes relativos a la seguridad de los vuelos	23

2.3	 Mensajes relativos a la regularidad de los vuelos	23

2.4	 Cancelación de mensajes	23

CAPITULO 3	24

PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFÓNICOS	24

3.1	Idioma usado en procedimientos radiotelefónicos.	24

3.1.1	Deletreo de palabras en radiotelefonía.	24

3.1.2	Transmisión de números en radiotelefonía	24

3.1.3	Transmisión de horas	27

3.1.4	Verificación de números	27

3.1.5	Pronunciación de números	27

3.1.6	Técnica de transmisión	28

3.1.7	Composición de los mensajes	31

3.1.8	Distintivos de llamada radiotelefónicos para las estaciones aeronáuticas	31

3.1.9	Distintivos de llamada radiotelefónicos de las aeronaves	32

3.2	Cambio de distintivo de llamada	33

3.2.1	Transmisión de información en etapas criticas del vuelo	33

3.2.2	Procedimientos de iniciación y continuación de comunicaciones	33

3.2.3	Indicación del canal de transmisión	35

3.2.4	Procedimientos de prueba	35

3.2.5	Escala de legibilidad de transmisiones	35

3.2.6	Intercambio de comunicaciones	36

3.2.7	Acuse de recibo.	36

3.3	Falla de comunicaciones orales	36

3.3.3	Notificación de falla de comunicaciones.	37

3.3.4	Mensajes que deben ser colacionados	37

3.3.5	Señales luminosas de control	38

3.3.6	Códigos individuales de emergencia	39

3.3.7	Identificación radiotelefónica de las estaciones terrestres	40

3.3.8	Alfabeto Fonético	41

CAPITULO 4	42

FRASEOLOGIA BILINGÜE	42

4.1	SERVICIO DE CONTROL DE AREA	43

4.1.1	SERVICIO DE CONTROL DE AREA POR PROCEDIMIENTOS	43

4.1.1.1	Descripción de los niveles	43

4.1.1.2	Cambios de nivel, notificaciones y régimen de variación de altitud	44

4.1.1.3	Mantenimiento de niveles especificados	46

4.1.1.4	Especificación de niveles de crucero	46

4.1.1.5	Descenso de emergencia	47

4.1.1.6	Control de velocidad vertical de ascenso/descenso	47

4.1.1.7	Concesión de una autorización	48

4.1.1.8	Indicación de la ruta y del límite de la autorización	49

4.1.1.9	Si no se puede conceder la autorización inmediatamente después de haberla solicitado	49

4.1.1.10	Si no se puede conceder la autorización para la desviación	49

4.1.1.11	Transferencias de control o cambio de frecuencia	50

4.1.1.12	Cambio de distintivo de llamada.	51

4.1.1.13	Información sobre el tránsito.	51

4.1.1.14	Operaciones de separación vertical mínima reducida - (RVSM)	52

4.1.1.15	Instrucciones sobre separación	53

4.1.1.16	Notificación de posición.	53

4.1.1.17	Otros informes	53

4.1.1.18	Condiciones meteorológicas	54

4.1.1.19	Información relativa al aeródromo	55

4.1.1.20	Estado del funcionamiento del GNSS	55

4.1.1.21	Degradación de la performance de la navegación de la aeronave	56

4.1.2	SERVICIO DE CONTROL DE AREA POR VIGILANCIA	56

4.1.2.1	Descripción de los niveles	56

4.1.2.2	Cambios de nivel, notificaciones y régimen de variación de altitud	57

4.1.2.3 	Mantenimiento de niveles especificados	59

4.1.2.4	Especificación de niveles de crucero	59

4.1.2.5	Descenso de emergencia	60

4.1.2.6	Control de velocidad vertical de ascenso/descenso	60

4.1.2.7	Concesión de una autorización	61

4.1.2.8	Indicación de la ruta y del límite de la autorización	61

4.1.2.9	Instrucciones relativas al vuelo por una derrota (desplazada) paralela a la ruta  autorizada	62

4.1.2.10	Si no se puede conceder la autorización inmediatamente después de haberla solicitado	62

4.1.2.11	Si no se puede conceder la autorización para la desviación	62

4.1.2.12	Transferencias de control o cambio de frecuencia	63

4.1.2.13	Cambio de distintivo de llamada.	64

4.1.2.14	Operaciones de separación vertical mínima reducida - (RVSM)	65

4.1.2.15	Información sobre el tránsito	66

4.1.2.16	Instrucciones sobre separación	66

4.1.2.17	Identificación de aeronave	67

4.1.2.18	 Cuando sea necesario especificar un motivo para la guía vectorial radar o para las maniobras mencionadas	67

4.1.2.19	Para especificar un motivo para la guía vectorial y terminación de la guía vectorial	68

4.1.2.20	Información de posición	69

4.1.2.21	Instrucciones para guía vectorial	69

4.1.2.22	Instrucciones sobre numero Mach y/o velocidad indicada	70

4.1.2.23	Notificación de posición.	70

4.1.2.24	Otros informes	71

4.1.2.25	Maniobras	72

4.1.2.26	Terminación de guía vectorial radar	72

4.1.2.27	Control de velocidad	73

4.1.2.28	Comunicaciones y pérdida de comunicaciones	74

4.1.2.29	Terminación de servicio radar y/o de servicios ADS-B	74

4.1.2.30	Degradación del equipo radar y/o ADS-B	75

4.1.2.31	Para preguntar sobre capacidad del equipo SSR de abordo.	75

4.1.2.32	Para preguntar cuál es la capacidad del equipo ADS-B	75

4.1.2.33	Para dar instrucciones relativas al reglaje de respondedor.	76

4.1.2.34	Para pedir al piloto que vuelva a seleccionar el modo y código asignados.	76

4.1.2.35	Para pedir nueva selección de identificación de aeronave	76

4.1.2.36	Para pedir al piloto que confirme el código seleccionado en el transponder de la aeronave	76

4.1.2.37	Para solicitar que se active el dispositivo IDENTIFICACIÖN	76

4.1.2.38	Para solicitar la suspensión temporal de la operación del transponder	77

4.1.2.39	Para solicitar código de emergencia	77

4.1.2.40	Para solicitar la terminación del transponder y/o del transmisor ADS-B	77

4.1.2.41	Para solicitar la transmisión de la altitud de presión	77

4.1.2.42	Para solicitar comprobación del reglaje de presión y la confirmación del nivel.	77

4.1.2.43	Para solicitar que se interrumpa la transmisión relativa a la altitud de presión debido a funcionamiento defectuoso	77

4.1.2.44	Para solicitar verificación de nivel	78

4.1.2.45	Condiciones meteorológicas.	78

4.1.2.46	Información relativa al aeródromo	79

4.1.2.47	Estado del funcionamiento del GNSS	79

4.1.2.48	Degradación de la performance de la navegación de la aeronave	80

4.2 	SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACION	80

4.2.1	SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACIÓN POR PROCEDIMIENTOS	80

4.2.1.1	Descripción de los niveles	80

4.2.1.2	Cambios de nivel, notificaciones y régimen de variación de altitud	80

4.2.1.3	Transferencias de control o cambio de frecuencia	83

4.2.1.4	Cambio de distintivo de llamada.	84

4.2.1.5	Instrucciones para la salida	84

4.2.1.6	Instrucciones para la aproximación	84

4.2.1.7	Autorizaciones para patrones de espera	86

4.2.1.8	Hora prevista de aproximación	88

4.2.1.9	Información sobre el tránsito.	88

4.2.1.10	Control de velocidad vertical de ascenso/descenso	89

4.2.1.11	Notificación de posición.	89

4.2.1.12	Otros informes	90

4.2.1.13	Descenso de emergencia	90

4.2.1.14	Información relativa al aeródromo	91

4.2.1.15	Estado de funcionamiento de las ayudas visuales y no visuales.	92

4.2.1.16	Estado del funcionamiento del GNSS	92

4.2.1.17	Degradación de la performance de la navegación de la aeronave	93

4.2.1.18	Condiciones meteorológicas.	93

4.2.1.19	Información sobre presencia de aves.	94

4.2.1.20	Vaciado rápido de combustible	94

4.2.2	SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACIÓN POR VIGILANCIA ATS	95

4.2.2.1	Descripción de los niveles	95

4.2.2.2	Cambios de nivel, notificaciones y régimen de variación de altitud	95

4.2.2.3	Transferencias de control o cambio de frecuencia	98

4.2.2.4	Cambio de distintivo de llamada.	99

4.2.2.5	Identificación de aeronave	99

4.2.2.6	Información de posición	100

4.2.2.7	Instrucciones para guía vectorial	100

4.2.2.8	Vectores para la aproximación	101

4.2.2.9	Vectores para ILS y otras ayudas interpretadas por el piloto	102

4.2.2.10	Instrucciones para aproximación visual	103

4.2.2.11	Cuando sea necesario especificar un motivo para la guía vectorial radar o para las maniobras mencionadas	103

4.2.2.12	Control de velocidad	104

4.2.2.13	Control de velocidad vertical de ascenso/descenso	105

4.2.2.14	Información respecto al tránsito y medidas evasivas	106

4.2.2.15	Maniobras	107

4.2.2.16	Notificación de posición	107

4.2.2.17	Otros informes	108

4.2.2.18	Descenso de emergencia	109

b) VIRE A LA DERECHA (o ALA IZQUIERDA) RUMBO (tres cifras) HASTA (nivel) [HASTA INTERCEPTAR (derrota, ruta, aerovía, etc.)]	109

4.2.2.19	Instrucciones para la salida	109

4.2.2.20	Autorizaciones para patrones de espera	110

4.2.2.21	Comunicaciones y pérdida de comunicaciones	111

4.2.2.22	Terminación de vectores	111

4.2.2.23	Para preguntar sobre capacidad del equipo SSR de abordo.	111

4.2.2.24	Para preguntar cuál es la capacidad del equipo ADS-B	112

4.2.2.25	Para dar instrucciones relativas al reglaje de respondedor.	112

4.2.2.26	Para pedir al piloto que vuelva a seleccionar el modo y código asignados.	112

4.2.2.27	Para pedir nueva selección de identificación de aeronave	112

4.2.2.28	Para pedir al piloto que confirme el código seleccionado en el transponder de la aeronave	113

4.2.2.29	Para solicitar que se active el dispositivo identificación	113

4.2.2.30	Para solicitar la suspensión temporal de la operación del transponder	113

4.2.2.31	Para solicitar código de emergencia	113

4.2.2.32	Para solicitar la terminación del transponder y/o del transmisor ADS-B	113

4.2.2.33	Para solicitar la transmisión de la altitud de presión	114

4.2.2.34	Para solicitar comprobación del reglaje de presión y la confirmación del nivel.	114

4.2.2.35	Para solicitar que se interrumpa la transmisión relativa a la altitud de presión debido a funcionamiento defectuoso	114

4.2.2.36	Para solicitar verificación de nivel	114

4.2.2.37 	FRASEOLOGÍA DE ALERTA	114

4.2.2.37.1	Aviso de baja altitud	114

4.2.2.37.2	Aviso de proximidad del terreno	114

4.2.2.38	Terminación de servicio radar y/o de servicios ADS-B	115

4.2.2.39	Degradación del equipo radar y/o ADS-B	115

4.2.2.40	Estado de funcionamiento de las ayudas visuales y no visuales.	115

4.2.2.41	Información relativa al aeródromo	116

4.2.2.42	Condiciones meteorológicas.	117

4.2.2.43	Vaciado rápido de combustible.	117

4.2.2.44	Información sobre presencia de aves.	119

4.2.2.45	Estado del funcionamiento del GNSS	119

4.2.2.46	Degradación de la performance de la navegación de la aeronave	120

4.3	CONTROL DE AERÓDROMO	120

4.3.1	Descripción de los niveles	120

4.3.2	Cambios de nivel, notificaciones y régimen de variación de altitud	120

4.3.3	Transferencias de control o cambio de frecuencia	123

4.3.4	Cambio de distintivo de llamada	124

4.3.5	Identificación de la aeronave	124

4.3.6	Confirmación por medios visuales	124

4.3.7	Procedimiento de encendido de motor	125

4.3.8	Procedimiento de retroceso	126

4.3.9	Procedimientos de remolque	126

4.3.10	Procedimiento de retroceso (personal de tierra/de a bordo)	127

4.3.11	Para solicitar verificación de la hora y/o datos del aeródromo para la salida	128

4.3.12	Procedimientos de rodaje	128

4.3.13	Mantener en tierra (espera)	131

4.3.14	Para cruzar una pista	132

4.3.15	Preparación para el despegue	132

4.3.16	Autorización de despegue	133

4.3.17	Instrucciones para viraje o ascenso después del despegue	135

4.3.18	Ingreso en el circuito de tránsito de aeródromo	136

4.3.19	En el circuito	136

4.3.20	Instrucciones para la aproximación	136

4.3.21	Autorización de aterrizaje	137

4.3.22	Para demorar aeronaves	138

4.3.23	Aproximación frustrada	139

4.3.24	Información a las aeronaves	139

4.3.25	Pista libre y comunicaciones después del aterrizaje	140

4.4	COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS ATS	146

4.4.1	PREVISIONES Y REVISIONES	146

4.4.2	Transferencia de control	147

4.4.3	Cambio de autorización	147

4.4.4	Solicitud de aprobación	148

4.4.5	Transferencia de llegada	148

4.4.6	Transferencia	148

4.4.7	Concesión de autorización	149

4.4.8	Operaciones con separación vertical mínima reducida	149

# CONTROL DE PÁGINAS EFECTIVAS

| Capitulo | Páginas | Edición / Revisión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla de Contenido | 1-5 | 1/A | Febrero 2010 |
| Control paginas efectivas | 6 | 1/A | Febrero 2010 |
| Capitulo 1 | 7-25 | 1/A | Febrero 2010 |
| Capitulo 2 | 26-27 | 1/A | Febrero 2010 |
| Capitulo 3 | 28-44 | 1/A | Febrero 2010 |
| Capitulo 4 | 45-135 | 1/A | Febrero 2010 |

# CAPITULO 1 ABREVIATURAS

A

A		Ámbar

AAA 		Mensaje meteorológico enmendado

AAD		Desviación respecto a la altitud asignada

AAIM		Comprobación autónoma de la integridad de la aeronave

AAL		Por encima del nivel del aeródromo

ABI		Información anticipada sobre límite

ABM		Al través

ABN		Faro de aeródromo

ABT		Alrededor de

ABV		Por encima de .

AC		Altocumulus

ACARS †

Sistema de direccionamiento e informe para comunicaciones de aeronaves.

ACAS		Sistema anticolisión de a bordo

ACC ‡

Centro de control de área o control de área

ACCID		Notificación de un accidente de aviación

ACFT		Aeronave

ACK		Acuse de recibo

ACL		Emplazamiento para la verificación de altímetro

ACN		Número de clasificación de aeronaves

ACP		Aceptación (designador de tipo de mensaje)

ACPT		Acepto o aceptado

ACT		Activo o activado o actividad

AD		Aeródromo

ADA		Área con servicio de asesoramiento

ADC		Plano de aeródromo

ADDN		Adición o adicional

ADF ‡ 		Equipo radiogoniométrico automático

ADIZ † 		(debe pronunciarse “EI-

DIS”) Zona de identificación de defensa aérea

ADJ		Adyacente

ADO		Oficina de aeródromo

ADR		Ruta con servicio de asesoramiento

ADS 		Vigilancia dependiente automática

ADSU 		Dependencia de vigilancia automática

ADVS 		Servicio de asesoramiento

ADZ 		Avise

AES 		Estación terrena de aeronave

AFIL		Plan de vuelo presentado desde el aire

AFIS		Servicio de información de vuelo de aeródromo

AFM		Sí o conforme o afirmativo o correcto

AFS		Servicio fijo aeronáutico

AFT		Después de . . . (hora o lugar)

AFTN ‡		Red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas

A/G		Aire a tierra

AGA		Aeródromos, rutas aéreas y ayudas terrestres

AGL		Sobre el nivel del terreno

AGN		Otra vez

AIC		Circular de información aeronáutica

AIDC		Comunicaciones de datos entre instalaciones de servicios de tránsito aéreo

AIP		Publicación de información aeronáutica

AIRAC		Reglamentación y control de la información aeronáutica

AIREP †	Aeronotificación

AIRMET †	Información relativa a fenómenos meteorológicos en ruta que puedan afectar la seguridad de las

operaciones de aeronaves a baja altura

AIS		Servicio de información aeronáutica

ALA		Área de amaraje

ALERFA †	Fase de alerta

ALR		Alerta (designador de tipo de mensaje)

ALRS		Servicio de alerta

ALS		Sistema de iluminación de aproximación

ALT		Altitud

ALTN		Alternativa o alternante (luz que cambia de color)

ALTN		Alternativa (aeródromo de)

AMA		Altitud mínima de área

AMD		Enmiende o enmendado

AMDT		Enmienda (Enmienda AIP)

AMS		Servicio móvil aeronáutico

AMSL		Sobre el nivel medio del mar

AMSS		Servicio móvil aeronáutico por satélite

ANC		Carta aeronáutica — 1:500 000 (seguida del nombre/título)

ANCS	Carta de navegación aeronáutica — escala pequeña (seguida del nombre/título y escala)

ANS		Contestación

AOC		Plano de obstáculos de aeródromo (seguido del tipo y del nombre/título)

AP		Aeropuerto

APAPI †	 Indicador simplificado de trayectoria de aproximación de precisión

APCH		Aproximación

APDC		Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves (seguido del nombre/título)

APN		Plataforma

APP	Oficina de control de aproximación o control de aproximación o servicio de control de aproximación

APR		Abril

APRX		Aproximado o aproximadamente

APSG		Después de pasar

APV		Apruebe o aprobado o aprobación

ARC		Plano de área

ARNG		Arreglo

ARO		Oficina de notificación de

los servicios de tránsito aéreo

ARP		Punto de referencia de aeródromo

ARP		Aeronotificación (designador de tipo de mensaje)

ARQ		Corrección automática de errores

ARR		Llegada (designador de tipo de mensaje)

ARR		Llegar o llegada

ARS		Aeronotificación especial (designador de tipo de mensaje)

ARST		Detención [señala (parte del) equipo de detención de aeronave]

AS		Altostratus

ASC		Suba o subiendo a

ASDA		Distancia disponible de aceleración-parada

ASE		Error del sistema altimétrico

ASPEEDG	Ganancia de velocidad aerodinámica

ASPEEDL	Pérdida de velocidad aerodinámica

ASPH		Asfalto

AT		A las

ATA ‡		Hora real de llegada

ATC ‡		Control de tránsito aéreo (en general)

ATD ‡		Hora real de salida

ATFM		Gestión de la afluencia del tránsito aéreo

ATIS †		Servicio automático de información terminal

ATM		Organización del tránsito aéreo

ATN		Red de telecomunicaciones aeronáuticas

ATP 		A las . . . (hora) [o en . . .

(lugar)]

ATS		Servicio de tránsito aéreo

ATTN		Atención

AT-VASIS†	Sistema visual indicador de pendiente de aproximación simplificado en T

ATZ		Zona de tránsito de aeródromo

AUG		Agosto

AUTH		Autorizado o autorización

AUW		Peso total

AUX		Auxiliar

AVBL		Disponible o disponibilidad

AVG		Promedio, media

AVGAS	†	Gasolina de aviación

AWTA		Avise hora en que podrá

AWY		Aerovía

AZM		Azimut

B

B		Azul

BA		Eficacia del frenado

BASE		Base de las nubes

BCFG		Niebla en bancos

BCN		Faro (luz aeronáutica de superficie)

BCST		Radiodifusión

BDRY		Límite

BECMG	Cambiando a

BFR		Antes

BKN		Cielo nuboso

BL		Ventisca alta (seguida de DU = polvo, SA = arena o SN = nieve)

BLDG		Edificio

BLO		Por debajo de nubes

BLW		Por debajo de . . .

BOMB		Bombardeo

BR		Neblina

BRF		Corta (utilizada para indicar el tipo de aproximación deseado o requerido)

BRG		Marcación

BRKG		Frenado

BS		Estación de radiodifusión comercial

BTL		Entre capas

BTN		Entre (como preposición)

C

C		Grados Celsius (Centígrados)

CAT		Categoría

CAT		Turbulencia en aire despejado

CAVOK †	Visibilidad, nubes y condiciones meteorológicas actuales mejores que los valores o condiciones prescritos

CB	Cumulonimbus

CC		Cirrocumulus

CCA		Mensaje meteorológico corregido (designador de tipo de mensaje)

CD		Candela

CDN		Coordinación (designador de tipo de mensaje)

CF		Cambie frecuencia a . . .

CFM		Confirme o confirmo (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

CGL		Luz de guía en circuito

CH		Canal

CH		Transmisión de verificación de continuidad de canal para permitir la comparación de su registro de los números de orden en el canal correspondientes a los mensajes recibidos por este canal (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

CHG		Modificación (designador de tipo de mensaje)

CI		Cirrus

CIDIN †	Red OACI común de datos

CIT		Cerca de o sobre, ciudades grandes

CIV		Civil

CK		Verifique

CL		Eje

CLA		Tipo cristalino de formación de hielo

CLBR		Calibración

CLD		Nubes

CLG		Llamando

CLIMB-OUT	Area de ascenso inicial

CLR		Libre de obstáculos o autorizado para o autorización

CLRD		Pista(s) libre(s) de obstáculos (utilizada en METAR/SPECI)

CLSD		Cierre o cerrado o cerrando

CM		Centímetros

CMB		Ascienda a o ascendiendo a

CMPL		Finalización o completado o completo

CNL		Cancelación de plan de vuelo (designador de tipo de mensaje)

CNL		Cancelar o cancelado

CNS		Comunicaciones, navegación y vigilancia

COM		Comunicaciones

CONC		Hormigón

COND		Condición

CONS		Continuo

CONST		Construcción o construido

CONT		Continúe o continuación

COOR		Coordine o coordinación

COORD	Coordenadas

COP		Punto de cambio

COR	Corrija o corrección o corregido (utilizado para indicar un mensaje meteorológico corregido, designador de tipo de mensaje)

COT		En la costa

COV		Abarcar o abarcado o abarcando

CPDLC ‡		Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto

CPL		Plan de vuelo actualizado (designador de tipo de mensaje)

CRC		Verificación por redundancia cíclica

CRZ		Crucero

CS		Cirrostratus

CS		Distintivo de llamadas

CTA		Área de control

CTAM		Suba hasta y mantenga

CTC		Contacto

CTL		Control

CTN		Precaución

CTR		Zona de control

CU		Cumulus

CUF		Cumuliforme

CUST		Aduana

CVR		Registrador de la voz en el

puesto de pilotaje

CW		Onda continúa

CWY		Zona libre de obstáculos

D

D		En disminución (tendencia del RVR durante los 10 minutos previos)

D		Zona peligrosa (seguida de la identificación)

DA		Altitud de decisión

D-ATIS †	(debe pronunciarse “DI-ATIS”) Servicio automático de información terminal por enlace de datos

DCD		Duplex de doble canal

DCKG		Atraque

DCP		Punto de cruce de referencia

DCPC		Comunicaciones directas controlador-piloto

DCS		Simplex de doble canal

DCT		Directo (con relación a los permisos del plan de vuelo y tipo de aproximación)

DE*	De (se utiliza para que preceda a la señal distintiva de la estación que llama) (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

DEC		Diciembre

DEG		Grados

DEP		Salga o salida

DEP		Salida (designador de tipo de mensaje)

DES		Descienda a o descendiendo a

DEST		Destino

DETRESFA †	Fase de socorro

DEV		Desviación o desviándose

DFDR		Registrador digital de datos de vuelo

DFTI		Indicador de la distancia al punto de toma de contacto

DH		Altura de decisión

DIF		Difusas (nubes)

DIST		Distancia

DIV		Desvíese de la ruta o desviándome de la ruta

DLA		Demora o demorado

DLA		Demora (designador de tipo de mensaje)

DLIC		Capacidad de iniciación de enlace de datos

DLY		Diariamente

DME		Equipo radiotelemétrico

DNG		Peligro o peligroso

DOM		Nacional o interior

DP		Temperatura del punto de rocío

DPT		Profundidad

DR		A estima

DR . . . 		Ventisca baja (seguida de

DU = polvo, SA = arena o SN = nieve)

DRG		Durante

DS		Tempestad de polvo

DSB		Banda lateral doble

DTAM		Descienda hacia y mantenga

DTG		Grupo fecha-hora

DTHR		Umbral de pista desplazado

DTRT		Empeora o empeorando

DTW		Ruedas gemelas en tándem

DU		Polvo

DUC		Nubes densas en altitud

DUPE 	Este es un mensaje duplicado (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

DUR		Duración

D-VOLMET	Enlace de datos VOLMET

DVOR VOR	Doppler

DW		Ruedas gemelas

DZ		Llovizna

E

E		Este o longitud este

EAT		Hora prevista de aproximación

EB		Dirección este

EDA		Área de elevación diferencial

EEE 		Error (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

EET		Duración prevista

EFC		Prever nueva autorización

EGNOS † 	Servicio europeo de complemento geoestacionario de navegación

EHF		Frecuencia extremadamente alta [30 000 a 300 000 MHz]

ELBA †		Radiobaliza de emergencia para localización de aeronaves

ELEV		Elevación

ELR		Radio de acción sumamente grande

ELT		Transmisor de localización de emergencia

EM		Emisión

EMBD		Inmersos en una capa (para indicar los cumulonimbus inmersos en las capas de otras nubes)

EMERG	Emergencia

END		Extremo de parada (relativo al RVR)

ENE		Estenordeste

ENG		Motor

ENR		En ruta

ENRC . . . 	Carta en ruta (seguida del nombre/título)

EOBT		Hora prevista de fuera calzos

EQPT		Equipo

ER		Aquí . . . o adjunto

ESE		Estesudeste

EST		Estimar o estimado o estimación (designador de tipo de mensaje)

ETA ‡		Hora prevista de llegada o estimo llegar a las . . .

ETD ‡		Hora prevista de salida o estimo salir a las . . .

ETO		Hora prevista sobre punto significativo

EV		Cada

EXC		Excepto

EXER		Ejercicios o ejerciendo o ejercer

EXP		Se espera o esperado o esperando

EXTD		Se extiende o extendiéndose

F

F		Fijo(a)

FAC		Instalaciones y servicios

FAF		Punto de referencia de aproximación final

FAL		Facilitación del transporte aéreo internacional

FAP		Punto de aproximación final

FATO		Área de aproximación final y de despegue

FAX		Transmisión facsímil

FBL		Ligera (utilizada para indicar la intensidad de los fenómenos meteorológicos, interferencia o informes sobre estática, por ejemplo FBL RA = lluvia ligera)

FC		Tromba (tornado o tromba marina)

FCST		Pronóstico

FCT		Coeficiente de razonamiento

FDPS		Sistema de procesamiento de datos de vuelo

FEB		Febrero

FEW		Algunas nubes

FG		Niebla

FIC		Centro de información de vuelo

FIR ‡		Región de información de vuelo

FIS		Servicio de información de vuelo

FISA		Servicio automático de información de vuelo

FL		Nivel de vuelo

FLD		Campo de aviación

FLG		Destellos

FLR		Luces de circunstancias

FLT		Vuelo

FLTCK		Verificación de vuelo

FLUC		Fluctuante o fluctuación o fluctuado

FLW		Sigue o siguiendo

FLY		Volar o volando

FM		Desde

FM……		Desde (seguida de la hora a la que se pronostica que se iniciará el cambio meteorológico)

FMS ‡		Sistema de gestión de vuelo

FMU		Dependencia de

organización de la afluencia

FNA		Aproximación final

FPAP		Punto de alineación de la trayectoria de vuelo

FPL		Plan de vuelo presentado (designador de tipo de mensaje)

FPM		Pies por minuto

FPR		Ruta de plan de vuelo

FR		Combustible remanente

FREQ		Frecuencia

FRI		Viernes

FRNG		Disparos

FRONT †	Frente (meteorológico)

FRQ		Frecuente

FSL		Aterrizaje completo

FSS		Estación de servicio de

vuelo

FST		Primero

FT		Pies (unidad de medida)

FTP		Punto de umbral ficticio

FU		Humo

FZ		Engelante o congelación

FZDZ		Llovizna engelante

FZFG		Niebla engelante

FZRA		Lluvia engelante

G

G . . . 		Variaciones respecto a la velocidad media del viento (ráfagas) (seguida por cifras en METAR/SPECI y TAF)

G		Verde

GA		Continúe pasando su tráfico (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

G/A		Tierra a aire

G/A/G		Tierra a aire y aire a tierra

GAGAN †	Navegación aumentada por GPS y órbita geoestacionaria

GAMET	Pronóstico de área para vuelos a baja altura

GARP		Punto de referencia en azimut del GBAS

GBAS†		(debe pronunciarse “CHI-BAS”) Sistema de aumentación basado en tierra

GCA ‡		Sistema de aproximación dirigida desde tierra o

aproximación dirigida desde tierra

GEN		General

GEO		Geográfico o verdadero

GES		Estación terrena de tierra

GLD		Planeador

GLONASS †	Sistema orbital mundial de navegación por satélite (debe pronunciarse “GLO-NAS”)

GMC . . . 	Carta de movimiento en la superficie (seguida del nombre/título)

GND		Tierra

GNDCK	Verificación en tierra

GNSS ‡	Sistema mundial de navegación por satélite

GP		Trayectoria de planeo

GPS ‡		Sistema mundial de determinación de la posición

GR		Granizo

GRAS †	Sistema de aumentación regional basado en tierra (debe pronunciarse “CHI-RAS”)

GRASS		Área de aterrizaje cubierta de césped

GRIB		Datos meteorológicos procesados como valores reticulares expresados en forma binaria (clave meteorológica)

GRVL		Grava

GS		Velocidad respecto al suelo

GS		Granizo menudo o nieve granulada

GUND		Ondulación geoidal

H

H		Área de alta presión o centro de alta presión

H24		Servicio continuo de día y de noche

HAPI		Indicador de trayectoria de aproximación para helicópteros

HBN		Faro de peligro

HDF		Estación radiogoniometría de alta frecuencia

HDG		Rumbo

HEL		Helicóptero

HF ‡		Alta frecuencia [3 000 a 30 000 kHz]

HGT		Altura o altura sobre

HJ		Desde la salida hasta la puesta del sol

HLDG		Espera

HN		Desde la puesta hasta la salida del sol

HO		Servicio disponible para atender a las necesidades de las operaciones

HOL		Vacaciones

HOSP		Aeronave hospital

HPA		Hectopascal

HR		Horas

HS		Servicio disponible durante las horas de los vuelos regulares

HURCN	Huracán

HVDF		Estaciones radiogoniometrías de alta y muy alta frecuencias (situadas en el mismo lugar)

HVY		Pesado(a)

HVY		Fuerte (se utiliza para indicar la intensidad del fenómeno meteorológico, por ejemplo, lluvia fuerte = HVY RA)

HX		Sin horas determinadas de servicio

HYR		Más elevado

HZ		Calima

HZ		Hertzio (ciclo por segundo)

I

IAC . . . 	Carta de aproximación por instrumentos (seguida del nombre/título)

IAF		Punto de referencia de aproximación inicial

IAO		Dentro y fuera de las nubes

IAP		Procedimiento de aproximación por instrumentos

IAR		Intersección de rutas aéreas

IAS		Velocidad indicada

IBN		Faro de identificación

IC		Cristales de hielo (cristales de hielo muy pequeños en

suspensión denominados también polvo brillante)

ICE		Engelamiento

ID		Identificador o identificar

IDENT †	Identificación

IF		Punto de referencia de aproximación intermedia

IFF		Identificación amigo/enemigo

IFR ‡ 		Reglas de vuelo por instrumentos

IGA		Aviación general internacional

ILS ‡		Sistema de aterrizaje por instrumentos

IM		Radiobaliza interna

IMC ‡		Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos

IMG		Inmigración

IMI		Signo de interrogación (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

IMPR		Mejora o mejorando

IMT		Inmediato o inmediatamente

INA		Aproximación inicial

INBD		De entrada, de llegada

INC		Dentro de nubes

INCERFA †	Fase de incertidumbre

INFO †		Información

INFORME MET 	Informe meteorológico ordinario local (en lenguaje claro abreviado)

INOP		Fuera de servicio

INP		Si no es posible

INPR		En marcha

INS		Sistema de navegación inercial

INSTL		Instalar o instalado o instalación

INSTR		Instrumento (por instrumento)

INT		Intersección

INTL		Internacional

INTRG		Interrogador

INTRP		Interrumpir o interrupción o interrumpido

INTSF		Intensificación o intensificándose

INTST		Intensidad

IR		Hielo en la pista

ISA		Atmósfera tipo internacional

ISB		Banda lateral independiente

ISOL		Aislado

J

JAN		Enero

JTST		Corriente en chorro

JUL		Julio

JUN		Junio

K

KG		Kilogramos

KHZ		Kilohertzio

KM		Kilómetros

KMH		Kilómetros por hora

KPA		Kilopascal

KT		Nudos

KW		Kilovatios

L

L		Área de baja presión o centro de baja presión

. . . L 	izquierda (precedida por el número de designación para identificar una pista paralela)

L		Radiofaro de localización (véase LM, LO)

LAM		Acuse de recibo lógico (designador de tipo de mensaje)

LAN		Tierra adentro

LAT		Latitud

LDA		Distancia de aterrizaje disponible

LDAH		Distancia de aterrizaje disponible para helicópteros

LDG		Aterrizaje

LDI		Indicador de dirección de aterrizaje

LEN		Longitud

LF		Baja frecuencia [30 a 300 kHz]

LGT		Luz o iluminación

LGTD		Iluminado

LIH		Luz de gran intensidad

LIL		Luz de baja intensidad

LIM		Luz de intensidad media

LLZ		Localizador

LM		Radiofaro de localización intermedio

LMT		Hora media local

LNG		Larga (utilizada para indicar el tipo de aproximación deseado o requerido)

LO		Radiofaro de localización exterior

LOC		Local o localmente o emplazamiento o situado

LONG		Longitud

LORAN† 		LORAN (sistema de navegación de larga distancia)

LR		El último mensaje que recibí fue... (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

LRG		De larga distancia

LS		El último mensaje que envié fue... o El último mensaje fue... (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

LTD		Limitado

LTP		Punto del umbral de aterrizaje

LTT		Teletipo de línea alámbrica

LV		Ligero y variable (con respecto al viento)

LVE		Abandone o abandonado

LVL		Nivel

LYR		Capa o en capas

M

. . . M		Metros (precedido por cifras)

M . . . 		Número de Mach (seguido de cifras)

M . . . 		Valor mínimo del alcance visual en la pista (seguida por cifras en

METAR/SPECI)

MAA		Altitud máxima autorizada

MAG		Magnético

MAINT		Mantenimiento

MAP		Mapas y cartas aeronáuticas

MAPT		Punto de aproximación frustrada

MAR		En el mar

MAR		Marzo

MAS		Simplex Al manual

MAX		Máximo(a)

MAY		Mayo

MBST		Microrráfaga

MCA		Altitud mínima de cruce

MCW		Onda continúa modulada

MDA		Altitud mínima de descenso

MDF		Estación radiogoniometría de frecuencia media

MDH		Altura mínima de descenso

MEA		Altitud mínima en ruta

MEHT		Altura mínima de los ojos del piloto sobre el umbral (para sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación)

MET		Meteorológico o meteorología

METAR †		Informe meteorológico ordinario de aeródromo (en clave meteorológica)

MET		Informe meteorológico ordinario

REPORT	local (en lenguaje claro abreviado)

MF		Frecuencia media [300 a 3000 kHz]

MHDF		Estaciones radiogoniométricas de frecuencias media y alta (situadas en el mismo lugar)

MHVDF	Estaciones radiogoniométricas de frecuencias media, alta y muy alta (situadas en el mismo lugar)

MHZ		Megahertzio

MID		Punto medio (relativo al RVR)

MIFG		Niebla baja

MIL		Militar

MIN		Minutos

MIS		Falta. . . (identificación de la transmisión) (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

MKR		Radiobaliza

MLS ‡		Sistema de aterrizaje por microondas

MM		Radiobaliza intermedia

MNM		Mínimo(a)

MNPS		Especificaciones de performance mínima de navegación

MNT		Monitor o vigilando o vigilado

MNTN		Mantenga

MOA		Área de operaciones militares

MOC		Margen mínimo de franqueamiento de obstáculos (necesario)

MOD		Moderado(a) (utilizada para indicar la intensidad de los fenómenos meteorológicos, la interferencia o informes de estática, por ejemplo

MODRA = lluvia moderada)

MON		Lunes

MON		Sobre montañas

MOPS †		Normas de performance mínima operacional

MOTNE	Red de telecomunicaciones meteorológicas para las operaciones en Europa

MOV		Desplácese o desplazándose o desplazamiento

MPS		Metros por segundo

MRA		Altitud mínima de recepción

MRG		Alcance medio

MRP		Punto de notificación ATS/MET

MS		Menos

MSA		Altitud mínima de sector

MSAS† 		Sistema de aumentación basado en satélites con satélite de transporte multifuncional (MTSAT)

MSAW		Advertencia de altitud mínima de seguridad

MSG		Mensaje

MSL		Nivel medio del mar

MSR 		Mensaje. . . (identificación de la transmisión) transmitido por vía indebida (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

MSRR		Radar secundario de vigilancia de monoimpulso

MT		Montaña

MTU		Unidades métricas

MTW		Ondas orográficas

MVDF		Estaciones radiogoniométricas de frecuencias media y muy alta (situadas en el mismo lugar)

MWO		Oficina de vigilancia meteorológica

MX		Tipo mixto de formación de hielo (blanco y cristalino)

N

N		Ninguna tendencia marcada (del RVR durante los 10 minutos previos)

N		Norte o latitud norte

NASC †		Centro nacional de sistemas AIS

NAT		Atlántico septentrional

NAV		Navegación

NB		Dirección norte

NBFR		No antes de

NC		Sin variación

NCD	No se detectaron nubes (utilizada en METAR/SPECI automatizados)

NDB		Radiofaro no direccional

NDV		No hay variaciones direccionales disponibles (utilizada en METAR/SPECI automatizados)

NE		Nordeste

NEB		Dirección nordeste

NEG		No o negativo o niego permiso o incorrecto

NGT		Noche

NIL †		Nada o no tengo nada que transmitirle a usted

NM		Millas marinas

NML		Normal

NNE		Nornordeste

NNW		Nornoroeste

NO		No (negativo) (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

NOF		Oficina NOTAM internacional

NOSIG †	Sin ningún cambio importante (se utiliza en los pronósticos de aterrizaje de tipo “tendencia”)

NOTAM †	Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo.

NOV		Noviembre

NOZ‡ 		Zona normal de operaciones

NR		Número

NRH		No se escucha respuesta

NS		Nimbostratus

NSC		Sin nubes de importancia

NSW		Ningún tiempo significativo

NTL		Nacional

NTZ ‡		Zona inviolable

NW		Noroeste

NWB		Dirección noroeste

NXT		Siguiente

O

OAC		Centro de control de área oceánica

OAS		Superficie de evaluación de obstáculos

OBS		Observe u observado u observación

OBSC		Oscuro u oscurecido u oscureciendo

OBST		Obstáculo

OCA		Altitud de franqueamiento de obstáculos

OCA		Área oceánica de control

OCC		Intermitente (luz)

OCH		Altura de franqueamiento de obstáculos

OCNL		Ocasional u ocasionalmente

OCS		Superficie de franqueamiento de obstáculos

OCT		Octubre

OFZ		Zona despejada de obstáculos

OGN		Empiece (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

OHD		Por encima

OK		Estamos de acuerdo o Está bien (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

OLDI† 		Intercambio directo de datos

OM		Radiobaliza exterior

OPA		Formación de hielo de tipo blanco, opaco

OPC		Control indicado es el control de operaciones

OPMET †	Información meteorológica relativa a las operaciones

OPN		Abrir o abriendo o abierto

OPR		Operador (explotador) u operar (explotar) o utilización u operacional

OPS		Operaciones

O/R		A solicitud

ORD		Orden

OSV		Barco de estación oceánica

OTLK		Proyección (se utiliza en los mensajes SIGMET para las cenizas volcánicas y los ciclones tropicales)

OTP		Sobre nubes

OTS		Sistema organizado de derrotas

OUBD		Dirección de salida

OVC 		Cielo cubierto

P

P . . . 		Valor máximo de la velocidad del viento o del alcance visual en la pista (seguida por cifras en METAR/SPECI y TAF)

P . . . 		Zona prohibida (seguida de identificación)

PA 		Aproximación de precisión

PALS		Sistema de iluminación para la aproximación de precisión (especifica la categoría)

PANS		Procedimiento para los servicios de navegación aérea

PAPI †		Indicador de trayectoria de aproximación de precisión

PAR ‡		Radar de aproximación de precisión

PARL		Paralelo

PATC . . .	Carta topográfica para aproximaciones de precisión (seguida del nombre/título)

PAX		Pasajero(s)

PCD		Prosiga o prosigo

PCL		Iluminación controlada por el piloto

PCN		Número de clasificación de pavimentos

PDC ‡		Autorización previa a la salida

PDG		Gradiente del procedimiento de diseño

PER		Performance

PERM		Permanente

PIB		Boletín de información previa al vuelo

PJE		Ejercicios de lanzamiento de paracaidistas

PL		Gránulos de hielo

PLA		Aproximación baja, de práctica

PLN		Plan de vuelo

PLVL		Nivel actual

PN		Se requiere aviso previo

PNR		Punto de no retorno

PO		Remolinos de polvo/arena (remolinos de polvo)

POB		Personas a bordo

POSS		Posible

PPI		Indicador panorámico

PPR		Se requiere permiso previo

PPSN		Posición actual

PRFG		Aeródromo parcialmente cubierto de niebla

PRI		Primario

PRKG		Estacionamiento

PROB †	Probabilidad

PROC		Procedimiento

PROV		Provisional

PS		Más

PSG		Pasando por

PSN		Posición

PSP		Chapa de acero perforada

PSR ‡		Radar primario de vigilancia

PSYS		Sistema de presión

PTN		Viraje reglamentario

PTS		Estructura de derrotas polares

PWR		Potencia

Q

QDL		¿Piensa usted pedirme una serie de marcaciones? o Pienso pedirle una serie de marcaciones (para utilizar en radiotelegrafía como un código Q)

QDM ‡		Rumbo magnético (viento nulo)

QDR		Marcación magnética

QFE ‡ 		Presión atmosférica a la elevación del aeródromo (o en el umbral de la pista)

QFU		Dirección magnética de la pista

QGE		¿Cuál es mi distancia a su estación? o Su distancia a mi estación es (cifras de distancia y sistema de unidades) (para utilizar en radiotelegrafía como un código Q)

QJH		¿Debo pasar mi cinta de prueba/una frase de prueba? o Pase su cinta de prueba/una frase de prueba (para utilizar en AFS como un código Q)

QNH ‡		Reglaje de la subescala del altímetro para obtener elevación estando en tierra

QSP		¿Quiere retransmitir gratuitamente a . . . ? o Retransmitiré gratuitamente a . . . (para utilizar en AFS como un código Q)

QTA		¿Debo anular el telegrama núm. . . . ? o Anule el telegrama núm. . . . (para utilizar en AFS como un código Q)

QTE		Marcación verdadera

QTF		¿Quiere indicarme la posición de mi estación con arreglo a las marcaciones tomadas por las estaciones radiogoniométricas que usted controla? o La posición de su estación, basada en las marcaciones tomadas por las estaciones radiogoniométricas que controlo, era . . . latitud, . . . longitud (o cualquier otra indicación de posición), tipo . . . a . . . horas (para utilizar en radiotelegrafía como un código Q)

QUAD		Cuadrante

QUJ		¿Quiere indicarme el rumbo VERDADERO que debo seguir para dirigirme hacia usted? O El rumbo VERDADERO que debe seguir para dirigirse hacia

mí es de . . . grados a las . . . (para utilizar en radiotelegrafía como un código Q)

R

R . . .		 Alcance visual en la pista (seguida por cifras en METAR/SPECI)

. . . R		Derecha (precedida por el número de designación para identificar una pista paralela)

R		Rojo

R		Recibido (acuse de recibo) (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

R . . .		Zona restringida (seguida de la identificación)

RA		Lluvia

RAC		Reglamento del aire y servicios de tránsito aéreo

RAG		Dispositivo de parada en la pista

RAG		Rasgado

RAI		Indicador de alineación de pista

RAIM		Vigilancia autónoma de la integridad en el receptor

RASC† 		Centro regional de sistemas AIS

RASS		Fuente de reglaje del altímetro a distancia

RB		Lancha de salvamento

RCA		Alcance la altitud de crucero

RCC		Centro coordinador de salvamento

RCF		Falla de radiocomunicaciones (designador de tipo de mensaje)

RCH		Llegar a o llegando a

RCL		Eje de pista

RCLL		Luces de eje de pista

RCLR		Nueva autorización

RDH		Altura de referencia

RDL		Radial

RDO		Radio

RE		Reciente (utilizado para calificar fenómenos meteorológicos, RERA = lluvia reciente)

REC		Recibir o receptor

REDL		Luces de borde de pista

REF		Referente a . . . o consulte a . . .

REG		Matrícula

RENL		Luces de extremo de pista

REP		Notificar o notificación o punto de notificación

REQ		Solicitar o solicitado

RERTE		Cambio de ruta

RESA		Zona de seguridad de fin de pista

RG		Alineación (luces)

RHC		Circuito del lado derecho

RIF		Renovación en vuelo de la autorización

RITE		Derecha (dirección de viraje)

RL		Notifique salida de

RLA		Retransmisión a

RLCE		Solicite cambio de nivel en ruta

RLLS		Sistema de iluminación de guía a la pista

RLNA		Nivel solicitado no disponible

RMAC		Carta de altura mínima radar

RMK		Observación

RNAV †	Navegación de área

RNG		Radiofaro direccional

RNP		Performance de navegación requerida

ROBEX †		Intercambio de boletines regionales OPMET (sistema)

ROC		Velocidad ascensional

ROD		Velocidad vertical de descenso

ROFOR	Pronóstico de ruta (en clave meteorológica)

RON		Recepción solamente

RPI †		Indicación de posición radar

RPL		Plan de vuelo repetitivo

RPLC		Remplazar o remplazado

RPS		Símbolo de posición radar

RPT		Repita o repito (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

RQ*		Petición (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

RQMNTS	Requisitos

RQP		Solicitud de plan de vuelo (designador de tipo de mensaje)

RQS		Solicitud de plan de vuelo suplementario (designador de tipo de mensaje)

RR		Notifique llegada a

RRA		(o RRB, RRC, . . . etc., en orden) Mensaje meteorológico demorado (designador de tipo de mensaje)

RSC		Subcentro de salvamento

RSCD		Estado de la superficie de la pista

RSP		Radiofaro respondedor

RSR		Radar de vigilancia en ruta

RTD		Demorado (se utiliza para indicar un mensaje meteorológico demorado; designador de tipo de mensaje)

RTE		Ruta

RTF		Radiotelefonía

RTG		Radiotelegrafía

RTHL		Luces de umbral de pista

RTN		Dé la vuelta o doy la vuelta o volviendo a

RTODAH	Distancia de despegue interrumpido disponible para helicópteros

RTS		Nuevamente en servicio

RTT		Radioteletipo

RTZL		Luces de zona de toma de contacto

RUT		Frecuencias de transmisión en ruta reglamentarias en las regiones

RV		Barco de salvamento

RVR ‡		Alcance visual en la pista

RVSM ‡		Separación vertical mínima reducida [300 m (1 000 ft)] entre FL 290 y FL 410

RWY		Pista

S

S . . . 		Estado del mar (seguida por cifras en METAR/SPECI)

S		Sur o latitud sur

SA		Arena

SALS		Sistema sencillo de iluminación de aproximación

SAN		Sanitario

SAP		Tan pronto como sea posible

SAR		Búsqueda y salvamento

SARPS		Normas y métodos recomendados [OACI]

SAT		Sábado

SATCOM	Comunicación por satélite

SB		Dirección sur

SBAS †		Sistema de aumentación basado en satélites

SC		Stratocumulus

SCT		Nubes dispersas

SDBY		Estar a la escucha o de reserva

SE		Sudeste

SEA		Mar (utilizada en relación con la temperatura de la superficie del mar y el estado del mar)

SEB		Dirección sudeste

SEC		Segundos

SECN		Sección

SECT		Sector

SELCA		Sistema de llamada selectiva

SEP		Septiembre

SER		Servicio o dando servicio o servido

SEV		Fuerte (utilizada en los informes para calificar la formación de hielo y turbulencia)

SFC		Superficie

SG		Cinarra

SGL		Señal

SH . . . 		Chaparrón (seguida de RA = lluvia, SN =nieve, PL = hielo granulado, GR = granizo, GS = granizo menudo, o combinaciones, por ejemplo SHRASN = chaparrones de lluvia y nieve)

SHF		Frecuencia supraalta [3 000 a 30 000 MHz]

SID †		Salida normalizada por instrumentos

SIF		Dispositivo selectivo de identificación

SIG	Significativo

SIGMET †	Información relativa a fenómenos meteorológicos en ruta que puedan afectar la seguridad de las operaciones de las aeronaves

SIMUL		Simultáneo o simultáneamente

SIWL		Carga de rueda simple aislada

SKC		Cielo despejado

SKED		Horario o sujeto a horario o regular

SLP		Punto de limitación de velocidad

SLW		Despacio

SMC		Control de la circulación en la superficie

SMR		Radar de movimiento en la superficie

SN		Nieve

SNOCLO	Aeródromo cerrado debido a nieve (se utiliza en METAR/ SPECI)

SNOWTAM † 	Serie de NOTAM que notifica la presencia o eliminación de condiciones peligrosas debidas a nieve, nieve fundente, hielo o agua en el área de movimiento por medio de un formato concreto.

SPECI		Informe meteorológico especial de aeródromo (en clave meteorológica)

SPECIAL †	Informe meteorológico especial local (en lenguaje claro abreviado)

SPL		Plan de vuelo suplementario (designador de tipo de mensaje)

SPOC		Punto de contacto SAR

SPOT †	Viento instantáneo

SQ		Turbonada

SQL		Línea de turbonada

SR		Salida del sol

SRA		Aproximación con radar de vigilancia

SER		Radar de vigilancia que

forma parte      		del sistema de radar para aproximación de precisión

SRG		De corta distancia

SRR		Región de búsqueda y salvamento

SRY		Secundario

SS		Puesta del sol

SS		Tempestad de arena

SSB		Banda lateral única

SSE		Sudsudeste

SSR		Radar secundario de vigilancia

SST		Avión supersónico de transporte

SSW		Sudsudoeste

ST		Stratus

STA		Aproximación directa

STAR †		Llegada normalizada por instrumentos

STD		Normal o estándar

STF		Estratiforme

STN		Estación

STNR		Estacionario

STOL		Despegue y aterrizaje cortos

STS		Estado

STWL		Luces de zona de parada

SUBJ		Sujeto a

SUN		Domingo

SUP		Suplemento (Suplemento AIP)

SUPPS		Procedimientos suplementarios regionales

SVC		Mensaje de servicio

SVCBL		En condiciones de servicio

SW		Sudoeste

SWB		Dirección sudoeste

SWY		Zona de parada

T

T		Temperatura

TA		Altitud de transición

TAA		Altitud de llegada a terminal

TACAN		Sistema TACAN

TAF† 		Pronóstico de aeródromo (en clave meteorológica)

TAIL †		Viento de cola

TAR		Radar de vigilancia de área terminal

TAS		Velocidad verdadera

TAX		Rodaje

TC		Ciclón tropical

TCAC		Centro de avisos de ciclones tropicales

TCU		Cumulus acastillados

TODO		Tornado

TDZ		Zona de toma de contacto

TECR		Motivos técnicos

TEL		Teléfono

TEMPO † 	Temporal o temporalmente

TREND †	Pronóstico de tendencia

TFC		Tráfico

TGL		Aterrizaje y despegue inmediato

TGS		Sistema de guía para el rodaje

THR		Umbral

THRU		Por entre, por mediación de

THU		Jueves

TIBA		Radiodifusión en vuelo de información sobre el tránsito aéreo

TIL †		Hasta

TIP		Hasta pasar . . . (lugar)

TKOF		Despegue

TL . . . 		Hasta (seguida de la hora a la que se pronostica que terminará el cambio meteorológico)

TLOF		Área de toma de contacto y de elevación inicial

TMA ‡		Área de control terminal

TN . . . 		Temperatura mínima (seguida por cifras en TAF)

TNA		Altitud de viraje

TNH		Altura de viraje

TO . . . A . . . 	(lugar)

TOC		Cima de la subida

TODA		Distancia de despegue disponible

TODAH		Distancia de despegue disponible para helicópteros

TOP †		Cima de nubes

TORA		Recorrido de despegue disponible

TP		Punto de viraje

TR		Derrota

TRA		Espacio aéreo temporalmente reservado

TRANS		Transmitir o transmisor

TRL		Nivel de transición

TROP		Tropopausa

TS		Tormenta (en los informes y

pronósticos de aeródromo, cuando se utiliza la abreviatura TS sola significa que se oyen truenos pero no se observa ninguna precipitación en el aeródromo)

TS . . . 		Tormenta (seguida de RA = lluvia, SN = nieve,

PL = 		hielo granulado, GR = granizo, GS = granizo menudo, o combinaciones, por ejemplo, TRSASN = tormenta con lluvia y nieve)

TT		Teletipo

TUE		Martes

TURB		Turbulencia

T-VASIS †	Sistema visual indicador de pendiente de aproximación en T

TVOR		VOR terminal

TWR		Torre de control de aeródromo o control de aeródromo

TWY		Calle de rodaje

TWYL		Enlace de calle de rodaje

TX . . .		 Temperatura máxima (seguida por cifras en TAF)

TXT		Texto [cuando se usa esta abreviatura para pedir repetición, el signo de interrogación (IMI) precede a la abreviatura, por ejemplo, IMI TXT] (para utilizar en AFS como señal de procedimiento) TYP Tipo de aeronave TYPH Tifón

U

U		En aumento (tendencia del RVR durante los 10 minutos previos)

UAB . . . 		Hasta ser notificado por . . .

UAC		Centro de control de área superior

UAR		Ruta aérea superior

UDF		Estación radiogoniométrica de frecuencia ultraalta

UFN		Hasta nuevo aviso

UHDT		Imposibilidad de ascender por causa del tránsito

UHF		Frecuencia ultraalta [300 a 3 000 MHz]

UIC		Centro de región superior de información de vuelo

UIR		Región superior de información de vuelo

ULR		Radio de acción excepcionalmente grande

UNA		Imposible

UNAP		Imposible conceder aprobación

UNL		Ilimitado

UNREL		Inseguro, no fiable

UP		Precipitación no identificada (utilizada en METAR /SPECI automatizados)

U/S		Inutilizable

UTA		Área superior de control

UTC ‡		Tiempo universal coordinado

V

. . . V . . . 	Variaciones respecto a la dirección media del viento (precedida y seguida por cifras en METAR/SPECI p. ej., 350V070)

VA		Cenizas volcánicas

VAAC		Centro de avisos de cenizas volcánicas

VAC . . . 	Carta de aproximación visual (seguida del nombre/título)

VAL		En los valles

VAN		Camión de control de pista

VAR		Declinación magnética

VAR		Radiofaro direccional audiovisual

VASIS		Sistema visual indicador de pendiente de aproximación

VC . . . 		Inmediaciones del aeródromo (seguida de FG = niebla, FC = tromba, SH =chaparrón, PO = remolinos de polvo o arena, BLDU = ventisca alta de polvo, BLSA = ventisca alta de arena, BLSN = ventisca alta de nieve, por ejemplo DS =tempestad de polvo, SS = tempestad de arena, TS = tormenta o VA = cenizas volcánicas, VCFG = niebla de inmediaciones)

VCY		Inmediaciones

VDF		Estación radiogoniométrica de muy alta frecuencia

VER		Vertical

VFR ‡		Reglas de vuelo visual

VHF ‡		Muy alta frecuencia [30 a 300 MHz]

VIP ‡		Persona muy importante

VIS		Visibilidad

VLF		Muy baja frecuencia [3 a 30 kHz]

VLR		De muy larga distancia

VMC		Condiciones meteorológicas de vuelo visual

VOLMET †	Información meteorológica para aeronaves en vuelo

VOR ‡	Radiofaro omnidireccional VHF

VORTAC †	VOR y TACAN combinados

VOT	Instalación de pruebas del equipo VOR de a bordo

VPA		Ángulo de trayectoria vertical

VRB		Variable

VSA		Por referencia visual al terreno

VSP		Velocidad vertical

VTOL		Despegue y aterrizaje verticales

VV . . . 		Visibilidad vertical (seguida por cifras en METAR/SPECI y TAF)

W

W		Blanco

W		Oeste o longitud oeste

W . . . 		Temperatura de la superficie del mar (seguida por cifras en METAR/SPECI)

WAAS †		Sistema de aumentación de área amplia

WAC . . .	Carta aeronáutica mundial — OACI 1:1 000 000 (seguida del nombre/título) WAFC		Centro mundial de pronósticos de área

WB		Dirección oeste

WBAR		Luces de barra de ala

WDI		Indicador de la dirección del viento

WDSPR	Extenso

WED		Miércoles

WEF		Con efecto a partir de

WGS-84	Sistema Geodésico Mundial — 1984

WI		Dentro de o dentro de un margen de . . .

WID		Anchura

WIE		Con efecto inmediato

WILCO		Cumpliré

WIND		Viento

WINTEM	Pronóstico aeronáutico de

vientos y temperaturas en altitud

WIP		Obras en progreso

WKN		Decrece o decreciendo

WNW		Oestenoroeste

WO		Sin

WPT		Punto de recorrido

WRNG		Aviso

WS		Cizalladura del viento

WSPD		Velocidad del viento

WSW		Oestesudoeste

WT		Peso

WTSPT		Tromba marina

WWW		Worldwide web (Red mundial)

WX		Condiciones meteorológicas

X

X		Cruce

XBAR		Barra transversal (de sistema de iluminación de aproximación)

XNG		Cruzando

XS		Atmosféricos

Y

Y		Amarillo

YCZ		Zona amarilla de precaución (iluminación de pista)

YES		Sí (afirmativo) (para utilizar en AFS como señal de procedimiento)

YR		Su (de usted)

Z

Z		Tiempo universal coordinado (en mensajes meteorológicos)

### Abreviaturas, términos y expresiones transmitidas como palabras habladas en radiotelefonía

ACARS	Sistema de direccionamiento e informe para comunicaciones de aeronaves (debe pronunciarse “EI-CARS”)

ACAS		Sistema anticolisión de a bordo

ADIZ	Zona de identificación de defensa aérea (debe pronunciarse “EI-DIS” )

AIRE		Aeronotificación

AIRMET	Información relativa a fenómenos meteorológicos en ruta que puedan afectar la seguridad de las operaciones de aeronaves a baja altura

ALERFA	Fase de alerta

APAPI	Indicador simplificado de trayectoria de aproximación de precisión (debe pronunciarse “EI-PAPI”)

ATIS		Servicio automático de información terminal

AT-VASIS	Sistema visual indicador de pendiente de aproximación simplificado en T (debe pronunciarse “EI-TI-VASIS”)

AVGAS		Gasolina de aviación

BASE		Base de las nubes

CAVOK		Visibilidad, nubes y condiciones meteorológicas actuales mejores que los valores o condiciones prescritos (debe pronunciarse “CA-VO-KEI”)

CIDIN	Red OACI común de intercambio de datos

D-ATIS	Servicio automático de información terminal por enlace de datos 	(debe pronunciarse “DI-ATIS”)

DETRESFA	Fase de socorro

EGNOS	Servicio europeo de complemento geoestacionario de navegación (debe pronunciarse “EG-NOS”)

ELBA		Radiobaliza de emergencia para localización de aeronaves

FRONT		Frente (meteorológico)

GAGAN		Navegación aumentada por GPS y órbita geoestacionaria

GBAS		Sistema de aumentación basado en tierra (debe pronunciarse “CHI-BAS”)

GLONASS	Sistema orbital mundial de navegación por satélite (debe pronunciarse “GLO-NAS”)

GRAS		Sistema de aumentación regional basado en tierra (debe pronunciarse “CHI-RAS”)

IDENT		Identificación

INCERFA	Fase de incertidumbre

INFO		Información

LORAN		LORAN (sistema de navegación de larga distancia)

MET		Meteorológico o meteorología

METAR		Informe meteorológico ordinario de aeródromo (en clave meteorológica)

MOPS		Normas de performance mínima operacional

MSAS		Sistema de aumentación basado en satélites con satélite de transporte multifuncional (MTSAT) (debe pronunciarse “EM-SAS”)

NASC		Centro nacional de sistemas AIS

NIL		Nada o No tengo nada que transmitirle a usted

SBAS	Sistema de aumentación basado en satélites 	(debe pronunciarse “ES-BAS”)

SELCAL	Sistema de llamada selectiva

SID		Salida normalizada por instrumentos

SIGMET		Información relativa a fenómenos meteorológicos en ruta que puedan afectar la seguridad de las operaciones de las aeronaves

SNOWTAM	Serie de NOTAM que notifica la presencia o eliminación de condiciones peligrosas debidas a nieve, nieve fundente, hielo o agua en el área de movimiento por medio de un formato concreto

SPECI		Informe meteorológico especial de aeródromo (en clave meteorológica)

SPECIAL	Informe meteorológico especial (en lenguaje claro abreviado)

SPOT		Viento instantáneo

STAR		Llegada normalizada por instrumentos

NOSIG		Sin ningún cambio importante (se utiliza en los pronósticos de aterrizaje de tipo “tendencia”)

NOTAM	Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo

OLDI		Intercambio directo de datos

OPMET	Información meteorológica relativa a las operaciones

OPS		Operaciones

PAPI		Indicador de trayectoria e

aproximación de precisión

PROB		Probabilidad

RAIM		Vigilancia autónoma de la integridad en el receptor

RASC		Centro regional de sistemas AIS

RNAV		Navegación de área (debe pronunciarse “AR-NAV”)

ROBEX		Intercambio de boletines regionales OPMET (sistema)

TACAN		Sistema TACAN

TAF		Pronóstico de aeródromo (en clave meteorológica)

TAIL		Viento de cola

TEMPO	Temporal o temporalmente

TREND		Pronóstico de tendencia

TIBA		Radiodifusión en vuelo de información sobre el tránsito aéreo

TIL		Hasta

TOP		Cima de nubes

T-VASIS	Sistema visual indicador de pendiente de aproximación en T (debe pronunciarse “TI-VASIS”)

VOLMET	Información meteorológica para aeronaves en vuelo

VORTAC	VOR y TACAN combinados

WAAS		Sistema de aumentación de área amplia

WILCO		Cumpliré

# CAPITULO 2

# COMUNICACIONES RADIOTELEFÓNICAS - GENERALIDADES

Las siguientes recomendaciones deben ser consideradas en las transmisiones radiotelefónicas:

- En todas las comunicaciones se debe observar la mayor disciplina en todo momento, y se debe utilizar la fraseología normalizada de la OACI en todas las situaciones para las que se haya especificado. Sólo cuando la fraseología normalizada no sea útil para una transmisión prevista, se utilizará un lenguaje claro.

- Se debe evitar la transmisión de mensajes distintos de los especificados en la tabla de categorías de mensajes, en frecuencias del servicio móvil aeronáutico cuando los servicios fijos aeronáuticos sirvan para el fin deseado.

- Cuando la estación de una aeronave necesite enviar señales para hacer pruebas o ajustes que puedan interferir en el trabajo de una estación aeronáutica vecina, se debe obtener el consentimiento de esa estación antes de enviar tales señales. Dichas transmisiones se mantendrán al mínimo.

- Cuando una estación del servicio móvil aeronáutico necesite hacer señales de prueba, ya sea para ajustar un transmisor antes de hacer las llamadas o para ajustar un receptor, no se harán tales señales por más de 10 segundos y consistirán en números hablados (UNO, DOS, TRES, etc.) en radiotelefonía, seguidos del distintivo de llamada de la estación que transmita las señales de prueba. Dichas transmisiones se mantendrán al mínimo.

- Cuando varias estaciones de aeronave llamen simultáneamente a una estación aeronáutica, ésta decidirá el orden en que comunicarán las aeronaves.

## 2.1	Categorías de mensajes

Las categorías de mensajes cursados por el servicio móvil aeronáutico, el orden de prioridad de establecimiento de las comunicaciones y la transmisión de mensajes se ajustarán a la siguiente tabla:

| Categoría de mensaje y orden de prioridad radiotelefónica | Señal radiotelefónica |
| --- | --- |
| Llamadas de socorro, mensajes de socorro y tráfico de socorro | MAYDAY |
| Mensajes de urgencia, incluidos los mensajes precedidos por la señal de transportes sanitarios | PAN PAN O PAN, PAN MEDICAL |
| Comunicaciones relativas a radiogoniometría | — |
| Mensajes relativos a la seguridad de los vuelos | — |
| Mensajes meteorológicos | — |
| Mensajes relativos a la regularidad de los vuelos | — |

Los mensajes que tengan la misma prioridad deberían transmitirse, normalmente, en el orden en que se han recibido para transmisión.

Los mensajes relativos a actos de interferencia ilícita constituyen casos excepcionales en los que pueda no ser posible aplicar los procedimientos de comunicación reconocidos que se siguen para determinar la categoría y la prioridad de los mensajes

## 2.2		Mensajes relativos a la seguridad de los vuelos

Los mensajes relativos a la seguridad de los vuelos comprenderán lo siguiente:

- Mensajes de movimiento y de control [véanse los PANS-ATM (Doc 4444 de la OACI)].

- Mensajes originados por una empresa explotadora de aeronaves o por una aeronave, que sean de interés inmediato para una aeronave en vuelo.

- Aviso meteorológico que sea de interés inmediato para una aeronave en vuelo o que esté a punto de salir (comunicados individualmente o por radiodifusión).

- Otros mensajes relativos a las aeronaves en vuelo o que estén a punto de salir.

## 2.3		Mensajes relativos a la regularidad de los vuelos

Los mensajes relativos a la regularidad de los vuelos comprenderán lo siguiente:

- Mensajes relativos al funcionamiento o mantenimiento de las instalaciones o servicios indispensables para la seguridad o regularidad de la operación de las aeronaves.

- Mensajes relativos a los servicios que han de prestarse a las aeronaves.

- Instrucciones a los representantes de empresas explotadoras de aeronaves respecto a las modificaciones que deban hacerse en los servicios a pasajeros y tripulaciones, a causa de desviaciones inevitables del horario normal de operaciones. No son admisibles en este tipo de mensaje las solicitudes individuales de pasajeros o tripulantes.

- Mensajes relativos a los aterrizajes extraordinarios que tengan que hacer las aeronaves.

- Mensajes relativos a piezas y materiales requeridos urgentemente para las aeronaves.

- Mensajes relativos a cambios del horario de operación de las aeronaves.

Las dependencias de los servicios de tránsito aéreo que utilicen canales de comunicación directa entre piloto y controlador sólo cursaran mensajes de regularidad de los vuelos cuando no haya otros canales disponibles para cursar tales mensajes, y esto pueda hacerse sin interferir con el papel principal de dichas dependencias.

## 2.4		Cancelación de mensajes

a) Transmisiones incompletas.

Si no se ha transmitido completamente un mensaje cuando se reciban instrucciones para cancelarlo, la estación que transmite el mensaje avisará a la estación receptora que haga caso omiso de la transmisión incompleta. Esto se hará en radiotelefonía, usando una frase apropiada.

b) Transmisiones completadas

Cuando se suspenda la transmisión de un mensaje completado, hasta que se haga la corrección, y sea necesario informar a la estación receptora que no tome ninguna medida para dar curso al mismo, o cuando no pueda hacerse la entrega o la nueva transmisión, debería cancelarse la transmisión. Esto debería hacerse en radiotelefonía usando una frase apropiada.

La estación que cancele la transmisión de un mensaje será responsable de cualquier otra medida que deba tomarse.

# CAPITULO 3

# PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFÓNICOS

## 3.1		Idioma usado en procedimientos radiotelefónicos.

Las comunicaciones aeroterrestres en radiotelefonía se efectuarán en el idioma que la estación terrestre usa normalmente o en inglés a petición de toda estación de aeronave, en todas las estaciones terrestres que sirvan a aeropuertos designados y a rutas usadas por los servicios aéreos internacionales.

## 3.1.1		Deletreo de palabras en radiotelefonía.

Cuando se deletreen en radiotelefonía nombres propios, abreviaturas de servicio y palabras cuyo deletreo sea dudoso, se usará el alfabeto fonético.

## Transmisión de números en radiotelefonía

Todos los números, excepto los que se utilizan en la transmisión de información sobre altitud, altura de las nubes, visibilidad y alcance visual en la pista (RVR) se transmitirán pronunciando cada dígito separadamente. Los ejemplos siguientes ilustran la aplicación de este procedimiento.

| Rumbos | Transmitidos como |
| --- | --- |
| 100 grados | Rumbo uno cero cero |
| 080 grados | Rumbo cero ocho cero |
| 090 grados | Rumbo cero nueve cero |
| 270 grados | Rumbo dos siete cero |

| Distintivo de llamada de las aeronaves | Transmitidos como |
| --- | --- |
| TAI460 | Taca cuatro seis cero |
| LRC2160 | LACSA dos uno seis cero |
| CMP317 | Copa tres uno siete |
| AMX618 | Aeroméxico seis uno ocho |
| MXA521 | Mexicana cinco dos uno |
| TAI564 | Taca cinco seis cuatro |
| CMP618 | Copa seis uno ocho |
| AVA072 | AVIANCA cero siete dos |
| GUG910 | AVIATECA nueve uno cero |

| Niveles de vuelo | Transmitidos como |
| --- | --- |
| FL310 | Nivel de vuelo tres uno cero |
| FL210 | Nivel de vuelo dos uno cero |
| FL250 | Nivel de vuelo dos cinco cero |
| FL410 | Nivel de vuelo cuatro uno cero |
| Dirección y velocidad del viento | Transmitidos como |
| 200 grados, 70 nudos | Viento dos cero grados, siete cero nudos |
| 160 grados, 18 nudos con ráfagas de 30 nudos | Viento uno seis cero grados, uno ocho nudos, ráfagas tres cero nudos. |
| 270 grados, 06 nudos | Viento dos siete cero grados, cero seis nudos. |
| 180 grados, 10 nudos | Viento uno ocho cero grados, uno cero nudos. |
| Códigos del trasponder | Transmitidos como |
| 1005 | Transponder uno cero cero cinco |
| 5703 | Transponder cinco siete cero tres |
| 5775 | Transponder cinco siete siete cinco |
| 1004 | Transponder uno cero cero cuatro |

| Pista | Transmitidos como |
| --- | --- |
| 27 | Pista dos siete |
| 02 | Pista cero dos |
| 07 | Pista cero siete |
| 19 | Pista uno nueve |

La transmisión de información sobre altitud, altura de las nubes, visibilidad y alcance visual en la pista (RVR), constituidos únicamente por centenas redondas o millares redondos, se transmitirán pronunciando todos y cada uno de los dígitos correspondientes a las centenas o a los millares, y a continuación la palabra CIENTOS o MIL, según sea el caso. Cuando el número sea una combinación de millares y centenas redondos, se transmitirá pronunciando todos y cada uno de los dígitos correspondientes a los millares y a continuación la palabra MIL, y seguidamente el dígito de las centenas y la palabra CIENTOS.

| Visibilidad | Transmitida como |
| --- | --- |
| 1000 | Visibilidad uno mil |
| 700 | Visibilidad setecientos |
| 1500 | Uno mil quinientos |

| Altitud | Transmitidos como |
| --- | --- |
| 800 | Ocho cientos |
| 3500 | Tres mil quinientos |
| 7000 | Siete mil |
| 12000 | Uno dos mil |
| 15000 | Uno cinco mil |

| Altura de nubes | Transmitidos como |
| --- | --- |
| 2200 | Dos mil dos cientos |
| 4300 | Cuatro mil tres cientos |
| 5000 | Cinco mil |
| 5500 | Cinco mil quinientos |

| Alcance visual en la pista | Transmitidos como |
| --- | --- |
| 600 | RVR seis cientos |
| 1500 | RVR uno mil quinientos |

Los números que contengan una coma de decimales se transmitirán con la coma de decimales en el lugar correspondiente, indicándola por la palabra COMA.

| Número | Transmitidos como |
| --- | --- |
| 100,3 | UNO CERO CERO COMA TRES |
| 119,9 | UNO UNO NUEVE COMA NUEVE |
| 119,6 | UNO UNO NUEVE COMA SEIS |
| 124,1 | UNO DOS CUATRO COMA UNO |

## 3.1.3	Transmisión de horas

Cuando se transmitan horas, debería bastar el indicar los minutos y debe pronunciarse cada dígito separadamente. Sin embargo, si hay riesgo de confusión, debe incluirse la hora completa. El ejemplo siguiente ilustra la aplicación de este procedimiento:

| Hora | Transmitidos como |
| --- | --- |
| 0920 | Dos cero o cero nueve dos cero |
| 1643 | Cuatro tres o uno seis cuatro tres |
| 1001 | Cero uno o uno cero cero uno |
| 2315 | Uno cinco o dos tres uno cinco |

## 3.1.4		Verificación de números

Cuando se desee verificar la recepción exacta de los números transmitidos, la persona que transmita el mensaje solicitará de la persona que recibe el mensaje que le repita los números.

## 3.1.5		Pronunciación de números

Cuando el idioma utilizado para las comunicaciones es el inglés, los números se transmitirán usando la siguiente pronunciación:

| Numero o elemento numérico | Pronunciación en español |
| --- | --- |
| 0 | SI-RO |
| 1 | UAN |
| 2 | TU |
| 3 | TRI |
| 4 | FO-ar |
| 5 | FA-IF |
| 6 | SIKS |
| 7 | SEV’N |
| 8 | EIT |
| 9 | NAI-na |
| Decimal | DE-si-mal |
| Cientos (hundred) | JAN-dred |
| Mil (thousand) | ZAU-sand |

Debe acentuarse la pronunciación de las silabas en letra mayúscula de la tabla anterior.

## 3.1.6		Técnica de transmisión

- Antes de empezar la transmisión, haga escucha en la frecuencia que ha de utilizarse, para verificar que no habrá interferencias con la transmisión de otra estación, debe leerse todo el mensaje escrito con objeto de eliminar demoras innecesarias en las comunicaciones. Las transmisiones se efectuarán en forma concisa y en un tono de conversación normal.

- La técnica de transmisión oral debería ser tal que se consiga la máxima inteligibilidad posible en cada una de las transmisiones. Para lograr este objetivo es indispensable que:

- Pronuncien cada una de las palabras clara y distintamente.

- Mantengan una velocidad constante de enunciación que no exceda de 100 palabras por minuto. Cuando se transmita un mensaje a una aeronave y haya que anotar su contenido, la velocidad de enunciación debe ser menor para que se pueda escribir el mensaje. Una pequeña pausa antes y después de las cifras hará que sea más fácil comprenderlas.

- Mantengan el volumen de la voz a un nivel constante de conversación.

- El personal debe estar familiarizado con la técnica de manejo del micrófono, especialmente en lo que se refiere al mantenimiento de una distancia constante del mismo, si no se utiliza un modulador con un nivel constante;

Suspender momentáneamente la transmisión si hubiere necesidad de alejar la cabeza del micrófono, una ligera pausa antes y después de los números hará que sean mas fáciles de entender.

  - La técnica de transmisión oral debería adaptarse a las condiciones predominantes de las comunicaciones y a las frecuencias utilizadas. Los mensajes aceptados para transmisión deberían transmitirse en lenguaje claro o en fraseología OACI sin alterar en modo alguno el sentido del mensaje.

  - Las abreviaturas OACI aprobadas, contenidas en el texto de mensaje que se ha de transmitir a una aeronave, deberían normalmente convertirse en las palabras o frases completas que tales abreviaturas representan en el idioma empleado, salvo aquellas abreviaturas que, por su utilización frecuente y común, son generalmente comprendidas por el personal aeronáutico.

  - Para acelerar las comunicaciones debería poderse prescindir del uso del alfabeto de deletreo si no hay riesgo de que ello afecte a la recepción correcta y a la inteligibilidad del mensaje.

  - La transmisión de mensajes largos debería interrumpirse momentáneamente de vez en cuando para permitir que el operador que transmite confirme que la frecuencia que se utiliza está libre y, si es necesario, para permitir que el operador que recibe pida que se repitan las partes no recibidas.

  - Deberán utilizarse las siguientes palabras y frases en las comunicaciones radiotelefónicas como apropiadas y tendrán el significado que se les da a continuación:

| Frase | Significado |
| --- | --- |
| Español | Inglés |  |
| ACUSE RECIBO | ACKNOWLEDGE | “Comuníqueme si ha recibido y comprendido este mensaje.” |
| AFIRMO | AFFIRM | “Sí.” |
| APROBADO | APPROVED | Autorización concedida para la medida propuesta.” |
| SEPARACIÓN | BREAK | “Por medio de esta palabra le indico la separación entre las partes del mensaje.” (Se usará cuando no hay distinción clara entre el texto y las otras partes del mensaje.) |
| SEPARACIÓN SEPARACIÓN | BREAK BREAK | “Por medio de estas palabras se indica la separación entre los mensajes transmitidos a distintas aeronaves en un ambiente muy atareado.” |
| CANCELE | CANCEL | “Anular la autorización transmitida anteriormente.” |
| COMPRUEBE | CHECK “ | Examine un sistema o procedimiento.” (No debe utilizarse en ningún otro contexto). (Normalmente no se espera respuesta.) |
| AUTORIZADO | CLEARED | “Permiso para seguir en las condiciones determinadas.” |
| “CONFIRME | CONFIRM “ | Solicito verificación de: (autorización, instrucciones, acciones, información).” |
| COMUNIQUE | CONTACT | “Establezca comunicaciones con...” |
| CORRECTO | CORRECT “ | Cierto” o “Exacto.” |
| CORRECCIÓN | CORRECTION “ | Ha habido un error en esta transmisión (o mensaje indicado). La versión correcta es ...” |
| ANULE | DISREGARD | Haga caso omiso de esto.” |
| CÓMO ME RECIBE | HOW DO YOU READ | “¿Cuál es la calidad de mi transmisión?” |
| REPITO | I SAY AGAIN | “Repito para aclarar o subrayar.” |
| MANTENGA | MAINTAIN | “Continúe en el nivel especificado” o en sentido literal, p. ej., “Mantenga VFR”. |
| ESCUCHE | MONITOR | “Escuchar en (frecuencia).” |
| NEGATIVO | NEGATIVE | “No” o “Permiso no concedido”, o “Es incorrecto” o “No se puede.” |
| TERMINADO | OUT | “Este intercambio de transmisiones ha terminado y no se espera respuesta.” |
| COLACIONE | READ BACK | “Repítame todo este mensaje, o la parte especificada del mismo, exactamente como la haya recibido.” |
| NUEVA AUTORIZACIÓN | RECLEARED “ | Se efectúa una modificación en su última autorización y esta nueva autorización invalida la anterior o parte de ella.” |
| NOTIFIQUE | REPORT | “Páseme la siguiente información...” |
| SOLICITO | REQUEST | “Desearía saber...” o “Deseo obtener...” |
| RECIBIDO | ROGER | “He recibido toda su transmisión anterior.” (En ningún caso debe utilizarse como contestación a una pregunta que exija que se “COLACIONE” o una respuesta directa afirmativa (AFIRMO) o negativa (NEGATIVO).) |
| REPITA | SAY AGAIN | “Repítame todo, o la siguiente parte, de su última transmisión.” |
| HABLE MÁS LENTO | SPEAK SLOWER | “Disminuya la velocidad al hablar.” |
| ESPERE | STANDBY | “Espere y le llamaré.” (La persona que llama normalmente establecerá de nuevo la comunicación si la demora es considerable.ESPERE” no es ni una aprobación ni una denegación.) |
| IMPOSIBLE | UNABLE | “No puedo cumplir su solicitud, instrucciones |
| COMPRENDIDO | WILCO | “He comprendido su mensaje y procederé de acuerdo.” |
| DOS VECES CADA PALABRA | WORDS TWICE | a) Como solicitud: “La comunicación es difícil. Ruego transmita cada palabra o grupo de palabras dos veces.” b) Como información: “Como la comunicación es difícil, cada palabra o grupo de palabras de este mensaje se transmitirá dos veces. |

## 3.1.7		Composición de los mensajes

Los mensajes cursados completamente por el servicio móvil aeronáutico comprenderán las partes siguientes en el orden que se indica:

- Llamada con indicación del destinatario y del originador

- Texto.

Los ejemplos siguientes ilustran la aplicación de este procedimiento:

(llamada)	CENAMER RADIO TACA PERU DOS UNO UNO CERO

(texto)		SOLICITO COMPROBAR SELCAL

o bien (llamada)	TACA PERU DOS UNO UNO CERO CENAMER RADIO

(texto)	COMUNIQUE GUAYAQUIL RADIO EN OCHO NUEVE UNO COMA OCHO

Cuando el texto de un mensaje que haya de transmitir una estación aeronáutica a una aeronave en vuelo contenga abreviaturas OACI aprobadas, estas abreviaturas deben normalmente convertirse, durante la transmisión del mensaje, en las palabras o frases completas que tales abreviaturas representan en el idioma empleado salvo aquellas abreviaturas que, por su utilización frecuente y común, son generalmente comprendidas por el personal aeronáutico. Las abreviaturas que constituyen la excepción mencionada 3.3.7

## 3.1.8		Distintivos de llamada radiotelefónicos para las estaciones aeronáuticas

Las estaciones aeronáuticas del servicio móvil aeronáutico se identificarán mediante:

a) El nombre del lugar, y

b) La dependencia o servicio disponible.

La dependencia o servicio se debe identificar de conformidad con el cuadro siguiente. No obstante, cuando se haya establecido una comunicación satisfactoria, puede omitirse nombre del lugar o la dependencia/servicio. La siguiente tabla muestra ejemplos:

| Dependencia/servicio disponible | Sufijo del distintivo de llamada |
| --- | --- |
|  | Español | Inglés |
| Centro de control de área | CONTROL | CONTROL |
| Control de aproximación | APROXIMACIÓN | APPROACH |
| Llegadas con radar de control de aproximación | LLEGADAS | ARRIVAL |
| Salidas con radar de control de aproximación | SALIDAS | DEPARTURE |
| Control de aeródromo | TORRE | TOWER |
| Control del movimiento en la superficie | SUPERFICIE | GROUND |
| Radar (en general) | RADAR | RADAR |
| Radar de aproximación de precisión | PRECISIÓN | PRECISION |
| Estación radiogoniometría | RECALADA | HOMER |
| Servicio de información de vuelo | INFORMACIÓN | INFORMATION |
| Entrega de la autorización | ENTREGA | DELIVERY |
| Control de la plataforma | PLATAFORMA | APRON |
| Despacho de la compañía | DESPACHO | DISPATCH |
| Estación aeronáutica | RADIO | RADIO |

## 3.1.9		Distintivos de llamada radiotelefónicos de las aeronaves

I)	Distintivos de llamada completos

Un distintivo de llamada radiotelefónico de aeronave completo será uno de los tipos siguientes:

Tipo a*) — Los caracteres correspondientes a las marcas de matrícula de la aeronave; o

Tipo b) — el designador telefónico de la empresa explotadora de aeronaves, seguido de los cuatro últimos caracteres de las marcas de matrícula de la aeronave;

Tipo c) — el designador telefónico de la empresa explotadora de aeronaves, seguido de la identificación del vuelo.

II)	Distintivos de llamada abreviados

Los distintivos de llamada abreviados serán de la forma siguiente:

Tipo a*) — El primero de los caracteres de la matrícula y por lo menos los dos últimos del distintivo de llamada;

Tipo b) — El designador telefónico de la empresa explotadora de aeronaves, seguido de por lo menos los dos últimos caracteres del distintivo de llamada;

Tipo c) — No se abrevia.

Tabla I - Ejemplos de distintivos de llamada completos y de distintivos de llamada abreviados

|  | Tipo a) |  | Tipo b) | Tipo c) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distintivo de llamada completo | N 57826 | *CESSNA FABCD | *CITATION FABCD | VARIG PVMA | CONTINENTAL 936 |
| Distintivo de llamada abreviado | N26 o N826 | CESSNA CD o CESSNA BCD | CITATION CD o CITATION BCD | VARIG MA o VARIG VMA | (No se abrevia) |

## 3.2		Cambio de distintivo de llamada

Una aeronave no debe cambiar durante el vuelo el tipo de su distintivo de llamada radiotelefónico, salvo temporalmente por instrucción de una dependencia de control de tránsito aéreo en interés de la seguridad.

## 3.2.1		Transmisión de información en etapas criticas del vuelo

No se debe dirigir ninguna transmisión a una aeronave, salvo por razones de seguridad justificadas durante:

- El despegue

- La última parte de la aproximación final o el recorrido de aterrizaje

## 3.2.2		Procedimientos de iniciación y continuación de comunicaciones

Los siguientes apartados definen los procedimientos para la iniciación y continuación de las comunicaciones:

- Al iniciar las comunicaciones se usarán siempre distintivos de llamada radiotelefónicos completos.

- Las estaciones que deban radiodifundir información a todas las estaciones que puedan interceptarla, deben comenzar su transmisión con la llamada general “A TODAS LAS ESTACIONES”, seguida de la identificación de la estación que hace la llamada. No se espera respuesta a estas llamadas de tipo general a menos que se pida posteriormente a cada una de las estaciones que acusen recibo.

Si existen dudas de que un mensaje se haya recibido correctamente, se debe solicitar una repetición de todo el mensaje o parte del mismo, como se muestra a continuación:

| Frase | Significado |
| --- | --- |
| REPITA (SAY AGAIN) | Repita todo el mensaje |
| REPITA. . . (elemento) [SAY AGAIN . . . (item)] | Repita un elemento específico |
| REPITA TODO ANTES DE . . . (indíquese la primera palabra que se ha recibido satisfactoriamente) [SAY AGAIN ALL BEFORE . . . (the first word satisfactorily received)] | Repita una parte del mensaje |
| REPITA TODO DESPUÉS DE . . . (indíquese la última palabra que se ha recibido satisfactoriamente) [SAY AGAIN ALL AFTER . . . (the last word satisfactorily received)] | Repita una parte del mensaje |
| REPITA TODO ENTRE . . . Y . . . (SAY AGAIN ALL BETWEEN . . . AND . . . ). | Repita una parte del mensaje |

  - Cuando una estación reciba una llamada dirigida a ella, pero no esté segura de la identificación de la estación que llama, debería contestar transmitiendo lo siguiente:

Ejemplo:

ESTACIÓN QUE LLAMA A MGA (pausa)……REPITA SU DISTINTIVO DE LLAMADA

ESTACION QUE LLAMA A CENAMER (pausa)…….REPITA SU DISTINTIVO DE LLAMADA

- Cuando se haya cometido un error en una transmisión ello debería advertirse mediante la palabra “CORRECCIÓN”, repitiendo el último grupo o frase correctos seguido de la versión corregida. Si conviene más hacer una corrección repitiendo todo el mensaje, el operador utilizará la frase: “CORRECCIÓN, REPITO” antes de transmitir el mensaje por segunda vez.

  - Ejemplo:

    - LACSA 654, ASCIENDA A FL 310, CORRECION ASCIENDA A FL320

Si se prevé que la recepción será probablemente difícil, los elementos importantes del mensaje deberían repetirse.

- Cuando ya se haya establecido previamente la comunicación y se tiene la certeza de que la estación a que se llama recibirá la llamada, la estación que llama podrá transmitir a continuación el mensaje sin aguardar una respuesta de la estación llamada.

- Cuando se transmita un mensaje que se considere que la recepción del mismo será probablemente difícil, se debe transmitir dos veces las partes más importantes del mensaje. Si el operador que recibe el mensaje duda de la exactitud del mismo, solicitará su repetición total o parcial.

## 3.2.3		Indicación del canal de transmisión

Puesto que el operador de la estación aeronáutica observa generalmente más de una frecuencia, la llamada debería ir seguida de la indicación de la frecuencia utilizada, a menos que se sepa que existen otros medios adecuados para identificar la frecuencia.

El ejemplo siguiente ilustra la aplicación de este procedimiento:

(CMP210 llamando a CENAMER en 8918 kHz)

COPA DOS UNO CERO, CENAMER — EN OCHO NUEVE UNO OCHO, PROSIGA

## 3.2.4		Procedimientos de prueba

La forma de las transmisiones de prueba debe ser como sigue:

- La identificación de la estación aeronáutica llamada

- La identificación de la aeronave

- Las palabras “VERIFICACIÓN RADIO”

- La frecuencia que se use.

La respuesta a una transmisión de prueba debe ser como sigue:

- La identificación de la estación que llama

- La identificación de la estación aeronáutica que responda

- La indicación de la legibilidad de la transmisión de la aeronave.

## 3.2.5	Escala de legibilidad de transmisiones

La legibilidad de una transmisión debe clasificarse de acuerdo a la siguiente escala de legibilidad:

- Ilegible

- Legible de vez en cuando

- Legible con dificultad

- Legible

Perfectamente legible

## 3.2.6	Intercambio de comunicaciones

Las comunicaciones deben ser concisas e inequívocas, utilizando la fraseología normalizada siempre que esté disponible. Los procedimientos abreviados deben utilizarse únicamente después de haber establecido el contacto inicial y cuando no haya probabilidades de confusión.

## 3.2.7	Acuse de recibo.

El operador que reciba se cerciorará de que el mensaje se ha recibido correctamente, antes de acusar recibo. Cuando una estación de aeronave transmita el acuse de recibo de un mensaje, éste debe comprender el distintivo de llamada de la aeronave.

Toda estación de aeronave debe acusar recibo de los mensajes importantes del control de tránsito aéreo o de parte de los mismos, leyéndose de nuevo y terminando esta repetición con su distintivo de llamada.

Las autorizaciones de control de tránsito aéreo, las instrucciones y la información suministrada deben ser colacionadas.

Ejemplo:

(Autorización ATC transmitida por una estación a una aeronave)

Estación:

IBERIA TRES CUATRO TRES CERO - AURORA

Aeronave:

AURORA - IBERIA TRES CUATRO TRES CERO — PROSIGA

Estación:

IBERIA TRES CUATRO TRES CERO, DESCIENDA A NUEVE MIL PIES

Aeronave (acusando recibo):

EN DESCENSO A NUEVE MIL PIES — IBERIA TRES CUATRO TRES CERO

Estación (indicando exactitud de la colación):

AUR

El contacto radiotelefónico se dará por terminado por la estación receptora mediante su propio distintivo de llamada.

## 3.3		Falla de comunicaciones orales

Aire-tierra: Cuando una estación de aeronave no pueda establecer contacto con la estación aeronáutica apropiada en el canal designado, tratará de establecer contacto en el canal utilizado anteriormente y, si no lo logra, en otro canal apropiado a la ruta. Si estas tentativas no dan resultado, la estación de aeronave tratará de establecer comunicación con la estación aeronáutica apropiada, otras estaciones aeronáuticas u otra aeronave usando todos los medios disponibles y comunicará a la estación aeronáutica que no pudo establecer contacto en el canal asignado. Además, una

aeronave que opere en la red deberá escuchar en el canal VHF apropiado, las llamadas de aeronaves cercanas. Si fallasen los intentos especificados anteriormente, la aeronave transmitirá su mensaje dos veces en el canal o canales asignados, precedido de la frase “TRANSMITIENDO A CIEGAS” y, si fuera necesario, incluirá al destinatario o destinatarios del mensaje.

          - Falla del receptor: Cuando una estación de aeronave no pueda establecer comunicación debido a falla del receptor, transmitirá informes a las horas o posiciones previstas, en el canal utilizado, precedidos de la frase: “TRANSMITIENDO A CIEGAS DEBIDO A FALLA DE RECEPTOR”. La aeronave transmitirá el mensaje seguido de una repetición completa. Durante este procedimiento la aeronave comunicará también la hora de su siguiente transmisión prevista.

Cuando una aeronave no pueda establecer comunicación por falla del equipo de a bordo, seleccionará, si está equipada al respecto, el código SSR apropiado para indicar la falla de radio.

- Tierra aire: Si la estación aeronáutica no ha podido establecer contacto con una estación de aeronave, después de haber llamado en las frecuencias principal y secundaria que se cree que la aeronave está utilizando, hará lo siguiente:

I-Solicitará de otras estaciones aeronáuticas que le presten ayuda llamando a la aeronave y retransmitiendo el tráfico, si fuera necesario;

II-Pedirá a otras aeronaves en la ruta que intenten establecer comunicaciones con la aeronave y retransmitan el tráfico, si fuera necesario.

Las disposiciones anteriores se harán también a petición de la dependencia de los servicios de tránsito aéreo interesada y cuando no se haya recibido una comunicación esperada de una aeronave, dentro de un período de tiempo tal que dé lugar a sospechar la ocurrencia de una falla de comunicaciones.

## 3.3.3		Notificación de falla de comunicaciones.

La estación de radio de control aeroterrestre notificará a la dependencia de los servicios de control de tránsito aéreo apropiada y a la empresa explotadora de la aeronave, lo más pronto posible, toda falla de la comunicación aeroterrestre.

## 3.3.4		Mensajes que deben ser colacionados

El controlador debe asegurarse que las tripulaciones colacionen:

- Todas las autorizaciones del CTA para planes de vuelo presentados.

- Todas las autorizaciones de altitud o nivel de vuelo.

- Todas las lecturas altimétricas.

- El número de pista asignada.

- Todas las instrucciones.

- Todas las autorizaciones/instrucciones de rumbo.

- Todas las autorizaciones para comenzar un procedimiento de aproximación.

- Todas las autorizaciones/instrucciones de ascenso o descenso.

- Todas las autorizaciones/instrucciones de velocidad.

Todos los códigos de Transponder.

- Todos los cambios de frecuencia.

- Todos los mensajes que solicite el controlador que le sean colacionados.

## Señales luminosas de control

| SEÑALES LUMINOSAS DE CONTROL |
| --- |
| LUZ | EN TIERRA | EN VUELO |
| Verde fija | Autorizado para despegar | Autorizado para aterrizar |
| Serie destellos verdes | Autorizado para rodaje | Regrese para aterrizar |
| Roja fija | Alto | Ceda el paso a otra aeronave y siga en el circuito |
| Serie destellos rojos | Apártese del área de aterrizaje en uso | Aeródromo peligroso, no aterrice |
| Serie de destellos blancos | Regrese a su punto de partida en el aeródromo | Aterrice en este aeródromo y diríjase a la plataforma |
| Serie destellos verdes y rojos | Signo de alerta general/mantenga extrema precaución |  |

Nota: Las luces de control se utilizan también para regular el movimiento de vehículos que circulan en el área de maniobras.

## 3.3.6		Códigos individuales de emergencia

Cuando no se disponga de sistema de códigos individuales o se está usando únicamente codificado pasivo, se deberá monitorear continuamente los códigos asignados a las aeronaves y seleccionar el o los símbolos apropiados.

Si desaparece la traza de una aeronave a la cual se le ha asignado un código no individual, se verificará si está respondiendo en los siguientes códigos en el orden listado a menos que se disponga de la capacidad de alerta automático.

- 7500 (interferencia ilícita o amenaza de bomba abordo)

- 7600 (pérdida de radiocomunicación)

- 7700 (emergencia)

## 3.3.7		Distintivos de llamada de estaciones aeronáuticas

Las estaciones aeronáuticas se identificaran mediante el nombre del lugar seguido por un sufijo que indica el tipo de dependencia o servicio suministrado.

| Dependencia/servicio disponible | Español | Ingles |
| --- | --- | --- |
| Control de aproximación | APROXIMACIÓN | APPROACH |
| Centro de control de área | CONTROL | CONTROL |
| Despacho de compañía | DESPACHO | DISPATCH |
| Entrega de la autorización | ENTREGA | DELIVERY |
| Servicio de información de vuelo | INFORMACIÓN | INFORMATION |
| Llegadas con radar de control de aproximación | LLEGADAS | ARRIVAL |
| Control de plataforma | PLATAFORMA | APRON |
| Radar | RADAR | RADAR |
| TWR | Torre | Torre de control |
| APP | Aproximación |  |
| ACC | Control |  |
| FIR 0 FIC | Información | Región o centro de información vuelo |
| Estación aeronáutica | RADIO | RADIO |
| SSR | Radar | Dependencia radar |

## 3.3.8	Alfabeto Fonético

Cuando se deletrean en radiotelefonía nombres propios, abreviaturas de servicio, matrículas, palabras o grupos cuyo deletreo sea dudoso, se usará el siguiente alfabeto

| Letra | Palabra | Pronunciación aproximada |
| --- | --- | --- |
|  |  | Convenio fonético internacional | Representación con el alfabeto latino |
| A | Alfa | ´lf | AL FA |
| B | Bravo | ´br :vo | BRA VO |
| C | Charlie | ´t r:li o ´r:li | CHAR LI o SHAR LI |
| D | Delta | ´delt | DEL TA |
| E | Echo | éko | E CO |
| F | Foxtrot | ´f kstr t | FOX TROT |
| G | Golf | ´g lf | GOLF |
| H | Hotel | ho: ´tel | O TEL |
| I | India | índi | IN DI A |
| J | Juliett | ´d u:li et | TSHU LI ET |
| K | Kilo | ´ki: lo | KI LO |
| L | Lima | ´li:m | LI MA |
| M | Mike | m ik | MÁ IK |
| N | November | no ´vemb r | NO VEM BER |
| O | Oscar | ´ sk | OS CAR |
| P | Papä | p ´p | PA PA |
| Q | Quebec | ke ´bek | QUE BEC |
| R | Romeo | ´ro me:o | RO ME O |
| S | Sierra | Si er | SI E RRA |
| T | Tango | ´t go | TAN GO |
| U | Uniform | ´ju: nif :rn o ú nif rm | IU NI FORM o U NI FORM |
| V | Víctor | ´vikt r | VIC TOR |
| W | Whiskey | ´wiski | UIS QUI |
| X | X ray | Éks ´rei | EX RAY |
| Y | Yankee | ´ja ki | IAN QUI |
| Z | Zulu | ´zu :lu | TSU LU |
| Y | Yankee | ´ja ki | IAN QUI |

# CAPITULO 4

# FRASEOLOGIA BILINGÜE

Los procedimientos de comunicaciones están en cumplimiento con las Normas y Métodos Recomendados Internacionales y Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea del Volumen II del Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas.

Para facilitar la consulta, la fraseología se ha agrupado según los tipos de Servicios de Transito Aéreo, si embargo los usuarios deberían conocer y utilizar, en la medida necesaria, fraseología de grupos distintos de los que se refieran específicamente al tipo de tránsito aéreo que se suministre. Toda la fraseología se utilizará junto con los distintivos de llamada (aeronave, vehículo, ATC, etc.) según corresponda, por razones de facilitar la comprensión de la fraseología en este documento no se ha incluido ningún distintivo de llamada en esta sección.

La fraseología para el movimiento de vehículos, aparte de los remolcadores, en el área de maniobras será la misma que se utiliza para el movimiento de aeronaves, con excepción de las instrucciones para el rodaje, en cuyo caso se sustituirá la palabra “SIGA” por “RUEDE” cuando se comunique con vehículos.

No se debe utilizar frases condicionales, como “detrás de la aeronave que aterriza” o “después de la aeronave que sale” para movimientos que afecten la pista, salvo cuando la aeronave o vehiculo en cuestión este a la vista del controlador y del piloto pertinente. La aeronave o vehículo que ocasionan la condición en la autorización expedida será la primera aeronave o vehículo que pase delante de las otras aeronaves afectadas. En todos los casos la autorización condicional se concederá en el orden siguiente y constara de:

- La identificación

- la condición;

- la autorización;

- la repetición breve de la condición.

La fraseología que se incluye en esta sección no incluye las frases ni las palabras corrientes de los procedimientos radiotelefónicos de las secciones anteriores del manual.

Las palabras entre paréntesis indican que debe insertarse información correcta, tal como un nivel, un lugar o una hora, etc., para completar la frase, o bien que pueden utilizarse variantes. Las palabras en corchetes indican palabras facultativas adicionales o información complementaria que puedan ser necesarias en determinados casos.

Para facilitar el uso de la fraseología dentro del manual, esta se ha dividido de la siguiente manera:

4.1	SERVICIO DE CONTROL DE AREA

- 4.1.1 	SERVICIO DE CONTROL DE AREA POR PROCEDIMIENTOS

- 4.1.2	SERVICIO DE CONTROL DE AREA POR VIGILANCIA

4.2	SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACION

- 4.2.1	SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACION POR PROCEDIMIENTOS

- 4.2.2	SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACION POR VIGILANCIA

4.3	SERVICIO DE CONTROL DE AERÓDROMO

4.4	COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS ATS

# SERVICIO DE CONTROL DE AREA

# SERVICIO DE CONTROL DE AREA POR PROCEDIMIENTOS

## 4.1.1.1	Descripción de los niveles

| a) NIVEL DE VUELO (número) | a) FLIGHT LEVEL (number) |
| --- | --- |
| b) (número) PIES | b) (number) FEET |

## 4.1.1.2	Cambios de nivel, notificaciones y régimen de variación de altitud

| a) ASCIENDA (o DESCIENDA) seguido si es necesario, de: 1) PARA (nivel) 2) Y MANTENGA BLOQUE DE NIVELES ENTRE (nivel) Y (nivel); 3) PARA ALCANZAR (nivel) A (o ANTES DE) LAS (hora) (o en punto significativo) 4) NOTIFIQUE ABANDONADO (o AL ALCANZANDO o PASANDO POR ) (nivel) 5) A (número) PIES POR MINUTO [O MAYOR (o MENOR)]; | a) CLIMB (or DESCEND) Followed as necessary by: 1) TO (level) 2) TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level) 3) TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point) 4) REPORT LEAVING (or REACHING, or PASSING) (level) 5) AT (number) FEET PER MINUTE [OR GREATER (or OR LESS)] |
| --- | --- |
| b) SOLICITE CAMBIO DE NIVEL (o NIVEL DE VUELO o ALTITUD) A (nombre de la dependencia) [A LAS (hora) (o EN (punto significativo)]; | b) REQUEST LEVEL CHANGE (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) AT (Time or significant point); |
| c) INTERRUMPA ASCENSO (o DESCENSO A (nivel); | c) STOP CLIMB (or DESCENT) AT (LEVEL); |
| d) CONTINÚE ASCENSO (o DESCENSO) HASTA (nivel); | d) CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level); |
| e) EXPEDITAR ASCENSO (o DESCENSO) [HASTA PASAR POR (nivel)] | e) EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)]; |
| f) CUANDO LISTO ASCIENDA (o DESCIENDA) HASTA (nivel); | f) WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level); |
| g) PREVEA ASCENSO (o DESCENSO) A LAS (hora) (o EN punto significativo ); | g) EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point); |
| *h) SOLICITO DESCENSO A LAS (hora); | *h) REQUEST DESCENT AT (time); |
| i) INMEDIATAMENTE; -para indicar una instrucción que ha de cumplirse a una hora o en lugar determinados: | i) IMMEDIATELY; |
| j) POSTERIOR (punto significativo); | j) AFTER PASSING (significant point); |
| k) A LAS (hora) (o EN (punto significativo)); | k) AT (time or significant point); |
| l) CUANDO LISTO (instrucciones); -para indicar una instrucción que ha de cumplirse cuando corresponda | l) WHEN READY (instructions); |
| m) SI NO ES POSIBLE (otras instrucciones) Y NOTIFIQUE; -cuando exista la duda de que una aeronave pueda cumplir con una autorización o instrucción: | m) IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE; |
| *n) IMPOSIBLE -cuando un piloto no pueda cumplir con una autorización o instrucción | *n) UNABLE |
| *o) RA TCAS [pronúnciese TI-CAS] -después de que la tripulación de vuelo empiece a apartarse de la autorización o instrucción ATC para cumplir con un aviso de resolución (RA) ACAS (intercambio entre el piloto y el controlador | *o) TCAS RA |
| p) RECIBIDO | p) ROGER |
| *q) CONFLICTO TERMINADO , REGRESO A (autorización asignada) -después de cumplido un RA ACAS y de reanudada la autorización o instrucción ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | *q) CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance) |
| r) CONFLICTO TERMINADO (autorización asignada) REANUDADA -después de cumplido un RA ACAS y de reanudada la autorización o instrucción ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | r) CLEAR OF CONFLICT (assigned clearance) RESUMED; |
| *s) IMPOSIBLE, RA TCAS; -después de recibir una autorización o instrucción contraria a un RA ACAS, la tripulación de vuelo cumplirá con el RA y notificará directamente al ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | *s) UNABLE, TCAS RA; |
| *Indica una transmisión del piloto | *Denotes pilot transmission~ |

## 4.1.1.3	Mantenimiento de niveles especificados

| a) MANTENGA (nivel) [HASTA (punto significativo)]; | a) MAINTAIN (level) [TO (significant point)]; |
| --- | --- |
| b) MANTENGA (nivel) HASTA PASAR (punto significativo); | b) MAINTAIN (level) UNTIL PASSING (significant point); |
| c) MANTENGA (nivel) DURANTE (minutos) DESPUÉS DE PASAR POR (punto significativo); | c) MAINTAIN (level) DURING (minutes) AFTER PASSING (significant point); |
| d) MANTENGA (nivel) HASTA LAS (hora); | d) MAINTAIN (level) UNTIL (time); |
| e) MANTENGA (nivel) HASTA QUE LE NOTIFIQUE (nombre de la dependencia); | e) MAINTAIN (level) UNTIL ADVISED BY (name of unit); |
| f) MANTENGA (nivel) HASTA NUEVO AVISO; | f) MAINTAIN (level) UNTIL FURTHER ADVISED; |
| g) MANTENGA (nivel) MIENTRAS ESTÉ EN ESPACIO AÉREO CONTROLADO; | g) MAINTAIN (level) WHILE IN CONTROLLED AIRSPACE; |
| h) MANTENGA BLOQUE ENTRE (nivel) Y (nivel). | h) MAINTAIN BLOCK (level) TO (level). |

## 4.1.1.4	Especificación de niveles de crucero

| a) CRUCE (punto significativo) A (o POR ARRIBA DE, o POR DEBAJO DE) (nivel); | a) CROSS (significant point) AT (or ABOVE, or BELOW) (level); |
| --- | --- |
| b) CRUCE (punto significativo) A LAS (hora) O POSTERIOR (o ANTES) A (nivel) | b) CROSS (significant point) AT (time) OR LATER (or BEFORE) AT (level); |
| c) ASCIENDA EN CRUCERO ENTRE (niveles) [o POR ENCIMA DEL (nivel)]; | c) CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (or ABOVE (level)); |
| d) CRUCE (distancia) MILLAS, (GNSS o DME) [(dirección)] DE (nombre de estación DME) O (distancia) [(dirección)] DE (punto significativo) A (o POR ARRIBA DE o POR DEBAJO DE) (nivel). | d) CROSS (distance) (MILES, (GNSS or DME) [(direction)] OF (name of DME station) OR (distance) [(direction)] OF (significant point) AT (or ABOVE, or BELOW) (level) |

## 4.1.1.5	Descenso de emergencia

| *a) DESCENSO DE EMERGENCIA (intenciones); | *a) EMERGENCY DESCENT (intentions); |
| --- | --- |
| b) ATENCIÓN TODAS LAS AERONAVES CERCA DE [o EN] (punto significativo o lugar) DESCENSO DE EMERGENCIA EN PROGRESO DESDE (nivel) (seguido, si es necesario, de instrucciones concretas, autorizaciones, información sobre el tránsito, | b) ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF [or AT] (significant point or location) EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM (level) (followed as necessary by specific instructions, clearances, traffic information, etc.). |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.1.1.6	Control de velocidad vertical de ascenso/descenso

| a) (Identificación de la aeronave), NOTIFIQUE VELOCIDAD VERTICAL DE DESCENSO (o ASCENSO); | a) (Acft call sign), REPORT RATE OF DESCENT(or CLIMB); |
| --- | --- |
| b) (Identificación de la aeronave), MANTENGA PRESENTE VELOCIDAD VERTICAL DE DESCENSO(o ASCENSO); | b) (Acft call sign), MAINTAIN PRESENT RATE OF DESCENT(or CLIMB); |
| c) (Identificación de la aeronave), MANTENGA VELOCIDAD VERTICAL DE DESCENSO(o ASCENSO), MAYOR (o MENOR) A (pies por minuto) (especificar límite de la restricción); | c) (Acft call sign), MAINTAIN RATE OF DESCENT(or CLIMB) GREATER(or LESS) THAN (feet per minutes) (specify limit of the restriction); |
| d) (Identificación de la aeronave) ACELERE ASCENSO (o DESCENSO) HASTA PASAR POR(nivel)); | d) (Acft call sign),EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) (UNTIL PASSING (level)); |
| e) (Identificación de la aeronave), REANUDE VELOCIDAD VERTICAL NORMAL DE DESCENSO (o ASCENSO) NORMAL | e) (Acft call sign), RESUME NORMAL DESCENT (or CLIMB) |

## 4.1.1.7	Concesión de una autorización

| a) (nombre de la dependencia) AUTORIZA (distintivo de llamada de la aeronave); | a) (name of unit) CLEARS (aircraft call sign); |
| --- | --- |
| b) (distintivo de llamada de la aeronave) AUTORIZADO A; | b) (aircraft call sign) CLEARED TO; |
| c) NUEVA AUTORIZACIÓN (detalles de la autorización corregida) [RESTO DE LA AUTORIZACIÓN SIN CAMBIOS]; | c) RECLEARED (amended clearance details) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; |
| d) NUEVA AUTORIZACIÓN (parte de la ruta corregida) A (punto significativo de la ruta original) [RESTO DE LA AUTORIZACIÓN SIN CAMBIOS] | d) RECLEARED (amended route portion) TO (significant point of original route) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; |
| e) ENTRE A ESPACIO AÉREO CONTROLADO (o ZONA DE CONTROL) [VÍA (punto significativo o ruta)] A (nivel) [A LAS (hora)]; | e) ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) [AT (time)]; |
| f) ABANDONE EL ESPACIO AÉREO CONTROLADO (o ZONA DE CONTROL) [VIA (punto significativo o ruta)] A (nivel) (o ASCENDIENDO, o DESCENDIENDO); | f) LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) (or CLIMBING, or DESCENDING); |
| g) ENTRE A (determinar) EN (punto significativo) A (nivel) [A LAS (hora)]. | g) JOIN (specify) AT (significant point) AT (level) [AT (time)]. |

## 4.1.1.8	Indicación de la ruta y del límite de la autorización

| a) DE (lugar) A (lugar); | a) FROM (location) TO (location); |
| --- | --- |
| b) HASTA (lugar); seguido, si es necesario, de: 1) DIRECTO; 2) VÍA (ruta o puntos significativos, o ambas cosas); 3) VÍA PLAN DE VUELO; | b) TO (location); followed as necessary by: 1) DIRECT; 1) VIA (route and/or significant points); 2) VIA FLIGHT PLANNED ROUTE; |
| c) (ruta) NO DISPONIBLE DEBIDO A (motivo) COMO ALTERNATIVAS HAY (rutas) NOTIFIQUE. | c) (route) NOT AVAILABLE DUE (reason) ALTERNATIVE[S] IS/ARE (routes) ADVICE. |

## 4.1.1.9	Si no se puede conceder la autorización inmediatamente después de haberla solicitado

| ESPERE AUTORIZACIÓN (o tipo de autorización) A LAS (hora). | EXPECT CLEARANCE (or type of clearance) AT (time). |
| --- | --- |

## 4.1.1.10	Si no se puede conceder la autorización para la desviación

| IMPOSIBLE, TRÁNSITO (dirección) (tipo de aeronave) (nivel) ESTIMADO (o SOBRE) (punto significativo) A LAS (hora) DISTINTIVO DE LLAMADA (distintivo de llamada) NOTIFIQUE INTENCIONES | UNABLE, TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time) CALL SIGN (call sign) ADVISE INTENTIONS. |
| --- | --- |

## Transferencias de control o cambio de frecuencia

| a) CONTACTE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) [AHORA]; | a) CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW]; |
| --- | --- |
| b) A LAS (o SOBRE) (hora o lugar)[o CUANDO] [PASANDO/ABANDONADO/ALCANZANDO (nivel)] CONTACTE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) | b) AT (or OVER) (time or place) [or WHEN][PASSING/LEAVING/REACHING](level)]CONTACT(unit call sign)(frequency) |
| c) SI NO ESTABLECE CONTACTO (instrucciones); | c) IF NOT CONTACT (instructions); |
| d) MANTENGA ESCUCHA PARA (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) Nota.- Puede pedirse a una aeronave que “MANTENGA ESCUCHA EN” una frecuencia dada, cuando exista el propósito de que la dependencia ATS inicie pronto las comunicaciones y “MANTENGA ESCUCHA EN” la frecuencia cuando la información se radiodifunda en ella. | d) STAND BY FOR (unit call sign) (frequency) |
| *e) SOLICITO CAMBIO A (frecuencia); | *e) REQUEST CHANGE TO (frequency); |
| f) CAMBIO DE FRECUENCIA APROBADO; | f) FREQUENCY CHANGE APPROVED; |
| g) MANTENGA ESCUCHA (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia); | g) MONITOR (unit call sign) (frequency); |
| *h) MANTENIENDO ESCUCHA (frecuencia); | *h) MONITORING (frequency); |
| i) CUANDO LISTO COMUNIQUE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia); | i) WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency); |
| j) MANTENGA ESTA FRECUENCIA. | j) REMAIN THIS FREQUENCY. |
| *Indica una transmisión del piloto. | *Denotes pilot transmission. |

## 4.1.1.12	Cambio de distintivo de llamada.

| a) CAMBIE DISTINTIVO DE LLAMADA A (nuevo distintivo de llamada) [HASTA NUEVO AVISO] -para dar instrucciones a una aeronave de que modifique su tipo de distintivo de llamada: | a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO ( new call sign) [UNTIL FURTHER ADVISED]; |
| --- | --- |
| b) VUELVA AL DISTINTIVO DE LLAMADA DEL PLAN DE VUELO (distintivo de llamada) [EN (punto significativo) -para avisar a una aeronave que vuelva al distintivo de llamada indicado en el plan de vuelo | b) REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [AT (significant point)] |

## 4.1.1.13	Información sobre el tránsito.

| a) (Identificación de la aeronave), TRÁNSITO, (Tipo de aeronave), CON RUMBO (norte, sur, este, etc.), NIVEL DE VUELO (tres dígitos). ESTIMA O SOBRE (punto significativo y/o radio ayuda), A LAS (hora); | a) (Acft. call sign), TRAFFIC (Acft. type), HEADING (north, south, east, etc.), FLIGHT LEVEL (three digits), ESTIMATED OR OVER (significant point and/or radio navaid), AT (time). |
| --- | --- |
| b) (Identificación de la aeronave), NINGÚN TRÁNSITO NOTIFICADO | b) (Acft. call sign), NO REPORTED TRAFFIC |
| *c) BUSCANDO; | *c) LOOKING OUT; |
| *d) TRÁNSITO A LA VISTA; | *d) TRAFFIC IN SIGHT; |
| *e) CONTACTO NEGATIVO [motivos]; | *e) NEGATIVE CONTACT [reasons]; |
| f) TRÁNSITO [ADICIONAL] RUMBO (dirección) (tipo de aeronave) (nivel) ESTIMADO EN (o SOBRE) (punto significativo) A LAS (hora); | f) [ADDITIONAL] TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time); |
| *Indica una transmisión del piloto. | *Denotes pilot transmission. |

## 4.1.1.14	Operaciones de separación vertical mínima reducida - (RVSM)

| a) CONFIRME APROBACIÓN RVSM -Verificar status RVSM de aeronaves operando en espacio aéreo RVSM | a) CONFIRM RVSM APPROVED |
| --- | --- |
| *b) AFIRMATIVO RVSM -para notificar condición de RVSM aprobada | *b) AFFIRM RVSM |
| *c) NEGATIVO RVSM [(información suplementaria, p. ej. distintivo de la aeronave)] -para notificar condición de aeronave sin aprobación RVSM, seguida de información suplementaria | *c) NEGATIVE RVSM [(supplementary information, e.g. State Aircraft)] |
| d) IMPOSIBLE AUTORIZACIÓN PARA ENTRAR EN EL ESPACIO AÉREO RVSM. MANTENGA [o DESCIENDA A, o ASCIENDA A] (nivel) | d) UNABLE ISSUE CLEARENCE INTO RVSM AIRSPACE, MANTAIN [or DESCEND TO, or CLIM TO] (level) |
| *e) RVSM IMPOSIBLE DEBIDO A TURBULENCIA; Para notificar turbulencias graves que afectan la capacidad de una aeronave de satisfacer los requisitos de mantenimiento de la altitud para la RVSM. | *e) UNABLE RVSM DUE TURBULENCE |
| *f) RVSM IMPOSIBLE DEBIDO A EQUIPO Para notificar que el equipo de una aeronave se ha deteriorado por debajo de la normas de performance mínima del sistema de aviación. | *f) UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT; |
| g) INFORME CAPACIDAD PARA REANUDAR RVSM Para solicitar a una aeronave que informe cuando vaya a reanudar la condición RVSM o que un piloto esta en la capacidad de reanudar las operaciones RVSM | g) REPORT WHEN ABLE TO RESUME RVSM ; |
| h) CONFIRME CAPACIDAD PARA REANUDAR RVSM Para solicitar confirmación a una aeronave cuando vaya a reanudar la condición de aprobación RVSM o que un piloto esta en la capacidad de reanudar las operaciones RVSM. | h) CONFIRM ABLE TO RESUME RVSM |
| *i) LISTO PARA REANUDAR RVSM; Para notificar capacidad de reanudar operaciones RVSM después de una contingencia relacionada con el equipo o condiciones meteorológicas. | *i) READY TO RESUME RVSM; |
| *Indica una transmisión del piloto | * Denotes pilot transmission |

## 4.1.1.15	Instrucciones sobre separación

| a) CRUCE (punto significativo) A LAS (hora) [O POSTERIOR (o ANTES)]; | a) CROSS (significant point) AT (time) [OR LATER (or OR BEFORE)]; |
| --- | --- |
| b) NOTIFIQUE SI PUEDE CRUZAR (punto significativo) A LAS (hora o nivel); | b) ADVISE IF ABLE TO CROSS (significant point) AT (time or level); |

## Notificación de posición.

| para omitir los informes de posición hasta una posición determinada |
| --- |
| a) PRÓXIMO REPORTE EN (punto significativo) | a) NEXT REPORT AT (significant point) |
| b) OMITA INFORMES DE POSICIÓN [HASTA (especificar)]; | b) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)] |
| c) REANUDE NOTIFICACIÓN DE POSICIÓN. | c) RESUME POSITION REPORTING |
| d)REPORTES REQUERIDOS SÓLO EN [puntos significativos]; | d)REPORTS REQUIRED ONLY AT (significant points); |

## 4.1.1.17	Otros informes

| a) NOTIFIQUE PASANDO POR (punto significativo); | a) REPORT PASSING (significant point); |
| --- | --- |
| b) NOTIFIQUE (distancia) MILLAS (GNSS o DME) DESDE DME (nombre de la estación DME) (o punto significativo); -para solicitar un informe en un lugar o a una distancia determinados | b) REPORT (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) DME (or significant point); |
| *c) (distancia) MILLAS ( GNSS o DME) DE ( nombre de la estación DME) (o punto significativo) -para notificar en un lugar o a una distancia determinados | *c) (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (NAME of DME station) (or significant point) |
| d) NOTIFIQUE PASANDO (tres cifras) RADIAL (nombre del VOR) VOR); | d) REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name of VOR) VOR; |
| e) NOTIFIQUE (GNSS o DME) DISTANCIA DESDE (punto significativo) (o nombre de la estación DME) | e) REPORT (GNSS or DME) DISTANCE FROM ( significant point) or (name of DME station) |
| * f) (distancia) MILLAS (GNSS O DME) DE (nombre de la estación DME) DME ( o punto significativo) -para notificar la posición presente | * f) (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) DME (or significant point) |
| g) (Identificación de la aeronave), NOTIFIQUE AL PASAR/ALCANZAR NIVEL DE VUELO (tres dígitos) Y SOBRE (punto significativo y/o radio ayuda) | g) Acft call sign), REPORT PASSING/REACHING FLIGHT LEVEL (three digits) AND OVER (significant point and or radio navaid) |
| *Indica una transmission del piloto | *Denotes pilot transmission |

## 4.1.1.18	Condiciones meteorológicas

| a) VIENTO [EN LA SUPERFICIE](número) GRADOS (número) (unidades); | a) [SURFACE] WIND (number) DEGREES (number) (units); |
| --- | --- |
| b) VIENTO A (nivel) (número) GRADOS (número) (o NUDOS) | b) WIND AT (height/altitude/flight level) (number) DEGREES (number) (units) (1); |
| c) VISIBILIDAD (distancia) (unidades) [dirección]; | c) VISIBILITY (distance) (units) [direction]; |
| d) TIEMPO PRESENTE (detalles) | d) PRESENT WEATHER (details) |
| e) NUBES (cantidad), [tipo] y altura de la base) (unidades) (o CIELO DESPEJADO); | e) CLOUD (amount, [type] and height of base) (units) (or SKY CLEAR); |
| f) CAVOK; -pronuncíese CAV - 0 - KE | f) CAVOK; -pronounced CAV - 0 -KAY |
| g) TEMPERATURA (número) (y/o PUNTO DE ROCÍO [MENOS] (número)); | g) TEMPERATURE (number) (and/or DEW-POINT [MINUS] (number)); |
| h) QNH (número) [unidades]); | h) QNH (number) [units]; |
| i) QFE (número) [unidades]) | i) QFE (number) [units]; |
| j) (tipo de aeronave) NOTIFICÓ (descripción) ENGELAMIENTO (o TURBULENCIA) [DENTRO DE NUBES] (área) (hora); | j) (aircraft type) REPORTED (description) ICING (OR TURBULENCE) [IN CLOUDS] (area) (time); |
| k) NOTIFIQUE CONDICIONES DE VUELO. | k) REPORT FLIGHT CONDITIONS. |

## 4.1.1.19	Información relativa al aeródromo

| a) [(lugar)] CONDICIÓN DE PISTA (número) (condición); | a) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION, RUNWAY (number) (condition); |
| --- | --- |
| b) [(lugar)] CONDICIÓN DE PISTA (número); NO ACTUALIZADA | b) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION, RUNWAY (number) NOT CURRENT; |
| c) SUPERFICIE DE ATERRIZAJE (condición) | c) RUNWAY SURFACE (condición) |
| d) PILOTO INFORMA (información meteorológica) | d) PILOT REPORTS (weather information) |

## 4.1.1.20	Estado del funcionamiento del GNSS

| a) SEÑAL GNSS TRANSMITIDA NO FIABLE [o SERVICIO GNSS TAL VEZ NO ESTÉ DISPONIBLE (DEBIDO A INTERFERENCIA)] 1) EN LAS PROXIMIDADES DE (nombre del lugar) (radio) [ENTRE (niveles)]; o 2) EN EL ÁREA (descripción) [o EN (nombre) FIR] [ENTRE (niveles)]; | a) GNSS REPORTED UNRELIABLE (or GNSS MAY NOT BE AVAILABLE [DUE TO INTERFERENCE]); 1) IN THE VICINITY OF (location) (radius) [BETWEEN (levels)] or 2) IN THE AREA OF (description) (or IN (name) FIR) [BETWEEN (levels)]; |
| --- | --- |
| b) (tipo de aproximación) LA APROXIMACIÓN PUEDE NO ESTAR DISPONIBLE [DE (hora) A (hora) (o HASTA NUEVO AVISO)]; | b) BASIC GNSS (or SBAS, or GBAS) UNAVAILABLE FOR (specify operation) [FROM (time) TO (time) (or UNTIL FURTHER NOTICE)]; |
| c) GNSS BÁSICO (o SBAS, o GBAS) NO DISPONIBLE PARA (especifique operación) [DE (hora) (o HASTA NUEVO AVISO)] | c) BASIC GNSS (or SBAS, or GBAS) UNAVAILABLE FOR (specify operations) [FROM (time) TO (time) ( or UNTIL FURTHER NOTICE)]; |
| *d) GNSS BÁSICO NO DISPONIBLE [DEBIDO A (razón, p. ej., PÉRDIDA DE RAIM o ALERTA RAIM)] | *d) BASIC GNSS UNAVAILABLE [DUE TO (reason, e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)]; |
| *d) GBAS (o SBAS) NO DISPONIBLE. | *d) GBAS (or SBAS) UNAVAILABLE. |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.1.1.21	Degradación de la performance de la navegación de la aeronave

| a) IMPOSIBLE RNP (especificar tipo) (o RNAV) [DEBIDO A (razón, p. ej. PÉRDIDA DE RAIM o ALERTA RAIM)]. | a) UNABLE RNP (specify type) (or RNAV) [DUE TO (reason e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)]. |
| --- | --- |

# 4.1.2	SERVICIO DE CONTROL DE AREA POR VIGILANCIA

## 4.1.2.1	Descripción de los niveles

| a) NIVEL DE VUELO (número) | FLIGHT LEVEL (number) |
| --- | --- |
| b) (número) PIES | (number) FEET |

## 4.1.2.2	Cambios de nivel, notificaciones y régimen de variación de altitud

| a) ASCIENDA (o DESCIENDA) seguido si es necesario, de: 1) PARA (nivel) 2) Y MANTENGA BLOQUE DE NIVELES ENTRE (nivel) Y (nivel); 3) PARA ALCANZAR (nivel) A (o ANTES DE) LAS (hora) (o en punto significativo) 4) NOTIFIQUE ABANDONADO (o AL ALCANZANDO o PASANDO POR ) (nivel) 5) A (número) PIES POR MINUTO [O MAYOR (o MENOR)]; | a) CLIMB (or DESCEND) Followed as necessary by: 1) TO (level) 2) TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level) 3) TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point) 4) REPORT LEAVING (or REACHING, or PASSING) (level) 5) AT (number) FEET PER MINUTE [OR GREATER (or OR LESS)] |
| --- | --- |
| b) SOLICITE CAMBIO DE NIVEL (o NIVEL DE VUELO o ALTITUD) A (nombre de la dependencia) [A LAS (hora) (o EN (punto significativo)]; | b) REQUEST LEVEL CHANGE (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) AT (Time or significant point); |
| c) INTERRUMPA ASCENSO (o DESCENSO A (nivel); | c) STOP CLIMB (or DESCENT) AT (LEVEL); |
| d) CONTINÚE ASCENSO (o DESCENSO) HASTA (nivel); | d) CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level); |
| e) EXPEDITAR ASCENSO (o DESCENSO) [HASTA PASAR POR (nivel)] | e) EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)]; |
| f) CUANDO LISTO ASCIENDA (o DESCIENDA) HASTA (nivel); | f) WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level); |
| g) PREVEA ASCENSO (o DESCENSO) A LAS (hora) (o EN punto significativo ); | g) EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point); |
| *h) SOLICITO DESCENSO A LAS (hora); | *h) REQUEST DESCENT AT (time); |
| i) INMEDIATAMENTE; -para indicar una instrucción que ha de cumplirse a una hora o en lugar determinados: | i) IMMEDIATELY; |
| j) POSTERIOR (punto significativo); | j) AFTER PASSING (significant point); |
| k) A LAS (hora) (o EN (punto significativo)); | k) AT (time or significant point); |
| l) CUANDO LISTO (instrucciones); -para indicar una instrucción que ha de cumplirse cuando corresponda | l) WHEN READY (instructions); |
| m) SI NO ES POSIBLE (otras instrucciones) Y NOTIFIQUE; -cuando exista la duda de que una aeronave pueda cumplir con una autorización o instrucción: | m) IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE; |
| *n) IMPOSIBLE -cuando un piloto no pueda cumplir con una autorización o instrucción | *n) UNABLE |
| *o) RA TCAS [pronúnciese TI-CAS] -despúes de que la tripulación de vuelo empiece a apartarse de la autorización o instrucción ATC para cumplir con un aviso de resolución (RA) ACAS (intercambio entre el piloto y el controlador | *o) TCAS RA |
| p) RECIBIDO | p) ROGER |
| *q) CONFLICTO TERMINADO , REGRESO A (autorización asignada) -después de cumplido un RA ACAS y de reanudada la autorización o instrucción ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | *q) CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance) |
| r) CONFLICTO TERMINADO (autorización asignada) REANUDADA -después de cumplido un RA ACAS y de reanudada la autorización o instrucción ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | r) CLEAR OF CONFLICT (assigned clearance) RESUMED; |
| *s) IMPOSIBLE, RA TCAS; -después de recibir una autorización o instrucción contraria a un RA ACAS, la tripulación de vuelo cumplirá con el RA y notificará directamente al ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | *s) UNABLE, TCAS RA; |
| *Indica una transmisión del piloto | *Denotes pilot transmission~ |

## 4.1.2.3 	Mantenimiento de niveles especificados

| a) MANTENGA (nivel) [HASTA (punto significativo)]; | a) MAINTAIN (level) [TO (significant point)]; |
| --- | --- |
| b) MANTENGA (nivel) HASTA PASAR (punto significativo); | b) MAINTAIN (level) UNTIL PASSING (significant point); |
| c) MANTENGA (nivel) DURANTE (minutos) DESPUÉS DE PASAR POR (punto significativo); | c) MAINTAIN (level) DURING (minutes) AFTER PASSING (significant point); |
| d) MANTENGA (nivel) HASTA LAS (hora); | d) MAINTAIN (level) UNTIL (time); |
| e) MANTENGA (nivel) HASTA QUE LE NOTIFIQUE (nombre de la dependencia); | e) MAINTAIN (level) UNTIL ADVISED BY (name of unit); |
| f) MANTENGA (nivel) HASTA NUEVO AVISO; | f) MAINTAIN (level) UNTIL FURTHER ADVISED; |
| g) MANTENGA (nivel) MIENTRAS ESTÉ EN ESPACIO AÉREO CONTROLADO; | g) MAINTAIN (level) WHILE IN CONTROLLED AIRSPACE; |
| h) MANTENGA BLOQUE ENTRE (nivel) Y (nivel). | h) MAINTAIN BLOCK (level) TO (level). |

## 4.1.2.4	Especificación de niveles de crucero

| a) CRUCE (punto significativo) A (o POR ARRIBA DE, o POR DEBAJO DE) (nivel); | a) CROSS (significant point) AT (or ABOVE, or BELOW) (level); |
| --- | --- |
| b) CRUCE (punto significativo) A LAS (hora) O POSTERIOR (o ANTES) A (nivel) | b) CROSS (significant point) AT (time) OR LATER (or BEFORE) AT (level); |
| ASCIENDA EN CRUCERO ENTRE (niveles) [o POR ENCIMA DEL (nivel)]; | c) CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (or ABOVE (level)); |
| d) CRUCE (distancia) MILLAS, (GNSS o DME) [(dirección)] DE (nombre de estación DME) O (distancia) [(dirección)] DE (punto significativo) A (o POR ARRIBA DE o POR DEBAJO DE) (nivel). | d) CROSS (distance) (MILES, (GNSS or DME) [(direction)] OF (name of DME station) OR (distance) [(direction)] OF (significant point) AT (or ABOVE, or BELOW) (level) |

## 4.1.2.5	Descenso de emergencia

| *a) DESCENSO DE EMERGENCIA (intenciones); | *a) EMERGENCY DESCENT (intentions); |
| --- | --- |
| b) ATENCIÓN TODAS LAS AERONAVES CERCA DE [o EN] (punto significativo o lugar) DESCENSO DE EMERGENCIA EN PROGRESO DESDE (nivel) (seguido, si es necesario, de instrucciones concretas, autorizaciones, información sobre el tránsito, | b) ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF [or AT] (significant point or location) EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM (level) (followed as necessary by specific instructions, clearances, traffic information, etc.). |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.1.2.6	Control de velocidad vertical de ascenso/descenso

| a) (Identificación de la aeronave), NOTIFIQUE VELOCIDAD VERTICAL DE DESCENSO (o ASCENSO); | a) (Acft call sign), REPORT RATE OF DESCENT(or CLIMB); |
| --- | --- |
| b) (Identificación de la aeronave), MANTENGA PRESENTE VELOCIDAD VERTICAL DE DESCENSO(o ASCENSO); | b) (Acft call sign), MAINTAIN PRESENT RATE OF DESCENT(or CLIMB); |
| c) (Identificación de la aeronave), MANTENGA VELOCIDAD VERTICAL DE DESCENSO(o ASCENSO), MAYOR (o MENOR) A (pies por minuto) (especificar límite de la restricción); | c) (Acft call sign), MAINTAIN RATE OF DESCENT(or CLIMB) GREATER(or LESS) THAN (feet per minutes) (specify limit of the restriction); |
| d) (Identificación de la aeronave) ACELERE ASCENSO (o DESCENSO) HASTA PASAR POR(nivel)); | d) (Acft call sign),EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) (UNTIL PASSING (level)); |
| (Identificación de la aeronave), REANUDE VELOCIDAD VERTICAL NORMAL DE DESCENSO (o ASCENSO) | e) (Acft call sign), RESUME NORMAL DESCENT (or CLIMB) |

## 4.1.2.7	Concesión de una autorización

| a) (nombre de la dependencia) AUTORIZA (distintivo de llamada de la aeronave); | a) (name of unit) CLEARS (aircraft call sign); |
| --- | --- |
| b) (distintivo de llamada de la aeronave) AUTORIZADO A; | b) (aircraft call sign) CLEARED TO; |
| c) NUEVA AUTORIZACIÓN (detalles de la autorización corregida) [RESTO DE LA AUTORIZACIÓN SIN CAMBIOS]; | c) RECLEARED (amended clearance details) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; |
| d) NUEVA AUTORIZACIÓN (parte de la ruta corregida) A (punto significativo de la ruta original) [RESTO DE LA AUTORIZACIÓN SIN CAMBIOS] | d) RECLEARED (amended route portion) TO (significant point of original route) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; |
| e) ENTRE A ESPACIO AÉREO CONTROLADO (o ZONA DE CONTROL) [VÍA (punto significativo o ruta)] A (nivel) [A LAS (hora)]; | e) ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) [AT (time)]; |
| f) ABANDONE EL ESPACIO AÉREO CONTROLADO (o ZONA DE CONTROL) [VIA (punto significativo o ruta)] A (nivel) (o ASCENDIENDO, o DESCENDIENDO); | f) LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) (or CLIMBING, or DESCENDING); |
| g) ENTRE A (determinar) EN (punto significativo) A (nivel) [A LAS (hora)]. | g) JOIN (specify) AT (significant point) AT (level) [AT (time)]. |

## 4.1.2.8	Indicación de la ruta y del límite de la autorización

| a) DE (lugar) A (lugar); | a) FROM (location) TO (location); |
| --- | --- |
| b) HASTA (lugar); seguido, si es necesario, de: 1) DIRECTO; 2) VÍA (ruta o puntos significativos, o ambas cosas); 3) VÍA RUTA PLAN DE VUELO; | b) TO (location); followed as necessary by: 1) DIRECT; 2) VIA (route and/or significant points); 3) VIA FLIGHT PLANNED ROUTE;; |
| c) (ruta) NO DISPONIBLE DEBIDO A (motivo) COMO ALTERNATIVAS HAY (rutas) NOTIFIQUE. | c) (route) NOT AVAILABLE DUE (reason) ALTERNATIVE[S] IS/ARE (routes) ADVICE. |

## 4.1.2.9	Instrucciones relativas al vuelo por una derrota (desplazada) paralela a la ruta  autorizada

| a) NOTIFIQUE SI PUEDE SEGUIR DERROTA PARALELA DESPLAZADA; | a) ADVISE IF ABLE TO PROCEED PARALLEL OFFSET; |
| --- | --- |
| b) PROSIGA POR DERROTA PARALELA DESPLAZADA (distancia) A LA DERECHA/IZQUIERDA DE (ruta) (derrota) [EJE] [EN O A LAS (punto significativo o la hora)] [HASTA (punto significativo o la hora)]; | b) PROCEED OFFSET (distance) RIGHT/LEFT OF (route) (track) [CENTRE LINE] [AT (significant point or time)] [UNTIL (significant point or time)]; |
| c) CANCELE DERROTA PARALELA DESPLAZADA (instrucciones para reanudar la ruta de vuelo autorizada o cualquier otra información). | c) CANCEL OFFSET (instructions to rejoin cleared flight route or other information). |

## 4.1.2.10	Si no se puede conceder la autorización inmediatamente después de haberla solicitado

| ESPERE AUTORIZACIÓN (o tipo de autorización) A LAS (hora). | EXPECT CLEARANCE (or type of clearance) AT (time). |
| --- | --- |

## 4.1.2.11	Si no se puede conceder la autorización para la desviación

| IMPOSIBLE, TRÁNSITO (dirección) (tipo de aeronave) (nivel) ESTIMADO (o SOBRE) (punto significativo) A LAS (hora) DISTINTIVO DE LLAMADA (distintivo de llamada) NOTIFIQUE INTENCIONES | UNABLE, TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time) CALL SIGN (call sign) ADVISE INTENTIONS. |
| --- | --- |

## 4.1.2.12	Transferencias de control o cambio de frecuencia

| a) CONTACTE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) [AHORA]; | a) CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW]; |
| --- | --- |
| b) A LAS (o SOBRE) (hora o lugar)[o CUANDO] [PASANDO/ABANDONADO/ALCANZANDO (nivel)] CONTACTE (distintivo de llamada de la dependencia)(frecuencia); | b) AT (or OVER) (time or place) [or WHEN][PASSING/LEAVING/REACHING](level)]CONTACT(unit call sign)(frequency) |
| c) SI NO ESTABLECE CONTACTO (instrucciones); | c) IF NOT CONTACT (instructions); |
| d) MANTENGA ESCUCHA PARA (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) Nota.- Puede pedirse a una aeronave que “MANTENGA ESCUCHA EN” una frecuencia dada, cuando exista el propósito de que la dependencia ATS inicie pronto las comunicaciones y “MANTENGA ESCUCHA EN” la frecuencia cuando la información se radiodifunda en ella. | d) STAND BY FOR (unit call sign) (frequency) |
| e) * SOLICITO CAMBIO A (frecuencia); | e) *REQUEST CHANGE TO (frequency); |
| f) CAMBIO DE FRECUENCIA APROBADO; | f) FREQUENCY CHANGE APPROVED; |
| g) MANTENGA ESCUCHA (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia); | g) MONITOR (unit call sign) (frequency); |
| h) *MANTENIENDO ESCUCHA (frecuencia); | h) * MONITORING (frequency); |
| i) CUANDO LISTO CONTACTE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia); | i) WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency); |
| j) MANTENGA ESTA FRECUENCIA. | j) REMAIN THIS FREQUENCY. |
| *Indica una transmisión del piloto. | *Denotes pilot transmission. |

## 4.1.2.13	Cambio de distintivo de llamada.

| a) CAMBIE DISTINTIVO DE LLAMADA A (nuevo distintivo de llamada) [HASTA NUEVO AVISO] -para dar instrucciones a una aeronave de que modifique su tipo de distintivo de llamada: | a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO ( new call sign) [UNTIL FURTHER ADVISED]; |
| --- | --- |
| b) VUELVA AL DISTINTIVO DE LLAMADA DEL PLAN DE VUELO (distintivo de llamada) [EN (punto significativo) -para avisar a una aeronave que vuelva al distintivo de llamada indicado en el plan de vuelo | b) REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [AT (significant point)] |

## 4.1.2.14	Operaciones de separación vertical mínima reducida - (RVSM)

| a) CONFIRME APROBACIÓN RVSM -Verificar status RVSM de aeronaves operando en espacio aéreo RVSM | a) CONFIRM RVSM APPROVED |
| --- | --- |
| *b) AFIRMATIVO RVSM -para notificar condición de RVSM aprobada | *b) AFFIRM RVSM |
| *c) NEGATIVO RVSM [(información suplementaria, p. ej. distintivo de la aeronave)] -para notificar condición de aeronave sin aprobación RVSM, seguida de información suplementaria | *c) NEGATIVE RVSM [(supplementary information, e.g. State Aircraft)] |
| IMPOSIBLE AUTORIZACIÓN PARA ENTRAR EN EL ESPACIO AÉREO RVSM. MANTENGA [o DESCIENDA A, o ASCIENDA A] (nivel) | d) UNABLE ISSUE CLEARENCE INTO RVSM AIRSPACE, MANTAIN [or DESCEND TO, or CLIM TO] (level) |
| *e) RVSM IMPOSIBLE DEBIDO A TURBULENCIA; Para notificar turbulencias graves que afectan la capacidad de una aeronave de satisfacer los requisitos de mantenimiento de la altitud para la RVSM. | *e) UNABLE RVSM DUE TURBULENCE |
| *f) RVSM IMPOSIBLE DEBIDO A EQUIPO Para notificar que el equipo de una aeronave se ha deteriorado por debajo de la normas de performance mínima del sistema de aviación. | *f) UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT; |
| g) INFORME CAPACIDAD PARA REANUDAR RVSM Para solicitar a una aeronave que informe cuando vaya a reanudar la condición RVSM o que un piloto esta en la capacidad de reanudar las operaciones RVSM | g) REPORT WHEN ABLE TO RESUME RVSM ; |
| h), CONFIRME CAPACIDAD PARA REANUDAR RVSM Para solicitar confirmación a una aeronave cuando vaya a reanudar la condición de aprobación RVSM o que un piloto esta en la capacidad de reanudar las operaciones RVSM. | h) CONFIRM ABLE TO RESUME RVSM |
| *i) LISTO PARA REANUDAR RVSM; Para notificar capacidad de reanudar operaciones RVSM después de una contingencia relacionada con el equipo o condiciones meteorológicas. | *i) READY TO RESUME RVSM; |
| *Indica una transmisión del piloto | * Denotes pilot transmission |

## 4.1.2.15	Información sobre el tránsito

| TRANSITO DESCONOCIDO: A LAS (respecto a las horas del reloj), (distancia) MILLAS, (dirección del vuelo), LENTO (o RÁPIDO), ACERCÁNDOSE, SENTIDO OPUESTO (o MISMO SENTIDO) o SOBREPASANDO, NIVEL DE VUELO (tres dígitos), (o SE DESCONOCE NIVEL DE VUELO), EN ASCENSO (o DESCENSO) (otras instrucciones si es necesario) -transito desconocido | UNKNOWN TRAFFIC: (number) O´CLOCK, (distance) MILES, (direction of flight), SLOW (or FAST) MOVING, CLOSING, OPPOSITE (or SAME) DIRECTION, or OVERTAKING, FLIGHT LEVEL (three digits) (or UNKNOWN FLIGHT LEVEL), CLIMBING (or DESCENDING) (other Instructions if necessary) |
| --- | --- |
| TRANSITO: A LAS (hora), (distancia) MILLAS, (dirección del vuelo), NIVEL DE VUELO (tres dígitos) (tipo de aeronave) -El nivel de vuelo y tipo de aeronave son los únicos que pueden variar en el orden de la información de tránsito. | TRAFFIC: (number) O´CLOCK, (distance) MILES, (direction of flight), FLIGHT LEVEL (three digits), (ACFT type) |
| c) LIBRE DE TRANSITO (instrucciones apropiadas) | c) CLEAR OF TRAFFIC (appropriate instructions) |

## 4.1.2.16	Instrucciones sobre separación

| a) CRUCE (punto significativo) A LAS (hora) [O POSTERIOR (o ANTES)]; | a) CROSS (significant point) AT (time) [OR LATER (or OR BEFORE)]; |
| --- | --- |
| b) NOTIFIQUE SI PUEDE CRUZAR (punto significativo) A LAS (hora o nivel); | b) ADVISE IF ABLE TO CROSS (significant point) AT (time or level); |
| c) MANTENGA MACH (número) [O MAYOR (o O MENOR)] [HASTA (punto significativo)]; | c) MAINTAIN MACH (number) [OR GREATER (or OR LESS)] [UNTIL (significant point)]; |
| d) NO EXCEDA MACH (número). | d) DO NOT EXCEED MACH (number). |

## Identificación de aeronave

| a) NOTIFIQUE RUMBO [Y NIVEL DE VUELO (o ALTITUD)]; | a) REPORT HEADING [AND FLIGHT LEVEL (or ALTITUDE)]; |
| --- | --- |
| b) PARA IDENTIFICACIÓN VIRE IZQUIERDA (o DERECHA) RUMBO (tres cifras) | b) FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits); |
| c) TRANSMITA IDENTIFICACIÓN Y NOTIFIQUE RUMBO; | c) TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING; |
| d) CONTACTO RADAR, (Posición si es necesario), | d) RADAR CONTACT, (position If necessary), |
| e) IDENTIFICADO [posición]; | e) IDENTIFIED [position]; |
| f) NO IDENTIFICADO [motivo], [REANUDE (o CONTINÚE) PROPIA NAVEGACIÓN]. | f) NOT IDENTIFIED (reason) [RESUME (or CONTINUE) OWN NAVIGATION]. |

## 4.1.2.18		Cuando sea necesario especificar un motivo para la guía vectorial radar o para las maniobras mencionadas

| a) TRANSITO PREVISTO ; | a) EXPECTED TRAFFIC; |
| --- | --- |
| b) PARA SEPARACIÓN; | b) FOR TRAFFIC SEPARATION; |
| c) PARA SECUENCIA CON TRÁNSITO (POSICIÓN); | c) FOR TRAFFIC SECUENCY |
| d) PARA TRAMO A FAVOR DEL VIENTO (o BÁSICO o FINAL). | d) FOR DOWN WIND (or BASE or FINAL). |

## 4.1.2.19	Para especificar un motivo para la guía vectorial y terminación de la guía vectorial

| a) NOTIFIQUE RUMBO | a) REPORT HEADING; |
| --- | --- |
| PARA SEPARACION CON TRANSITO, VIRE DERECHA/IZQUIERDA RUMBO (tres dígitos en grados); | b) FOR TRAFFIC SEPARATION, TURN RIGHT/LEFT, HEADING (three digits in degrees); |
| c) PARA SEPARACION CON TRANSITO, CONTINUE RUMBO ( tres dígitos en grados); | c) FOR TRAFFIC SEPARATION, CONTINUE HEADING (three digits in degrees); |
| LIBRE DE TRANSITO, REANUDE SU NAVEGACIÓN DIRECTAMENTE A (punto significativo o radio ayuda); | d) CLEAR OF TRAFFIC, RESUME OWN NAVIGATION DIRECT TO (significant point, radio navaid); |
| INTERRUMPA VIRAJE [RUMBO (tres cifras)], o INTERRUMPA VIRAJE, VUELE DIRECTAMENTE A (punto significativo, radio ayuda) | e) STOP TURN [HEADING (three digits)], or STOP TURN, FLY DIRECT TO (significant point, radio navaid). |
| f) PARA INTERCEPTAR AEROVIA, VIRE DERECHA/IZQUIERDA RUMBO (tres dígitos) REANUDE SU NAVEGACION | f) TO INTERCEPT AIRWAY, TURN RIGHT/LEFT HEADING ( three digits) RESUME OWN NAVEGATION |
| g) PARA SEPARACIÓN CON TRANSITO VIRE DERECHA/IZQUIERDA, RUMBO (tres dígitos) | g) FOR TRAFFIC SEPARATION, SAY IF YOU ARE ABLE TO TURN RIGHT/LEFT HEADING (three digits) |
| h) DESVIACION [IZQUIERDA/DERECHA o NORTE, SUR], APROBADO, DESPUES DE DESVIACION VUELE DIRECTAMENTE A (punto significativo y/o radio ayuda) | h) DEVIATION [LEFT/RIGHT, NORTH/ SOUTH, etc.] APPROVED, AFTER DEVIATION FLY DIRECT TO (significant point or radio navaid |
| i) PARA CORRECCION DE DERROTA VIRE IZQUIERDA/DERECHA RUMBO (tres dígitos) | i) FOR TRACK CORRECTION TURN LEFT/RIGHT HEADING (three digits) |

## 4.1.2.20	Información de posición

| (Identificación de la aeronave) POSICIÓN (distancia) AL (dirección) DE (punto significativo o radioayuda) [o SOBRE o A TRAVÉS DE (punto significativo y/o radio ayuda)] | Acft call sign), POSITION (distance)(direction), OF (significant point, or radio navaid) (or OVER or ABEAM (significant point, or radio navaid). |
| --- | --- |

## 4.1.2.21	Instrucciones para guía vectorial

| a) ABANDONE (punto significativo) RUMBO (tres cifras) | a) LEAVE (significant point) HEADING (three digits) |
| --- | --- |
| MANTENGA RUMBO (tres cifras); | b) CONTINUE HEADING (three digits) ; |
| MANTENGA PRESENTE RUMBO ; | c) CONTINUE PRESENT HEADING; |
| d) VUELE RUMBO (tres cifras); | d) FLY HEADING (three digits); |
| e) VIRE IZQUIERDA (o DERECHA) RUMBO (tres cifras) [motivo]; | e) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [reason] |
| f) VIRE IZQUIERDA (o DERECHA) (número de grados) GRADOS [motivo] | f) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES [reason]; |
| g) INTERRUMPA EL VIRAJE RUMBO (tres cifras); | g) STOP TURN HEADING (three digits); |
| h) VUELE RUMBO (tres cifras), CUANDO SEA POSIBLE DIRÍJASE DIRECTAMENTE A (nombre) (ayuda para la navegación o punto significativo); | h) FLY HEADING (three digits), WHEN ABLE PROCEED DIRECT (name) (navaid or significant point); |
| i) RUMBO CORRECTO | i) HEADING IS GOOD. |

## 4.1.2.22	Instrucciones sobre numero Mach y/o velocidad indicada

| a) NOTIFIQUE NUMERO MACH/VELOCIDAD INDICADA | a) REPORT MACH NUMBER/INDICATED AIR SPEED; |
| --- | --- |
| b) MANTENGA MACH (número) [O MAYOR ( o MENOR)] [HASTA (punto significativo) ]; | b) MAINTAIN MACH (number) [OR GREATER(or OR LESS) ] [UNTIL(significant point) ] |
| c) NO SUPERE MACH (número) | c) DO NOT EXCEED MACH (number). |
| d) MANTENGA MACH ACTUAL y/o MANTENGA VELOCIDAD INDICADA ACTUAL | d) MAINTAIN PRESENT MACH NUMBER or MAINTAIN PRESENT INDICATED SPEED |
| e) MANTENGA MACH(número)[O MAYOR (o O MENOR) ] [HASTA (punto significativo); | e) MAINTAIN MACH(number) [OR GREATER (or OR LESS) ] [UNTIL(significant point |
| f) AUMENTE (o REDUZCA) NUMERO MACH A(número)y/o VELOCIDAD A (número) NUDOS; | f) INCREASE(or REDUCE) MACH NUMBER TO (number)and/or SPEED TO(number)KNOTS; |
| g) MANTENGA ALTA VELOCIDAD; | g) MAINTAIN HIGH SPEED; |
| h) REANUDE VELOCIDAD NORMAL | h) RESUME NORMAL SPEED |

## 4.1.2.23	Notificación de posición.

| para omitir los informes de posición durante el vuelo |
| --- |
| a) PRÓXIMO REPORTE EN (punto significativo) | a) NEXT REPORT AT (significant point) |
| b) OMITA REPORTES DE POSICIÓN [HASTA (especificar)]; | b) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)] |
| c) REANUDE REPORTES DE POSICIÓN. | c) RESUME POSITION REPORTING |
| d) REPORTES REQUERIDOS SÓLO EN [puntos significativos]; | d)REPORTS REQUIRED ONLY AT (significant points); |

## 4.1.2.24	Otros informes

| a) NOTIFIQUE PASANDO POR (punto significativo); | a) REPORT PASSING (significant point); |
| --- | --- |
| b) NOTIFIQUE (distancia) MILLAS (GNSS o DME) DESDE DME (nombre de la estación DME) (o punto significativo); -para solicitar un informe en un lugar o a una distancia determinados | b) REPORT (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) DME (or significant point); |
| *c) (distancia) MILLAS (GNSS o DME) DE ( nombre de la estación DME) (o punto significativo) -para notificar en un lugar o a una distancia determinados | *c) (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (NAME of DME station) (or significant point) |
| d) NOTIFIQUE PASANDO (tres cifras) RADIAL (nombre del VOR) nombre del VOR); | d) REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name of VOR) VOR; |
| e) NOTIFIQUE (GNSS o DME) DISTANCIA DESDE (punto significativo) (o nombre de la estación DME) -para notificar en un lugar o a una distancia determinados | e) REPORT (GNSS or DME) DISTANCE FROM ( significant point) or (name of DME station) |
| *f) (distancia) MILLAS (GNSS O DME) DE (nombre de la estación DME) DME ( o punto significativo) -para notificar la posición presente | *f) (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) DME (or significant point) |
| *Indica una transmission del piloto | *Denotes pilot transmission |

## 4.1.2.25	Maniobras

| a) EFECTUE TRES SEIS CERO GRADOS IZQUIERDA (o DERECHA) [motivo]; | a) MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT (or RIGHT) [reason]; |
| --- | --- |
| b) VIRE EN CIRCULO IZQUIERDA (o DERECHA) [motivo]; | b) ORBIT LEFT (or RIGHT) [reason]; |
| c) TODOS LOS VIRAJES A RÉGIMEN UNO (o MITAD o (número) GRADOS POR SEGUNDO) INICIE Y TERMINE TODOS LOS VIRAJES CUANDO SE LO INDIQUE CON LA PALABRA “AHORA” - en el caso de que no se pueda confiar en los instrumentos direccionales de a bordo: | c) MAKE ALL TURNS RATE ONE (or RATE HALF, or (number) DEGREES PER SECOND) START AND STOP ALL TURNS ON THE COMMAND “NOW” |
| d) VIRE IZQUIERDA (o DERECHA) AHORA; | d) TURN LEFT (or RIGHT) NOW; |
| e) INTERRUMPA VIRAJE AHORA. | e) STOP TURN NOW. |

## 4.1.2.26	Terminación de guía vectorial radar

| a) REANUDE PROPIA NAVEGACIÓN (posición de la aeronave)(instrucciones especificas) | a) RESUME OWN NAVIGATION (position of aircraft) (specific instructions) |
| --- | --- |
| b) REANUDE PROPIA NAVEGACIÓN [DIRECTO A] (punto significativo) [DERROTA MAGNETICA (tres cifras) DISTANCIA (numero) MILLAS] | b) RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT] (significant point) [MAGNETIC TRACK (three digits) DISTANCE (number) miles ] |

## 4.1.2.27	Control de velocidad

| a) NOTIFIQUE VELOCIDAD; | a) REPORT SPEED; |
| --- | --- |
| *b) VELOCIDAD (número) NUDOS; | *b) SPEED (number) KNOTS; |
| c) MANTENGA (número) NUDOS [O MÁS (o (MENOS)] [HASTA (punto significativo)]; | c) MAINTAIN (number) KNOTS [OR GREATER (or LESS) [UNTIL (significant point)] |
| d) NO EXCEDA (número) NUDOS | d) DO NOT EXCEED (number) KNOTS |
| e) MANTENGA VELOCIDAD ACTUAL; | e) MAINTAIN PRESENT SPEED; |
| f) AUMENTE (o REDUZCA) VELOCIDAD A (número) NUDOS [ O MÁS (o MENOS)]; | f) INCREASE (or REDUCE) SPEED TO (number) KNOTS; |
| g) AUMENTE (o REDUZCA) VELOCIDAD EN (número) NUDOS; | g) INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number) KNOTS; |
| h REANUDE VELOCIDAD NORMAL; | h) RESUME NORMAL SPEED; |
| i) SIN LIMITACIONES DE VELOCIDAD [POR ATC]. | i) NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS. |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.1.2.28	Comunicaciones y pérdida de comunicaciones

| a) EN CASO DE FALLA DE COMUNICACIONES (instrucciones); | a) [IF] RADIO CONTACT LOST (instructions); |
| --- | --- |
| b) SI NO RECIBE COMUNICACIÓN DURANTE (número) MINUTOS (o SEGUNDOS) (instrucciones); | b) IF NO TRANSMISSIONS RECEIVED FOR (number) MINUTES (or SECONDS) (instructions); |
| c) RESPUESTA NO RECIBIDA (instrucciones); | c) REPLY NOT RECEIVED (instructions); |
| d) SI ME RECIBE (instrucciones de maniobras) o TRANSPORDEDOR (código o IDENT); -si se sospecha que se han interrumpido las comunicaciones | d) IF YOU READ (maneuver instructions or SQUAWK (code or IDENT)); |
| e) (Maniobra, TRANSPONDER o IDENTIFIQUE) OBSERVADA. POSICION (Posición de la aeronave) [(instrucciones)] | e) (maneuver, SQUAWK or IDENT) OBSERVED. POSITION (position of aircraft) [(instructions)] |

## 4.1.2.29	Terminación de servicio radar y/o de servicios ADS-B

| a) SERVICIO RADAR (o IDENTIFICACIÓN) TERMINADO [DEBIDO A (motivos)] (instrucciones); | a) RADAR SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE (reason)] (instructions); |
| --- | --- |
| b) LA IDENTIFICACIÓN SE PERDERÁ PRONTO (instrucciones o información apropiada); | b) WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (appropriate instructions or information); |
| c) IDENTIFICACIÓN PERDIDA [motivos] [instrucciones]. | c) IDENTIFICATION LOST [reasons] [instructions]. |

## 4.1.2.30	Degradación del equipo radar y/o ADS-B

| a) RADAR SECUNDARIO FUERA DE SERVICIO (información apropiada necesaria) | a) SECONDARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary) |
| --- | --- |
| b) RADAR PRIMARIO FUERA DE SERVICIO (información apropiada necesaria) | b) PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary) |
| c) ADS-B FUERA DE SERVICIO (información apropiada necesaria). | c) ADS-B OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary). |

## 4.1.2.31	Para preguntar sobre capacidad del equipo SSR de abordo.

| a) NOTIFIQUE CAPACIDAD DEL TRANSPONDER | a) ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY |
| --- | --- |
| *b) TRANSPONDER (como se haya indicado en el plan de vuelo); | *b) TRANSPONDER (as shown in the flight plan); |
| *c) TRANSPONDER NEGATIVO | *c) NEGATIVE TRANSPONDER; |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.1.2.32	Para preguntar cuál es la capacidad del equipo ADS-B

| a) NOTIFIQUE CAPACIDAD ADS-B; | a) ADVISE ADS-B CAPABILITY; |
| --- | --- |
| *b) TRANSMISOR ADS-B (enlace de datos); | *b) ADS-B TRANSMITTER (data link); |
| *c) RECEPTOR ADS-B (enlace de datos); | *c) ADS-B RECEIVER (data link); |
| *d) NEGATIVO ADS-B. | *d) NEGATIVE ADS-B; |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.1.2.33	Para dar instrucciones relativas al reglaje de respondedor.

| a) PARA SALIDA ACTIVE TRANSPONDER (código) | a) FOR DEPARTURE SQUAWK (code); |
| --- | --- |
| b) TRANSPONDER (código) | b) SQUAK(code) |

## 4.1.2.34	Para pedir al piloto que vuelva a seleccionar el modo y código asignados.

| a) REACTIVE TRANSPONDER [(modo)] (código) | a) RESET SQUAK [(mode)] (code) |
| --- | --- |
| *b) REACTIVANDO (modo)] (código) | *b) RESETTING (mode) (code) |
| * Indica una transmisión del piloto | * Denotes pilot transmission. |

## 4.1.2.35	Para pedir nueva selección de identificación de aeronave

| a) VUELVA A INTRODUCIR [ADS-B o MODO S] la identificación de la aeronave. | a) RE-ENTER [ADS-B or MODE S] aircraft identification. |
| --- | --- |

## 4.1.2.36	 Para pedir al piloto que confirme el código seleccionado en el transponder de la aeronave

| a) CONFIRME TRANSPONDER (numero) | a) CONFIRM SQUAWK (code) |
| --- | --- |
| b) TRANSPONDER (código) | b) SQUAKING (code) |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.1.2.37	Para solicitar que se active el dispositivo IDENTIFICACIÖN

| a) TRANSPONDER [(código)] [E] IDENTIFIQUE | a) SQUAWK [(CODE)] [AND] IDENT |
| --- | --- |
| b) TRANSPONDER BAJO | b) SQUAWK LOW |
| c) TRANSPONDER NORMAL | c) SQUAWK NORMAL |
| d) TRANSMITA LA IDENTIFICACIÓN ADS-B | d) TRANSMIT ADS-B IDENT. |
| *Indica un transmisión del piloto | *Denotes pilot transmission |

## 4.1.2.38	Para solicitar la suspensión temporal de la operación del transponder

| TRANSPONDER A ESPERA | SQUAWK STANDBY |
| --- | --- |

## 4.1.2.39	Para solicitar código de emergencia

| TRANSPONDER MAYDAY [CÓDIGO SIETE SIETE CERO CERO] | SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN SEVEN ZERO ZERO] |
| --- | --- |

## 4.1.2.40	Para solicitar la terminación del transponder y/o del transmisor ADS-B

| a) INTERRUMPA TRANSPONDER [TRANSMITA ADS-B ÚNICAMENTE] | a) STOP SQUAWK [TRANSMIT ADS-B ONLY] |
| --- | --- |
| b) INTERRUMPA LA TRANSMISIÓN ADS-B [TRANSPONDER (código) ÚNICAMENTE]. | b) STOP ADS-B TRANSMISSION [SQUAWK (code) ONLY]. |

## 4.1.2.41	Para solicitar la transmisión de la altitud de presión

| a) TRANSPONDER CHARLIE | a) SQUAWK CHARLIE |
| --- | --- |
| b) TRANSMITA LA ALTITUD ADS-B. | b) TRANSMIT ADS-B ALTITUDE. |

## 4.1.2.42	Para solicitar comprobación del reglaje de presión y la confirmación del nivel.

| COMPRUEBE REGLAJE ALTÍMETRO Y CONFIRME (nivel). | CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (level) |
| --- | --- |

## 4.1.2.43	Para solicitar que se interrumpa la transmisión relativa a la altitud de presión debido a funcionamiento defectuoso

| a) INTERRUMPA TRANSPONDER MODO CHARLIE INDICACIÓN ERRÓNEA | a) STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION. |
| --- | --- |
| b) INTERRUMPA LA TRANSMISIÓN DE LA ALTITUD ADS-B [(INDICACIÓN ERRÓNEA, o motivos)]. | b) STOP ADS-B ALTITUDE TRANSMISSION [(WRONG INDICATION, or reason)]. |

## 4.1.2.44	Para solicitar verificación de nivel

| CONFIRME (nivel) | CONFIRM (level) |
| --- | --- |

## 4.1.2.45	Condiciones meteorológicas.

| a) VIENTO [EN SUPERFICIE](número) GRADOS (número) (unidades); | a) [SURFACE] WIND (number) DEGREES (number) (units); |
| --- | --- |
| b) VIENTO A (nivel) (número) GRADOS (número) (o NUDOS) | b) WIND AT (height/altitude/flight level) (number) DEGREES (number) (units) (1); |
| c) VISIBILIDAD (distancia) (unidades) [dirección]; | c) VISIBILITY (distance) (units) [direction]; |
| d) TIEMPO PRESENTE (detalles) | d) PRESENT WEATHER (details) |
| e) NUBES (cantidad), [tipo] y altura de la base) (unidades) (o CIELO DESPEJADO); | e) CLOUD (amount, [type] and height of base) (units) (or SKY CLEAR); |
| f) CAVOK; -pronuncíese CAV - 0 - KE | f) CAVOK; -pronounced CAV - 0 -KAY |
| g) TEMPERATURA (número) (y/o PUNTO DE ROCÍO [MENOS] (número)); | g) TEMPERATURE (number) (and/or DEW-POINT [MINUS] (number)); |
| h) QNH (número) [unidades]); | h) QNH (number) [units]; |
| i) QFE (número) [unidades]) | i) QFE (number) [units]; |
| j) (tipo de aeronave) NOTIFICO (descripción) ENGELAMIENTO (o TURBULENCIA) [DENTRO DE NUBES] (área) (hora); | j) (aircraft type) REPORTED (description) ICING (OR TURBULENCE) [IN CLOUDS] (area) (time); |
| k) NOTIFIQUE CONDICIONES DE VUELO. | k) REPORT FLIGHT CONDITIONS. |

## 4.1.2.46	Información relativa al aeródromo

| a) [(lugar)] CONDICION DE PISTA (número) (condiciones); | a) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION, RUNWAY (number) (condition); |
| --- | --- |
| b) [(lugar)] CONDICION DE PISTA (número) (condiciones);NO ACTUALIZADA | b) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION, RUNWAY (number) NOT CURRENT; |
| c) SUPERFICIE DE ATERRIZAJE (condición) | c) RUNWAY SURFACE (condición) |
| d) PILOTO INFORMA (información meteorológica) | d) PILOT REPORTS (weather information) |

## 4.1.2.47	Estado del funcionamiento del GNSS

| a) SEÑAL GNSS TRANSMITIDA NO FIABLE [o SERVICIO GNSS TAL VEZ NO ESTÉ DISPONIBLE (DEBIDO A INTERFERENCIA)] 1) EN LAS PROXIMIDADES DE (nombre del lugar) (radio) [ENTRE (niveles)]; o 2) EN EL ÁREA (descripción) [o EN (nombre) FIR] [ENTRE (niveles)]; | a) GNSS REPORTED UNRELIABLE (or GNSS MAY NOT BE AVAILABLE [DUE TO INTERFERENCE]); 1) IN THE VICINITY OF (location) (radius) [BETWEEN (levels)] or 2) IN THE AREA OF (description) (or IN (name) FIR) [BETWEEN (levels)]; |
| --- | --- |
| *b) GNSS BÁSICO (o SBAS, o GBAS) NO DISPONIBLE PARA (especifique operación) [DE (hora) A (hora) (o HASTA NUEVO AVISO)] | *b) BASIC GNSS (or SBAS, or GBAS) UNAVAILABLE FOR (specify operation) [FROM (time) TO (time) (or UNTIL FURTHER NOTICE)]; |
| *c) GNSS BÁSICO NO DISPONIBLE [DEBIDO A (razón, p. ej., PÉRDIDA DE RAIM o ALERTA [RAIM)] | *c) BASIC GNSS UNAVAILABLE [DUE TO (reason, e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)]; |
| *d) GBAS (o SBAS) NO DISPONIBLE. | *d) GBAS (or SBAS) UNAVAILABLE. |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.1.2.48	Degradación de la performance de la navegación de la aeronave

| a) IMPOSIBLE RNP (especificar tipo) (o RNAV) [DEBIDO A (razón, p. ej. PÉRDIDA DE RAIM o ALERTA RAIM)]. | a) UNABLE RNP (specify type) (or RNAV) [DUE TO (reason e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)]. |
| --- | --- |

# 4.2 	SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACION

# 4.2.1	SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACIÓN POR PROCEDIMIENTOS

## 4.2.1.1	Descripción de los niveles

| NIVEL DE VUELO (número) | a) FLIGHT LEVEL (number) |
| --- | --- |
| (número) PIES | b) (number) FEET |

## 4.2.1.2	Cambios de nivel, notificaciones y régimen de variación de altitud

| a) ASCIENDA (o DESCIENDA) seguido si es necesario, de: 1) PARA (nivel) 2) Y MANTENGA BLOQUE DE NIVELES ENTRE (nivel) Y (nivel); 3) PARA ALCANZAR (nivel) A (o ANTES DE) LAS (hora) (o en punto significativo) 4) NOTIFIQUE ABANDONADO (o AL ALCANZANDO o PASANDO POR ) (nivel) 5) A (número) PIES POR MINUTO [O MAYOR (o MENOR)]; | a) CLIMB (or DESCEND) Followed as necessary by: 1) TO (level) 2) TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level) 3) TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point) 4) REPORT LEAVING (or REACHING, or PASSING) (level) 5) AT (number) FEET PER MINUTE [OR GREATER (or OR LESS)] |
| --- | --- |
| b) SOLICITE CAMBIO DE NIVEL (o NIVEL DE VUELO o ALTITUD) A (nombre de la dependencia) [A LAS (hora) (o EN (punto significativo)]; | b) REQUEST LEVEL CHANGE (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) AT (Time or significant point); |
| c) INTERRUMPA ASCENSO (o DESCENSO A (nivel); | c) STOP CLIMB (or DESCENT) AT (LEVEL); |
| d) CONTINÚE ASCENSO (o DESCENSO) HASTA (nivel); | d) CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level); |
| e) EXPEDITAR ASCENSO (o DESCENSO) [HASTA PASAR POR (nivel)] | e) EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)]; |
| f) CUANDO LISTO ASCIENDA (o DESCIENDA) HASTA (nivel); | f) WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level); |
| g) PREVEA ASCENSO (o DESCENSO) A LAS (hora) (o EN punto significativo ); | g) EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point); |
| *h) SOLICITO DESCENSO A LAS (hora); | *h) REQUEST DESCENT AT (time); |
| i) INMEDIATAMENTE; -para indicar una instrucción que ha de cumplirse a una hora o en lugar determinados: | i) IMMEDIATELY; |
| j) POSTERIOR (punto significativo); | j) AFTER PASSING (significant point); |
| k) A LAS (hora) (o EN (punto significativo)); | k) AT (time or significant point); |
| l) CUANDO LISTO (instrucciones); -para indicar una instrucción que ha de cumplirse cuando corresponda | l) WHEN READY (instructions); |
| m) SI NO ES POSIBLE (otras instrucciones) Y NOTIFIQUE; -cuando exista la duda de que una aeronave pueda cumplir con una autorización o instrucción: | m) IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE; |
| *n) IMPOSIBLE -cuando un piloto no pueda cumplir con una autorización o instrucción | *n) UNABLE |
| *o) RA TCAS [pronúnciese TI-CAS] -después de que la tripulación de vuelo empiece a apartarse de la autorización o instrucción ATC para cumplir con un aviso de resolución (RA) ACAS (intercambio entre el piloto y el controlador | *o) TCAS RA |
| p) RECIBIDO | p) ROGER |
| *q) CONFLICTO TERMINADO , REGRESO A (autorización asignada) -después de cumplido un RA ACAS y de reanudada la autorización o instrucción ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | *q) CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance) |
| r) CONFLICTO TERMINADO (autorización asignada) REANUDADA -después de cumplido un RA ACAS y de reanudada la autorización o instrucción ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | r) CLEAR OF CONFLICT (assigned clearance) RESUMED; |
| *s) IMPOSIBLE, RA TCAS; -después de recibir una autorización o instrucción contraria a un RA ACAS, la tripulación de vuelo cumplirá con el RA y notificará directamente al ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | *s) UNABLE, TCAS RA; |
| t) ASCIENDA A (nivel) [RESTRICCIÓN O RESTRICCIONES DE NIVEL CANCELADA (designador SID) (o) RESTRICCIÓN O RESTRICCIONES DE NIVEL (designador) SID) EN (punto) CANCELADA] -autorización para cancelar la (s) restricción o restricciones del perfil vertical de una SID durante el ascenso | t) CLIMB TO (level) [LEVEL RESTRICTION(S) (SID designator) CANCELLED (or) LEVEL RESTRICTION (S) (SID designator) AT (point) CANCELLED] |
| u) DESCIENDA A (altitud) [RESTRICCIÓN O RESTRICCIONES DE NIVEL CANCELADA (designador) STAR) (o) RESTRICCIÓN O RESTRICCIONES DE NIVEL (designador STAR) EN ( punto) CANCELADA] -autorización para cancelar la(s) restricción o restricciones del perfil vertical de una STAR durante el descenso | u) DESCEND TO (altitude) [LEVEL RESTRICTION(S) (STAR designator) CANCELLED (or) LEVEL RESTRICTIONS (S) (STAR designator) AT (point) CANCELLED] |
| *Indica una transmisión del piloto | *Denotes pilot transmission~ |

## 4.2.1.3	Transferencias de control o cambio de frecuencia

| a) CONTACTE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) [AHORA]; | a) CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW]; |
| --- | --- |
| b) A LAS (o SOBRE) (hora o lugar)[o CUANDO] [PASANDO/ABANDONADO/ALCANZANDO (nivel)] CONTACTE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) | b) AT (or OVER) (time or place) [or WHEN][PASSING/LEAVING/REACHING](level)]CONTACT(unit call sign)(frequency) |
| c) SI NO ESTABLECE CONTACTO (instrucciones); | c) IF NOT CONTACT (instructions); |
| d) MANTENGA ESCUCHA PARA (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) Nota.- Puede pedirse a una aeronave que “MANTENGA ESCUCHA EN” una frecuencia dada, cuando exista el propósito de que la dependencia ATS inicie pronto las comunicaciones y “MANTENGA ESCUCHA EN” la frecuencia cuando la información se radiodifunda en ella. | d) STAND BY FOR (unit call sign) (frequency) |
| *e) SOLICITO CAMBIO A (frecuencia); | *e) REQUEST CHANGE TO (frequency); |
| f) CAMBIO DE FRECUENCIA APROBADO; | f) FREQUENCY CHANGE APPROVED; |
| g) MANTENGA ESCUCHA (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia); | g) MONITOR (unit call sign) (frequency); |
| *h) MANTENIENDO ESCUCHA (frecuencia); | *h) MONITORING (frequency); |
| i) CUANDO LISTO COMUNIQUE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia); | i) WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency); |
| j) MANTENGA ESTA FRECUENCIA. | j) REMAIN THIS FREQUENCY. |
| *Indica una transmisión del piloto. | *Denotes pilot transmission. |

## 4.2.1.4	Cambio de distintivo de llamada.

| a) CAMBIE DISTINTIVO DE LLAMADA A (nuevo distintivo de llamada) [HASTA NUEVO AVISO] -para dar instrucciones a una aeronave de que modifique su tipo de distintivo de llamada: | a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO ( new call sign) [UNTIL FURTHER ADVISED]; |
| --- | --- |
| b) VUELVA AL DISTINTIVO DE LLAMADA DEL PLAN DE VUELO (distintivo de llamada) [EN (punto significativo) -para avisar a una aeronave que vuelva al distintivo de llamada indicado en el plan de vuelo | b) REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [AT (significant point)] |

## 4.2.1.5	Instrucciones para la salida

| a) DESPUÉS DE ALCANZAR (o PASAR) (altitud o punto significativo) (instrucciones); | a) AFTER REACHING (or PASSING) (altitude or significant point) (instructions) |
| --- | --- |
| a) SALIDA (salida normalizada, nombre y número) | a) (standard departure name and number) DEPARTURE |
| b) AUTORIZADO VÍA (ruta normalizada de salida) | b) CLEARED VIA (Standard departure route) |

## 4.2.1.6	Instrucciones para la aproximación

| a) AUTORIZADO (o PROSIGA) VÍA (designación) | a) CLEARED (or PROCEED) VIA (designation) |
| --- | --- |
| b) AUTORIZADO HASTA (límite de la autorización) VÍA (designación); | b) CLEARED TO (clearance limit) VIA (designation); |
| c) AUTORIZADO (o PROSIGA) VÍA (detalles de la ruta que se ha de seguir) | c) CLEARED (or PROCEED) VIA (details of route to be followed); |
| d) AUTORIZADO APROXIMACIÓN (tipo de aproximación) [PISTA ( número)]; | d) CLEARED (type approach) APPROACH [RUNWAY (number)]; |
| e) AUTORIZADO (tipo de aproximación) PISTA (número) CIRCULANDO PISTA (número); | e) CLEARED (type of approach) RUNWAY (number) FOLLOWED BY CIRCLING TO RUNWAY (number); |
| f) AUTORIZADO APROXIMACIÓN [PISTA (número)]; | f) CLEARED APPROACH [RUNWAY (number)]; |
| g) INICIE APROXIMACIÓN A LAS (hora); | g) COMMENCE APPROACH AT (time); |
| *h) SOLICITO APROXIMACIÓN DIRECTA [(tipo de aproximación)] [PISTA(número)]; | *h) REQUEST STRAIGHT-IN [(type of approach) ] APPROACH [RUNWAY (number)]; |
| i) AUTORIZADO APROXIMACIÓN DIRECTA [ (tipo de aproximación) ] [PISTA (número)]; | i) CLEARED STRAIGHT-IN [ (type of approach)] APPROACH [RUNWAY (number)]; |
| j) NOTIFIQUE CONTACTO VISUAL; | j) REPORT VISUAL; |
| k) NOTIFIQUE [LUCES DE] PISTA A LA VISTA; | k) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT; |
| *l) SOLICITO APROXIMACIÓN VISUAL; | *l) REQUEST VISUAL APPROACH; |
| m) AUTORIZADO APROXIMACIÓN VISUAL PISTA (número); | m) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number); |
| n) NOTIFIQUE SI ES CAPAZ DE ACEPTAR APROXIMACIÓN VISUAL PISTA (número); | n) ADVISE ABLE TO ACCEPT VISUAL APPROACH RUNWAY (number); |
| o) AUTORIZADO APROXIMACIÓN VISUAL PISTA (número), MANTENGA SU PROPIA SEPARACIÓN DE LA PRESEDENTE (tipo de aeronave y categoría de estela turbulenta, según convenga) [PRECAUCIÓN ESTELA TURBULENTA]; -en caso de aproximaciones visuales sucesivas cuando el piloto de una aeronave sucesiva ha notificado tener a la vista la aeronave precedente | o) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number), MAINTAIN OWN SEPARATION FROM PRECEDING (aircraft type and wake turbulence category as appropriate) [CAUTION WAKE TURBULENCE]; |
| p) NOTIFIQUE (punto significativo); (EN ALEJAMIENTO o EN ACERCAMIENTO); | p) REPORT (significant point); (OUTBOUND or INBOUND); |
| q) NOTIFIQUE INICIANDO VIRAJE REGLAMENTARIO; | q) REPORT COMMENCING PROCEDURE TURN; |
| *r) SOLICITO DESCENSO VMC; | *r) REQUEST VMC DESCENT; |
| s) MANTENGA SU PROPIA SEPARACIÓN; | s) MAINTAIN OWN SEPARATION; |
| t) MANTENGA VMC; | t) MAINTAIN VMC; |
| u) ¿CONOCE PROCEDIMIENTO APROXIMACIÓN (nombre)? | u) ARE YOU FAMILIAR WITH (name) APPROACH PROCEDURE? |
| *v) SOLICITO APROXIMACIÓN (tipo de aproximación) [PISTA (número)]; | *v) REQUEST (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)]; |
| *w) SOLICITO (designador ILS/RNAV en lenguaje claro); | *w) REQUEST (ILS/RNAV plain-language designator); |
| x) AUTORIZADO (designador ILS/RNAV en lenguaje claro). | x) CLEARED (ILS/RNAV plain language designator). |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.2.1.7	Autorizaciones para patrones de espera

| a) MANTENGA VISUAL [SOBRE] (posición) [o ENTRE (dos referencias topográficas destacadas)]; -visual | a) HOLD VISUAL [OVER] (position), (or BETWEEN (two prominent landmarks)); |
| --- | --- |
| b) AUTORIZADO (o PROSIGA) HASTA (punto significativo, nombre de la instalación o punto de referencia) [MANTENGA (o ASCIENDA o DESCIENDA HASTA) (nivel)] MANTENGA PATRON DE ESPERA PUBLICADO [(dirección)] PREVEA AUTORIZACIÓN PARA APROXIMACIÓN (o NUEVA AUTORIZACIÓN) A LAS (hora); -procedimiento de espera publicado sobre una instalación o punto de referencia: | b) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] AS PUBLISHED EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time); |
| c) *SOLICITO INSTRUCCIONES DE PATRON DE ESPERA; | c) * REQUEST HOLDING INSTRUCTIONS |
| d) AUTORIZADO (o PROSIGA) HASTA (punto significativo, nombre de la instalación o punto de referencia) [MANTENGA (o ASCIENDA o DESCIENDA HASTA) (nivel)] MANTENGA [(dirección)] [(especificada) RADIAL, RUMBO, DERROTA DE ACERCAMIENTO (tres cifras) GRADOS] [VIRAJES A LA DERECHA (o A LA IZQUIERDA)] [TIEMPO DE ALEJAMIENTO (número) MINUTOS] PREVEA AUTORIZACIÓN POSTERIOR PARA APROXIMACIÓN (o NUEVA AUTORIZACIÓN) A LAS (hora) (otras instrucciones que se requieran); -cuando se requiere una autorización detallada para la espera | d) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO (level)] HOLD [(direction)] [(specified) RADIAL, COURSE, INBOUND TRACK (three digits) DEGREES] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary); |
| e) AUTORIZADO HASTA RADIAL (tres cifras) DEL VOR (nombre) A (distancia) PUNTO DE REFERENCIA DME [MANTENGA (o ASCIENDA o DESCIENDA HASTA) (nivel)] MANTENGA[(dirección)] [VIRAJES A LA DERECHA (o A LA IZQUIERDA)] [TIEMPO DE ALEJAMIENTO (número) MINUTOS] PREVEA AUTORIZACIÓN PARA APROXIMACIÓN (o NUEVA AUTORIZACIÓN) A LAS (hora) (otras instrucciones que se requieran) | e) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN or CLIMB or DESCEND TO) (level) HOLD [(direction)] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary); |
| f) AUTORIZADO HASTA RADIAL (tres cifras) DEL VOR (nombre) A (distancia) PUNTO DE REFERENCIA DME [MANTENGA (o ASCIENDA o DESCIENDA HASTA) (nivel)] MANTENGA PATRÓN DE ESPERA ENTRE (distancia) Y (distancia) DME [VIRAJE A LA DERECHA (o A LA IZQUIERDA)] PREVEA AUTORIZACIÓN POSTERIOR PARA APROXIMACIÓN (o NUEVA AUTORIZACIÓN) A LAS (hora) (otras instrucciones que se requieran); | f) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) ME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD BETWEEN (distance) AND (distance) DME [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary); |
| *Indica una transmisión del piloto | * Denotes pilot transmission |

## 4.2.1.8	Hora prevista de aproximación

| a) NO SE PREVÉ DEMORA; | a) NO DELAY EXPECTED; |
| --- | --- |
| b) HORA PREVISTA DE APROXIMACIÓN (hora); | b) EXPECTED APPROACH TIME (time); |
| c) HORA PREVISTA DE APROXIMACIÓN REVISADA(hora); | c) REVISED EXPECTED APPROACH TIME (time); |
| d) DEMORA NO DETERMINADA (motivos). | d) DELAY NOT DETERMINED (reasons). |

## 4.2.1.9	Información sobre el tránsito.

| a) TRÁNSITO (información); -para proporcionar información sobre el tránsito: | a) TRAFFIC (information); |
| --- | --- |
| b) NINGÚN TRÁNSITO NOTIFICADO; para acusar recibo de la información sobre el tránsito: | b) NO REPORTED TRAFFIC; |
| *c) BUSCANDO; | *c) LOOKING OUT; |
| *d) TRÁNSITO A LA VISTA; | *d) TRAFFIC IN SIGHT; |
| *e) CONTACTO NEGATIVO [motivos]; | *e) NEGATIVE CONTACT [reasons]; |
| f) TRÁNSITO [ADICIONAL] RUMBO (dirección) (tipo de aeronave) (altitud) PREVISTO EN (o SOBRE) (punto significativo) A LAS (hora); | f) [ADDITIONAL] TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (altitude) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time); |
| g) EL TRÁNSITO ES (clasificación) GLOBOS LIBRES NO TRIPULADOS ESTABAN [o ESTIMADOS] SOBRE (lugar) A LAS (hora) (niveles) NOTIFICADOS [o NIVEL DESCONOCIDO] MOVIÉNDOSE (dirección) (otra información pertinente, si la hubiera). | g) TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE BALLOON(S) WAS [or ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REPORTED (level(s)) [or LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) (other pertinent information), if any). |
| *Indica una transmisión del piloto. | *Denotes pilot transmission. |

## 4.2.1.10	Control de velocidad vertical de ascenso/descenso

| a) NOTIFIQUE VELOCIDAD VERTICAL DE DESCENSO (o ASCENSO); | a) REPORT RATE OF DESCENT(or CLIMB); |
| --- | --- |
| b) MANTENGA PRESENTE VELOCIDAD VERTICAL DE DESCENSO(o ASCENSO); | b) MAINTAIN PRESENT RATE OF DESCENT(or CLIMB); |
| c) MANTENGA VELOCIDAD VERTICAL DE DESCENSO(o ASCENSO), MAYOR (o MENOR) A (pies por minuto) (especificar límite de la restricción); | c) MAINTAIN RATE OF DESCENT(or CLIMB) GREATER(or LESS) THAN (feet per minutes) (specify limit of the restriction); |
| d) ACELERE ASCENSO (o DESCENSO) HASTA PASAR POR(nivel)); | d) EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) (UNTIL PASSING (level)); |
| REANUDE VELOCIDAD VERTICAL NORMAL DE DESCENSO (o ASCENSO) | e) RESUME NORMAL DESCENT (or CLIMB) |

## 4.2.1.11	Notificación de posición.

| a) NOTIFIQUE EN (punto significativo) -para omitir los informes de posición hasta una posición determinada | a) NEXT REPORT AT (significant point) |
| --- | --- |
| b) OMITA NOTIFICACION DE POSICIÓN [HASTA (especificar)]; -para omitir los informes de posición hasta una posición determinada | b) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)] |
| c) REANUDE NOTIFICACIÓN DE POSICIÓN. | c) RESUME POSITION REPORTING |

## 4.2.1.12	Otros informes

| a) NOTIFIQUE PASANDO POR (punto significativo); | a) REPORT PASSING (significant point); |
| --- | --- |
| b) NOTIFIQUE (distancia) MILLAS (GNSS o DME) DESDE DME (nombre de la estación DME) (o punto significativo); -para solicitar un informe en un lugar o a una distancia determinados | b) REPORT (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) DME (or significant point); |
| *c) (distancia) MILLAS ( GNSS o DME) DE ( nombre de la estación DME) (o punto significativo) -para notificar en un lugar o a una distancia determinados | *c) (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (NAME of DME station) (or significant point) |
| d) NOTIFIQUE PASANDO RADIAL (tres cifras) DEl VOR) (nombre de VOR); | d) REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name of VOR) VOR; |
| e) NOTIFIQUE DISTANCIA (GNSS o DME) DE (punto significativo) (o nombre de la estación DME) -Para solicitar un informe de la posición actual | e) REPORT (GNSS or DME) DISTANCE FROM (significant point) or (name of DME station) |
| f) (distancia) MILLAS (GNSS o DME) DE (nombre de la estación DME) DME ( o punto significativo) -para notificar la posición presente | f) (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) DME (or significant point) |
| *Indica una transmission del piloto | *Denotes pilot transmission |

## 4.2.1.13	Descenso de emergencia

| *a) DESCENSO DE EMERGENCIA (intenciones); | *a) EMERGENCY DESCENT (intentions); |
| --- | --- |
| ATENCIÓN TODAS LAS AERONAVES CERCA DE [o EN] (punto significativo o lugar) DESCENSO DE EMERGENCIA EN PROGRESO DESDE (nivel) (seguido, si es necesario, de instrucciones concretas, autorizaciones, información sobre el tránsito, | b) ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF [or AT] (significant point or location) EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM (level) (followed as necessary by specific instructions, clearances, traffic information, etc.). |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.2.1.14	Información relativa al aeródromo

| a) [(lugar)] CONDICIÓN PISTA (número) (condiciones); | a) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION, RUNWAY (number) (condition); |
| --- | --- |
| b) [(lugar)] CONDICIÓN PISTA (número) (condiciones);NO ACTUALIZADA | b) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION, RUNWAY (number) NOT CURRENT; |
| c) SUPERFICIE DE ATERRIZAJE (condición) | c) RUNWAY SURFACE (condición) |
| d) PRECAUCIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (lugar); | d) CAUTION CONSTRUCTION WORK (location); |
| e) PRECAUCIÓN (especifíquense las razones) A DERECHA (o a IZQUIERDA), (o A AMBOS LADOS) DE LA PISTA [número]; | e) CAUTION (specify reasons) RIGHT (or LEFT), (or BOTH SIDES) OF RUNWAY [number]; |
| f) PRECAUCIÓN OBRAS (u OBSTRUCCIÓN) (posición y cualquier aviso necesario); | f) CAUTION WORK IN PROGRESS (or OBSTRUCTION) (position and any necessary advice); |
| g) INFORME DE LA PISTA A LAS (horas de observación) PISTA (número) (tipo de precipitación) HASTA (profundidad del depósito) MILÍMETROS. EFICACIA DE FRENADO BUENA (o MEDIANA A BUENA o MEDIANA, o MEDIANA A ESCASA o ESCASA o INSEGURA) [y/o COEFICIENTE DE FRENADO (equipo y número)]; | G) RUNWAY REPORT AT (observation time) RUNWAY (number) (Type of precipitant) UP TO (depth of deposit) MILLIMETRES. BRAKING ACTION GOOD (or MEDIUM TO GOOD, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or UNRELIABLE) [and/or BRAKING COEFFICIENT (equipment and number)]; |
| h) EFICACIA DE FRENADO NOTIFICADA POR (tipo de aeronave) A LAS (hora) BUENA (o MEDIANA, o ESCASA); | h) BREAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time) GOOD (or MEDIUM, or POOR); |
| i) EFICACIA DE FRENADO [(lugar)] (equipo de medición utilizado), PISTA (número), TEMPERATURA [MENOS] (número) FUE (lectura) A LAS (hora); | I) BREAKING ACTION [(location)] (measuring equipment used), RUNWAY (number), TEMPERATURE [MINUS] (number) WAS (reading) AT (time); |
| j) PISTA (o CALLE DE RODAJE) (numero) HÚMEDA, [o MOJADA, ENCHARCADA, INUNDADA (profundidad)]. | j) RUNWAY (or TAXIWAY) WET [or DAMP, WATER PATCHES, FLOODED (depth)], |
| k) TORRE OBSERVA (información meteorológica) | k) TOWER OBSERVES (weather information) |
| l) PILOTO INFORMA (información meteorológica) | l) PILOT REPORTS (weather information) |

## 4.2.1.15	Estado de funcionamiento de las ayudas visuales y no visuales.

| a) (especifíquese ayuda visual o no visual) PISTA (número) (descripción del efecto); | a) (specify visual or non-visual aid) RUNWAY (number) (description of deficiency); |
| --- | --- |
| b) (tipo de) ILUMINACIÓN (clase de avería); | b) (type) LIGHTING (unserviceability); |
| c) CATEGORÍA GBAS/SBAS/MLS/ILS (categoría) (condiciones del servicio); | c) GBAS/SBAS/MLS/ILS CATEGORY (category) (serviceability state); |
| d) ILUMINACIÓN DE CALLES DE RODAJE (descripción del defecto); | d) TAXIWAY LIGHTING (description of deficiency); |
| e) (tipo de indicador visual de pendiente de aproximación) PISTA (número) (descripción del defecto); | e) (type of visual approach slope indicator) RUNWAY (number) (description of deficiency); |
| f) FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA NO DISPONIBLE. | f) SECONDARY POWER SUPPLY NOT AVAILABLE. |

## 4.2.1.16	Estado del funcionamiento del GNSS

| a) SEÑAL GNSS TRANSMITIDA NO FIABLE [o SERVICIO GNSS TAL VEZ NO ESTÉ DISPONIBLE (DEBIDO A INTERFERENCIA)] 1) EN LAS PROXIMIDADES DE (nombre del lugar) (radio) [ENTRE (altitudes)]; o 2) EN EL ÁREA (descripción) [o EN (nombre) FIR] [ENTRE (niveles)]; | a) GNSS REPORTED UNRELIABLE (or GNSS MAY NOT BE AVAILABLE [DUE TO INTERFERENCE]); 1) IN THE VICINITY OF (location) (radius) [BETWEEN (altitudes)] o 2) IN THE AREA OF (description) (or IN (name) FIR) [BETWEEN (levels)]; |
| --- | --- |
| b)GNSS BÁSICO (o SBAS, o GBAS) NO DISPONIBLE PARA (especifique operación) [DE (hora) A (hora) (o HASTA NUEVO AVISO)]; | b) BASIC GNSS (or SBAS, or GBAS) UNAVAILABLE FOR (specify operation) [FROM (time) TO (time) (or UNTIL FURTHER NOTICE)]; |
| *c) GNSS BÁSICO NO DISPONIBLE [DEBIDO A (razón, p. ej., PÉRDIDA DE RAIM o ALERTA RAIM)] | *c) BASIC GNSS UNAVAILABLE [DUE TO (reason, e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)]; |
| *d) GBAS (o SBAS) NO DISPONIBLE. | *d) GBAS (or SBAS) UNAVAILABLE. |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.2.1.17	Degradación de la performance de la navegación de la aeronave

| a) IMPOSIBLE RNP (especificar tipo) (o RNAV) [DEBIDO A (razón, p. ej. PÉRDIDA DE RAIM o ALERTA RAIM)]. | a) UNABLE RNP (specify type) (or RNAV) [DUE TO (reason e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)]. |
| --- | --- |

## 4.2.1.18	Condiciones meteorológicas.

| a) VIENTO [EN SUPERFICIE](número) GRADOS (número) (unidades); | a) [SURFACE] WIND (number) DEGREES (number) (units); |
| --- | --- |
| b) VIENTO A (altura/altitud/nivel de vuelo) (número) GRADOS (número) NUDOS; | b) WIND AT (height/altitude/flight level) (number) DEGREES (number) KNOTS; |
| c) VISIBILIDAD (distancia) (unidades) [dirección]; | c) VISIBILITY (distance) (units) [direction]; |
| d) TIEMPO PRESENTE (detalles) | d) PRESENT WEATHER (details) |
| e) NUBES (cantidad), [tipo] y altura de la base) (unidades) (o CIELO DESPEJADO); | e) CLOUD (amount, [type] and height of base) (units) (or SKY CLEAR); |
| f) CAVOK; -pronuncíese CAV - 0 - KE | CAVOK; -pronounced CAV - 0 -KEAY |
| g) TEMPERATURA (número) (y/o PUNTO DE ROCÍO (número)); | g) TEMPERATURE (number) (and/or DEW-POINT (number)); |
| h) QNH (o QFE (número) [unidades]); | h) QNH (or QFE (number) [units]; |
| i) (tipo de aeronave) NOTIFICÓ (descripción) ENGELAMIENTO (o TURBULENCIA) [DENTRO DE NUBES] (área) (hora) | i) (Aircraft type) REPORTED (description) ICING (or TURBULENCE) [IN CLOUD] (area) (time) |
| j) NOTIFIQUE CONDICIONES DE VUELO. | j) REPORT FLIGHT CONDITIONS. |

## 4.2.1.19	Información sobre presencia de aves.

| a) BANDADA (o NUMEROSAS BANDADAS) DE (tamaño, si se conoce) (o AVES) | a) FLOCK (or NUMEROUS FLOCKS) OF (size, if known) (species, if known) (or birds) |
| --- | --- |
| b) A LO LARGO DE (ruta de vuelo o ruta geográfica) [o EN LAS PROXIMIDADES DE (lugar)] ÚLTIMA ALTITUD NOTIFICADA (altitud notificada por un piloto) [o ALTITUD DESCONOCIDA] | b) ALONG (flight or geographical route) [or IN THE VICINITY OF (location)] LAST REPORTED ALTITUDE (altitude reported by a pilot) [or ALTITUDE UNKNOWN] |

## 4.2.1.20	Vaciado rápido de combustible

| *a) SOLICITO AUTORIZACIÓN (o INFORMACIÓN) PARA VACIAR COMBUSTIBLE SOBRE (lugar) A (nivel) (dirección de vuelo); Para solicitar autorización o información: | *a) REQUEST CLEARANCE (or INFORMATION) TO DUMP FUEL OVER (location) AT (level) (flight direction); |
| --- | --- |
| b) AUTORIZADO A VACIAR COMBUSTIBLE SOBRE (lugar) A (nivel) (dirección de vuelo); Para autorizar el vaciado: | b) CLEARED TO DUMP FUEL OVER (location) AT (level) (flight direction); |
| c) ATENCIÓN TODAS LAS AERONAVES, VACIADO RÁPIDO DE COMBUSTIBLE SOBRE (lugar) A (nivel) POR (tipo de aeronave) (dirección de vuelo); -para informar que se ha iniciado o continúa el vaciado: | c) ATTENTION ALL AIRCRAFT, FUEL DUMPING IN PROGRESS OVER (location) AT (level) BY (type of aircraft) (flight direction); |
| d) ATENCIÓN TODAS LAS AERONAVES, VACIADO RÁPIDO DE COMBUSTIBLE POR (tipo de aeronave) TERMINADO. Para informar que ha terminado el vaciado de combustible: | d) ATTENTION ALL AIRCRAFT, FUEL DUMPING BY (type of aircraft) TERMINATED. |

# SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACIÓN POR VIGILANCIA ATS

## 4.2.2.1	Descripción de los niveles

| NIVEL DE VUELO (número) | a) FLIGHT LEVEL (number) |
| --- | --- |
| (número) PIES | b) (number) FEET |

## 4.2.2.2	Cambios de nivel, notificaciones y régimen de variación de altitud

| a) ASCIENDA (o DESCIENDA) seguido si es necesario, de: 1) PARA (nivel) 2) Y MANTENGA BLOQUE DE NIVELES ENTRE (nivel) Y (nivel); 3) PARA ALCANZAR (nivel) A (o ANTES DE) LAS (hora) (o en punto significativo) 4) NOTIFIQUE ABANDONADO (o AL ALCANZANDO o PASANDO POR ) (nivel) 5) A (número) PIES POR MINUTO [O MAYOR (o MENOR)]; | a) CLIMB (or DESCEND) Followed as necessary by: 1) TO (level) 2) TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level) 3) TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point) 4) REPORT LEAVING (or REACHING, or PASSING) (level) 5) AT (number) FEET PER MINUTE [OR GREATER (or OR LESS)] |
| --- | --- |
| b) SOLICITE CAMBIO DE NIVEL (o NIVEL DE VUELO o ALTITUD) A (nombre de la dependencia) [A LAS (hora) (o EN (punto significativo)]; | b) REQUEST LEVEL CHANGE (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) AT (Time or significant point); |
| c) INTERRUMPA ASCENSO (o DESCENSO A (nivel); | c) STOP CLIMB (or DESCENT) AT (LEVEL); |
| d) CONTINÚE ASCENSO (o DESCENSO) HASTA (nivel); | d) CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level); |
| e) EXPEDITAR ASCENSO (o DESCENSO) [HASTA PASAR POR (nivel)] | e) EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)]; |
| f) CUANDO LISTO ASCIENDA (o DESCIENDA) HASTA (nivel); | f) WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level); |
| g) PREVEA ASCENSO (o DESCENSO) A LAS (hora) (o EN punto significativo ); | g) EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point); |
| *h) SOLICITO DESCENSO A LAS (hora); | *h) REQUEST DESCENT AT (time); |
| i) INMEDIATAMENTE; -para indicar una instrucción que ha de cumplirse a una hora o en lugar determinados: | i) IMMEDIATELY; |
| j) POSTERIOR (punto significativo); | j) AFTER PASSING (significant point); |
| k) A LAS (hora) (o EN (punto significativo)); | k) AT (time or significant point); |
| l) CUANDO LISTO (instrucciones); -para indicar una instrucción que ha de cumplirse cuando corresponda | l) WHEN READY (instructions); |
| m) SI NO ES POSIBLE (otras instrucciones) Y NOTIFIQUE; -cuando exista la duda de que una aeronave pueda cumplir con una autorización o instrucción: | m) IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE; |
| *n) IMPOSIBLE -cuando un piloto no pueda cumplir con una autorización o instrucción | *n) UNABLE |
| *o) RA TCAS [pronúnciese TI-CAS] -después de que la tripulación de vuelo empiece a apartarse de la autorización o instrucción ATC para cumplir con un aviso de resolución (RA) ACAS (intercambio entre el piloto y el controlador | *o) TCAS RA |
| p) RECIBIDO | p) ROGER |
| *q) CONFLICTO TERMINADO , REGRESO A (autorización asignada) -después de cumplido un RA ACAS y de reanudada la autorización o instrucción ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | *q) CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance) |
| r) CONFLICTO TERMINADO (autorización asignada) REANUDADA -después de cumplido un RA ACAS y de reanudada la autorización o instrucción ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | r) CLEAR OF CONFLICT (assigned clearance) RESUMED; |
| *s) IMPOSIBLE, RA TCAS; -después de recibir una autorización o instrucción contraria a un RA ACAS, la tripulación de vuelo cumplirá con el RA y notificará directamente al ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | *s) UNABLE, TCAS RA; |
| t) ASCIENDA A (nivel) [RESTRICCIÓN O RESTRICCIONES DE NIVEL CANCELADA (designador SID) (o) RESTRICCIÓN O RESTRICCIONES DE NIVEL (designador) SID) EN (punto) CANCELADA] -autorización para cancelar la (s) restricción o restricciones del perfil vertical de una SID durante el ascenso | t) CLIMB TO (level) [LEVEL RESTRICTION(S) (SID designator) CANCELLED (or) LEVEL RESTRICTION (S) (SID designator) AT (point) CANCELLED] |
| u) DESCIENDA A (altitud) [RESTRICCIÓN O RESTRICCIONES DE NIVEL CANCELADA (designador) STAR) (o) RESTRICCIÓN O RESTRICCIONES DE NIVEL (designador STAR) EN ( punto) CANCELADA] -autorización para cancelar la(s) restricción o restricciones del perfil vertical de una STAR durante el descenso | u) DESCEND TO (altitude) [LEVEL RESTRICTION(S) (STAR designator) CANCELLED (or) LEVEL RESTRICTIONS (S) (STAR designator) AT (point) CANCELLED] |
| *Indica una transmisión del piloto | *Denotes pilot transmission~ |

## 4.2.2.3	Transferencias de control o cambio de frecuencia

| a) CONTACTE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) [AHORA]; | a) CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW]; |
| --- | --- |
| b) A LAS (o SOBRE) (hora o lugar)[o CUANDO] [PASANDO/ABANDONADO/ALCANZANDO (nivel)] CONTACTE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) | b) AT (or OVER) (time or place) [or WHEN][PASSING/LEAVING/REACHING](level)]CONTACT(unit call sign)(frequency) |
| c) SI NO ESTABLECE CONTACTO (instrucciones); | c) IF NOT CONTACT (instructions); |
| d) MANTENGA ESCUCHA PARA (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) Nota.- Puede pedirse a una aeronave que “MANTENGA ESCUCHA EN” una frecuencia dada, cuando exista el propósito de que la dependencia ATS inicie pronto las comunicaciones y “MANTENGA ESCUCHA EN” la frecuencia cuando la información se radiodifunda en ella. | d) STAND BY FOR (unit call sign) (frequency) |
| *e) SOLICITO CAMBIO A (frecuencia); | *e) REQUEST CHANGE TO (frequency); |
| f) CAMBIO DE FRECUENCIA APROBADO; | f) FREQUENCY CHANGE APPROVED; |
| g) MANTENGA ESCUCHA (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia); | g) MONITOR (unit call sign) (frequency); |
| *h) MANTENIENDO ESCUCHA (frecuencia); | *h) MONITORING (frequency); |
| i) CUANDO LISTO COMUNIQUE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia); | i) WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency); |
| j) MANTENGA ESTA FRECUENCIA. | j) REMAIN THIS FREQUENCY. |
| *Indica una transmisión del piloto. | *Denotes pilot transmission. |

## 4.2.2.4	Cambio de distintivo de llamada.

| a) CAMBIE DISTINTIVO DE LLAMADA A (nuevo distintivo de llamada) [HASTA NUEVO AVISO] -para dar instrucciones a una aeronave de que modifique su tipo de distintivo de llamada: | a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO ( new call sign) [UNTIL FURTHER ADVISED]; |
| --- | --- |
| b) VUELVA AL DISTINTIVO DE LLAMADA DEL PLAN DE VUELO (distintivo de llamada) [EN (punto significativo) -para avisar a una aeronave que vuelva al distintivo de llamada indicado en el plan de vuelo | b) REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [AT (significant point)] |

## 4.2.2.5	Identificación de aeronave

| a) NOTIFIQUE RUMBO [Y NIVEL DE VUELO (o ALTITUD)]; | a) REPORT HEADING [AND FLIGHT LEVEL (or ALTITUDE)]; |
| --- | --- |
| b) PARA IDENTIFICACIÓN VIRE IZQUIERDA (o DERECHA) RUMBO (tres cifras) | b) FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits); |
| c) TRANSMITA IDENTIFICACIÓN Y NOTIFIQUE RUMBO; | c) TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING; |
| d) CONTACTO RADAR, (Posición si es necesario), | d) RADAR CONTACT, (position If necessary), |
| e) IDENTIFICADO [posición]; | e) IDENTIFIED [position]; |
| f) NO IDENTIFICADO [motivo], [REANUDE (o CONTINÚE) PROPIA NAVEGACIÓN]. | f) NOT IDENTIFIED (reason) [RESUME (or CONTINUE) OWN NAVIGATION]. |

## 4.2.2.6	Información de posición

| (Identificación de la aeronave) POSICIÓN (distancia) AL (dirección) DE (punto significativo o radioayuda) [o SOBRE o A TRAVÉS DE (punto significativo y/o radio ayuda)] | Acft call sign), POSITION (distance)(direction), OF (significant point, or radio navaid) (or OVER or ABEAM (significant point, or radio navaid). |
| --- | --- |

## 4.2.2.7	Instrucciones para guía vectorial

| a) ABANDONE (punto significativo) RUMBO (tres cifras) | a) LEAVE (significant point) HEADING (three digits) |
| --- | --- |
| MANTENGA RUMBO (tres cifras); | b) CONTINUE HEADING (three digits) ; |
| MANTENGA PRESENTE RUMBO ; | c) CONTINUE PRESENT HEADING; |
| d) VUELE RUMBO (tres cifras); | d) FLY HEADING (three digits); |
| e) VIRE IZQUIERDA (o DERECHA) RUMBO (tres cifras) [motivo]; | e) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [reason] |
| f) VIRE IZQUIERDA (o DERECHA) (número de grados) GRADOS [motivo] | f) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES [reason]; |
| g) INTERRUMPA EL VIRAJE RUMBO (tres cifras); | g) STOP TURN HEADING (three digits); |
| h) VUELE RUMBO (tres cifras), CUANDO SEA POSIBLE DIRÍJASE DIRECTAMENTE A (nombre) (ayuda para la navegación o punto significativo); | h) FLY HEADING (three digits), WHEN ABLE PROCEED DIRECT (name) (navaid or significant point); |
| i) RUMBO CORRECTO | i) HEADING IS GOOD. |

## 4.2.2.8	Vectores para la aproximación

| a) VECTORES PARA APROXIMACIÓN (tipo de ayuda interpretada por el piloto) PISTA (número); | a) VECTORING FOR (type of pilot interpreted aid) APPROACH RUNWAY (number); |
| --- | --- |
| b) VECTORES PARA APROXIMACIÓN VISUAL PISTA (número) NOTIFICAR CAMPO (o PISTA) A LA VISTA; | b) VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (number) REPORT FIELD (or RUNWAY) IN SIGHT; |
| c) VECTORES PARA (ubicación en el circuito); | c) VECTORING FOR (positioning in the circuit); |
| d) VECTORES PARA APROXIMACIÓN CON RADAR DE VIGILANCIA PISTA (número); | d) VECTORING FOR SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY (number); |
| e) VECTORES PARA APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN PISTA (número); | e) VECTORING FOR PRECISION APPROACH RUNWAY (number); |
| f) APROXIMACIÓN (tipo) NO DISPONIBLE DEBIDO A (motivo) (instrucciones de alternativa); | f) (type) APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions); |

## 4.2.2.9	Vectores para ILS y otras ayudas interpretadas por el piloto

| a) POSICIÓN (número de) MILLAS de (punto de referencia) VIRE IZQUIERDA (o DERECHA) RUMBO (tres dígitos) | a) POSITION (number) MILES from (fix) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) |
| --- | --- |
| b) INTERCEPTARÁ (radioayuda o derrota) A (distancia) DE (punto significativo o PUNTO DE TOMA DE CONTACTO); | b) YOU WILL INTERCEPT (radio aid or track) (distance) FROM (significant point or TOUCHDOWN); |
| c) *SOLICITO (distancia) FINAL; -cuando el piloto desea que se le ubique a determinada distancia del punto de toma de contacto: | c) * REQUEST (distance) FINAL; |
| d) AUTORIZADO A APROXIMACIÓN (tipo de aproximación) PISTA (número); | d) CLEARED FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number); |
| e) NOTIFIQUE ESTABLECIDO SOBRE LOCALIZADOR [ILS] (o SOBRE CURSO DE APROXIMACIÓN GBAS/SBAS) | e) REPORT ESTABLISHED ON [ILS] LOCALIZER ( or ON GBAS/SBAS APPROACH COURSE) |
| f) APROXIMANDO DE IZQUIERDA (o DERECHA) [NOTIFIQUE ESTABLECIDO] | f) CLOSING FROM LEFT (or RIGHT) [REPORT ESTABLISHED] |
| g) VIRE IZQUIERDA (o DERECHA) RUMBO (tres cifras) [HASTA INTERCEPTAR] o [NOTIFIQUE ESTABLECIDO]; | g) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [TO INTERCEPT] or [REPORT ESTABLISHED] |
| h) PREVEA VECTORES PARA CRUZAR (rumbo del localizador o radioayuda) (motivo) | h) EXPECT VECTOR ACROSS (localizer course or radio aid) (reason) |
| i) ESTE VIRAJE LE HARÁ CRUZAR POR (rumbo del localizador o radioayuda) | i)THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH (localizer course or radio aid) [reason] |
| j) LE LLEVAMOS A CRUZAR POR (rumbo del localizador o radioayudas) | j) TAKING YOU THROUGH (localizer course or radio aid) [reason] |
| k) MANTENGA (altitud) HASTA INTERCEPTAR TRAYECTORIA DE PLANEO | k) MAINTAIN (altitude) UNTIL GLIDE PATH INTERCEPTION |
| l) NOTIFIQUE ESTABLECIDO EN TRAYECTORIA DE PLANEO | l) REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH |
| m) INTERCEPTE (rumbo del localizador o radioayudas) [NOTIFIQUE ESTABLECIDO] | m) INTERCEPT (localizer course or radio aid) [REPORT ESTABLISHED] |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.2.2.10	Instrucciones para aproximación visual

| *a) SOLICITO APROXIMACIÓN VISUAL; | *a) REQUEST VISUAL APPROACH; |
| --- | --- |
| b) AUTORIZADO APROXIMACIÓN VISUAL PISTA (número); | b) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number); |
| c) NOTIFIQUE SI ES CAPAZ DE ACEPTAR APROXIMACIÓN VISUAL PISTA (número); | c) ADVISE ABLE TO ACCEPT VISUAL APPROACH RUNWAY (number); |
| d) AUTORIZADO APROXIMACIÓN VISUAL PISTA (número), MANTENGA SU PROPIA SEPARACIÓN DE LA PRECEDENTE (tipo de aeronave y categoría de estela turbulenta, según convenga) [PRECAUCIÓN ESTELA TURBULENTA]; -en caso de aproximaciones visuales sucesivas cuando el piloto de una aeronave sucesiva ha notificado tener a la vista la aeronave precedente -en caso de aproximaciones visuales sucesivas cuando el piloto de una aeronave sucesiva ha notificado tener a la vista la aeronave precedente | d) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number), MAINTAIN OWN SEPARATION FROM PRECEDING (aircraft type and wake turbulence category as appropriate) [CAUTION WAKE TURBULENCE]; |

## 4.2.2.11		Cuando sea necesario especificar un motivo para la guía vectorial radar o para las maniobras mencionadas

| a) POR TRANSITO ; | a) DUE TRAFFIC; |
| --- | --- |
| b) PARA SEPARACIÓN | b) FOR TRAFFIC SPACING |
| c) PARA SECUENCIA CON TRÁNSITO (POSICIÓN); | c) FOR TRAFFIC SECUENCY |
| d) PARA TRAMO A FAVOR DEL VIENTO (o BÁSICO o FINAL). | d) FOR DOWN WIND (or BASE or FINAL). |

## 4.2.2.12	Control de velocidad

| a) NOTIFIQUE VELOCIDAD; | a) REPORT SPEED; |
| --- | --- |
| b) *VELOCIDAD (número) NUDOS; | b) *SPEED (number) KNOTS; |
| c) MANTENGA (número) NUDOS [O MAS (o (MENOS)] [HASTA (punto significativo)]; | c) MAINTAIN (number) KNOTS [OR GREATER (or LESS) [UNTIL (significant point)] |
| d) NO EXCEDA (número) NUDOS | d) DO NOT EXCEED (number) KNOTS |
| e) MANTENGA VELOCIDAD ACTUAL; | e) MAINTAIN PRESENT SPEED; |
| f) AUMENTE (o REDUZCA) VELOCIDAD A (número) NUDOS; | f) INCREASE (or REDUCE) SPEED TO (number) KNOTS; |
| g) AUMENTE (o REDUZCA) VELOCIDAD EN (número) NUDOS; | g) INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number) KNOTS; |
| h) REANUDE VELOCIDAD NORMAL; | h) RESUME NORMAL SPEED; |
| i) REDUZCA A VELOCIDAD MÍNIMA DE APROXIMACIÓN; | i) REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED; |
| j) REDUZCA A VELOCIDAD MÍNIMA LIMPIA; | j) REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED; |
| k) SIN LIMITACIONES DE VELOCIDAD [POR ATC]. | k) NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS. |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.2.2.13	Control de velocidad vertical de ascenso/descenso

| a) (Identificación de la aeronave), NOTIFIQUE VELOCIDAD VERTICAL DE DESCENSO (o ASCENSO); | a) (Acft call sign), REPORT RATE OF DESCENT(or CLIMB); |
| --- | --- |
| b) (Identificación de la aeronave), MANTENGA PRESENTE VELOCIDAD VERTICAL DE DESCENSO(o ASCENSO); | b) (Acft call sign), MAINTAIN PRESENT RATE OF DESCENT(or CLIMB); |
| c) (Identificación de la aeronave), MANTENGA VELOCIDAD VERTICAL DE DESCENSO(o ASCENSO), MAYOR (o MENOR) A (pies por minuto) (especificar límite de la restricción); | c) (Acft call sign), MAINTAIN RATE OF DESCENT(or CLIMB) GREATER(or LESS) THAN (feet per minutes) (specify limit of the restriction); |
| d) (Identificación de la aeronave) ACELERE ASCENSO (o DESCENSO) HASTA PASAR POR(nivel)); | d) (Acft call sign),EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) (UNTIL PASSING (level)); |
| e) (Identificación de la aeronave), REANUDE VELOCIDAD VERTICAL NORMAL DE DESCENSO (o ASCENSO) | e) (Acft call sign), RESUME NORMAL DESCENT (or CLIMB) |

## 4.2.2.14	Información respecto al tránsito y medidas evasivas

| TRANSITO A LAS (respecto a las horas del reloj) (distancia)(dirección del vuelo)[toda otra información pertinente]; DESCONOCIDO, LENTO, RÁPIDO, ACERCÁNDOSE, SENTIDO OPUESTO (o MISMO SENTIDO) SOBREPASANDO, CRUZANDO DE IZQUIERDA A DERECHA (o DE DERECHA A IZQUIERDA) si se conoce (tipo de aeronave) (Altitud), (o SE DESCONOCE ALTITUD), ASCENDIENDO (O DESCENDIENDO) -transito desconocido | TRAFFIC (number) O´CLOCK, (distance) MILES, (direction of flight) [any other pertinent information]: UNKWON SLOW MOVING FAST MOVING, CLOSING, OPPOSITE (or SAME) DIRECTION, OVERTAKING, CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGHT TO LEFT) (aircraft type) (altitude), (or UNKNOWN ALTITUD), CLIMBING (or DESCENDING) |
| --- | --- |
| TRANSITO: A LAS (hora), (distancia) MILLAS, (dirección del vuelo), (Altitud) (tipo de aeronave) -El nivel de vuelo y tipo de aeronave son los únicos que pueden variar en el orden de la información de tránsito. | TRAFFIC: (number) O´CLOCK, (distance) MILES, (direction of flight), ALTITUDE (three digits), (ACFT type) |
| c) * SOLICITO VECTORES; -para pedir una acción evasiva: | c) * REQUEST VECTORS; |
| d) ¿QUIERE VECTORES?; | d) DO YOU WANT VECTORS? |
| e) LIBRE DE TRÁNSITO [instrucciones apropiadas] . -cuando se pasa a tránsito desconocido: | e) CLEAR OF TRAFFIC [appropriate instructions]. |
| -para acción evasiva: |
| f) VIRE IZQUIERDA (o DERECHA) INMEDIATAMENTE RUMBO (tres cifras) PARA EVITAR TRÁNSITO [NO IDENTIFICADO] (marcación por reloj y distancia); | f) TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY HEADING (three digits) TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC (bearing by clock-reference and distance); |
| g) VIRE IZQUIERDA (o DERECHA) (número de grados) GRADOS INMEDIATAMENTE PARA EVITAR TRÁNSITO [NO IDENTIFICADO] EN (marcación por referencia del reloj y distancia). | g) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC AT (bearing by clock-reference and distance). |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.2.2.15	Maniobras

| a) EFECTÚE TRES SEIS CERO GRADOS POR IZQUIERDA (o DERECHA) [motivo]; | a) MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT (or RIGHT) [reason]; |
| --- | --- |
| b) VIRE EN CÍRCULO IZQUIERDA (o DERECHA) [motivo]; | b) ORBIT LEFT (or RIGHT) [reason]; |
| c) TODOS LOS VIRAJES A RÉGIMEN UNO (o MITAD o (número) GRADOS POR SEGUNDO) INICIE Y TERMINE TODOS LOS VIRAJES CUANDO SE LO INDIQUE CON LA PALABRA “AHORA” - en el caso de que no se pueda confiar en los instrumentos direccionales de a bordo: | c) MAKE ALL TURNS RATE ONE (or RATE HALF, or (number) DEGREES PER SECOND) START AND STOP ALL TURNS ON THE COMMAND “NOW” |
| d) VIRE IZQUIERDA (o DERECHA) AHORA; | d) TURN LEFT (or RIGHT) NOW; |
| e) INTERRUMPA VIRAJE AHORA. | e) STOP TURN NOW. |

## 4.2.2.16	Notificación de posición

| -Para omitir los informes de posición durante el vuelo bajo control radar |
| --- |
| a) OMITA REPORTES DE POSICIÓN [HASTA (especificar)]; | a) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)]; |
| b) PRÓXIMO REPORTE EN (punto significativo); | b) NEXT REPORT AT (significant point); |
| c) REPORTES REQUERIDOS SÓLO EN (emplazamiento(s)); | c) REPORTS REQUIRED ONLY AT (location(s)); |
| d) REANUDE REPORTES DE POSICIÓN | d) RESUME POSITION REPORTING |

## 4.2.2.17	Otros informes

| a) NOTIFIQUE PASANDO POR (punto significativo); | a) REPORT PASSING (significant point); |
| --- | --- |
| b) NOTIFIQUE (distancia) MILLAS (GNSS o DME) DE (nombre de la estación DME) (o punto significativo); -para solicitar un informe en un lugar o a una distancia determinados | b) REPORT (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) DME (or significant point); |
| c) *(distancia) MILLAS (GNSS o DME) DE (nombre de la estación DME) (o punto significativo) -para notificar en un lugar o a una distancia determinados | c) *(distance) MILES (GNSS or DME) FROM (NAME of DME station) (or significant point) |
| d) NOTIFIQUE PASANDO RADIAL (tres cifras) DEL VOR; (nombre del VOR) | d) REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name of VOR) VOR; |
| e) NOTIFIQUE DISTANCIA (GNSS o DME) DE (punto significativo) (o nombre de la estación DME) | e) REPORT DISTANCE FROM (name of DME station) DME |
| f) (distancia) MILLAS (GNSS ODME) DE (nombre de la estación DME) DME (o punto significativo) -para notificar la posición presente | f) (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) DME (or significant point) |
| *Indica una transmission del piloto | *Denotes pilot transmission |

## 4.2.2.18	Descenso de emergencia

| *a) DESCENSO DE EMERGENCIA (intenciones); | *a) EMERGENCY DESCENT (intentions); |
| --- | --- |
| b) ATENCIÓN TODAS LAS AERONAVES CERCA DE [o EN] (punto significativo o lugar) DESCENSO DE EMERGENCIA EN PROGRESO DESDE (nivel) (seguido, si es necesario, de instrucciones concretas, autorizaciones, información sobre el tránsito, | b) ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF [or AT] (significant point or location) EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM (level) (followed as necessary by specific instructions, clearances, traffic information, etc.). |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

| a) DESPUÉS DE ALCANZAR (o PASAR) (altitud o punto significativo) (instrucciones); | a) AFTER REACHING (or PASSING) (altitude or significant point) (instructions) |
| --- | --- |
| b) VIRE A LA DERECHA (o ALA IZQUIERDA) RUMBO (tres cifras) HASTA (nivel) [HASTA INTERCEPTAR (derrota, ruta, aerovía, etc.)] | b) TURN RIGHT (or LEFT) (three digits) TO (level) [TO INTERCEP (track, route, airways, etc.)] |
| c) SALIDA (nombre salida normalizada y número) | c) (standard departure name and number) DEPARTURE |
| d) AUTORIZADO VÍA (ruta normalizada de salida) | d) CLEARED VIA (Standard departure route) |

## 4.2.2.19	Instrucciones para la salida

## 4.2.2.20	Autorizaciones para patrones de espera

| a) MANTENGA VISUAL [SOBRE] (posición) [o ENTRE (dos referencias topográficas destacadas)]; -visual | a) HOLD VISUAL [OVER] (position), (or BETWEEN (two prominent landmarks)); |
| --- | --- |
| b) AUTORIZADO (o PROSIGA) HASTA (punto significativo, nombre de la instalación o punto de referencia) [MANTENGA (o ASCIENDA o DESCIENDA HASTA) (nivel)] MANTENGA PATRÓN DE ESPERA PUBLICADO [(dirección)] PREVEA AUTORIZACIÓN PARA APROXIMACIÓN (o NUEVA AUTORIZACIÓN) A LAS (hora); -procedimiento de espera publicado sobre una instalación o punto de referencia: | b) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] AS PUBLISHED EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time); |
| c) *SOLICITO INSTRUCCIONES DE PATRON DE ESPERA; | c) * REQUEST HOLDING INSTRUCTIONS |
| d) AUTORIZADO (o PROSIGA) HASTA (punto significativo, nombre de la instalación o punto de referencia) [MANTENGA (o ASCIENDA o DESCIENDA HASTA) (nivel)] MANTENGA [(dirección)] [(especificada) RADIAL, RUMBO, DERROTA DE ACERCAMIENTO (tres cifras) GRADOS] [VIRAJES A LA DERECHA (o A LA IZQUIERDA)] [TIEMPO DE ALEJAMIENTO (número) MINUTOS] PREVEA AUTORIZACIÓN POSTERIOR PARA APROXIMACIÓN (o NUEVA AUTORIZACIÓN) A LAS (hora) (otras instrucciones que se requieran); -cuando se requiere una autorización detallada para la espera | d) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO (level)] HOLD [(direction)] [(specified) RADIAL, COURSE, INBOUND TRACK (three digits) DEGREES] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary); |
| e) AUTORIZADO HASTA RADIAL (tres cifras) DEL VOR (nombre) A (distancia) PUNTO DE REFERENCIA DME [MANTENGA (o ASCIENDA o DESCIENDA HASTA) (nivel)] MANTENGA [(dirección)] [VIRAJES A LA DERECHA (o A LA IZQUIERDA)] [TIEMPO DE ALEJAMIENTO (número) MINUTOS] PREVEA AUTORIZACIÓN POSTERIOR PARA APROXIMACIÓN (o NUEVA AUTORIZACIÓN) A LAS (hora) (otras instrucciones que se requieran) | CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN or CLIMB or DESCEND TO) (level) HOLD [(direction)] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary); |
| g) AUTORIZADO HASTA RADIAL (tres cifras) DEL VOR (nombre) A (distancia) PUNTO DE REFERENCIA DME [MANTENGA (o ASCIENDA o DESCIENDA HASTA) (nivel)] MANTENGA PATRON DE ESPERA ENTRE (distancia) Y (distancia) DME [VIRAJES A LA DERECHA (o A LA IZQUIERDA)] PREVEA AUTORIZACIÓN POSTERIOR PARA APROXIMACIÓN (o NUEVA AUTORIZACIÓN) A LAS (hora) (otras instrucciones que se requieran); | f) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) ME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD BETWEEN (distance) AND (distance) DME [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary); |
| *Indica una transmisión del piloto | * Denotes pilot transmission |

## 4.2.2.21	Comunicaciones y pérdida de comunicaciones

| a) EN CASO DE FALLA DE COMUNICACIONES (instrucciones); | a) [IF] RADIO CONTACT LOST (instructions); |
| --- | --- |
| b) SI NO RECIBE COMUNICACIÓN DURANTE (número) MINUTOS (o SEGUNDOS) (instrucciones); | b) IF NO TRANSMISSIONS RECEIVED FOR (number) MINUTES (or SECONDS) (instructions); |
| c) RESPUESTA NO RECIBIDA (instrucciones); | c) REPLY NOT RECEIVED (instructions); |
| d) SI ME RECIBE (instrucciones de maniobras) o TRANSPORDEDOR (código o IDENT); -si se sospecha que se han interrumpido las comunicaciones | d) IF YOU READ (maneuver instructions or SQUAWK (code or IDENT)); |
| (maniobra, TRANSPONDER o IDENT) OBSERVADA. POSICION (Posición de la aeronave) [(instrucciones)] | e) (maneuver, SQUAWK or IDENT) OBSERVED. POSITION (position of aircraft) [(instructions)] |

## 4.2.2.22	Terminación de vectores

| a) (posición de la aeronave) REANUDE PROPIA NAVEGACIÓN (instrucciones especificas) | a) (position of aircraft) RESUME OWN NAVIGATION (specific instructions) |
| --- | --- |
| b) REANUDE PROPIA NAVEGACIÓN [DIRECTO A] (punto significativo) [DERROTA MAGNETICA (tres cifras) DISTANCIA (numero) MILLAS] | b) RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT] (significant point) [MAGNETIC TRACK (three digits) DISTANCE (number) miles ] |

## 4.2.2.23	Para preguntar sobre capacidad del equipo SSR de abordo.

| a) NOTIFIQUE CAPACIDAD DEL TRANSPONDER | a) ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY |
| --- | --- |
| *b) TRANSPONDER (como se haya indicado en el plan de vuelo); | *b) TRANSPONDER (as shown in the flight plan); |
| *c) TRANSPONDER NEGATIVO | *c) NEGATIVE TRANSPONDER; |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.2.2.24	Para preguntar cuál es la capacidad del equipo ADS-B

| a) NOTIFIQUE CAPACIDAD ADS-B; | a) ADVISE ADS-B CAPABILITY; |
| --- | --- |
| *b) TRANSMISOR ADS-B (enlace de datos); | *b) ADS-B TRANSMITTER (data link); |
| *c) RECEPTOR ADS-B (enlace de datos); | *c) ADS-B RECEIVER (data link); |
| *d) NEGATIVO ADS-B. | *d) NEGATIVE ADS-B; |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.2.2.25	Para dar instrucciones relativas al reglaje de respondedor.

| a) PARA SALIDA ACTIVE TRANSPONDER (código) | a) FOR DEPARTURE SQUAWK (code); |
| --- | --- |
| b) TRANSPONDER | b) SQUAK |

## 4.2.2.26	Para pedir al piloto que vuelva a seleccionar el modo y código asignados.

| a) REACTIVE TRANSPONDER [(modo)] (código) | a) RESET SQUAK [(mode)] (code) |
| --- | --- |
| *b) REACTIVANDO | *b) RESETTING (mode) (code) |
| * Indica una transmisión del piloto | * Denotes pilot transmission. |

## 4.2.2.27	Para pedir nueva selección de identificación de aeronave

| a) VUELVA A INTRODUCIR [ADS-B o MODO S] la identificación de la aeronave. | a) RE-ENTER [ADS-B or MODE S] aircraft identification. |
| --- | --- |

## 4.2.2.28		Para pedir al piloto que confirme el código seleccionado en el transponder de la aeronave

| a) CONFIRME TRANSPONDER (numero) | a) CONFIRM SQUAWK (code) |
| --- | --- |
| b) TRANSPONDER (código) | b) SQUAKING (code) |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.2.2.29	Para solicitar que se active el dispositivo identificación

| a) TRANSPONDER [(código)] [E] IDENTIFIQUE | a) SQUAWK [(CODE)] [AND] IDENT |
| --- | --- |
| b) TRANSPONDER BAJO | b) SQUAWK LOW |
| c) TRANSPONDER NORMAL | c) SQUAWK NORMAL |
| d) TRANSMITA LA IDENTIFICACIÓN ADS-B | d) TRANSMIT ADS-B IDENT. |
| *Indica un transmisión del piloto | *Denotes pilot transmission |

## 4.2.2.30	Para solicitar la suspensión temporal de la operación del transponder

| TRANSPONDER ESPERA | SQUAWK STANDBY |
| --- | --- |

## 4.2.2.31	Para solicitar código de emergencia

| TRANSPONDER MAYDAY [CÓDIGO SIETE SIETE CERO CERO] | SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN SEVEN ZERO ZERO] |
| --- | --- |

## 4.2.2.32	Para solicitar la terminación del transponder y/o del transmisor ADS-B

| a) INTERRUMPA TRANSPONDER [TRANSMITA ADS-B ÚNICAMENTE] | a) STOP SQUAWK [TRANSMIT ADS-B ONLY] |
| --- | --- |
| b) INTERRUMPA LA TRANSMISIÓN ADS-B [TRANSPONDER (código) ÚNICAMENTE]. | b) STOP ADS-B TRANSMISSION [SQUZWK (code) ONLY]. |

## 4.2.2.33	Para solicitar la transmisión de la altitud de presión

| a) TRANSPONDER MODO CHARLIE | a) SQUAWK CHARLIE |
| --- | --- |
| b) TRANSMITA LA ALTITUD ADS-B. | b) TRANSMIT ADS-B ALTITUDE. |

## 4.2.2.34	Para solicitar comprobación del reglaje de presión y la confirmación del nivel.

| COMPRUEBE REGLAJE ALTÍMETRO Y CONFIRME (altitud). | CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (altitude) |
| --- | --- |

## 4.2.2.35	Para solicitar que se interrumpa la transmisión relativa a la altitud de presión debido a funcionamiento defectuoso

| a) INTERRUMPA TRANSPONDER CHARLIE. INDICACIÓN ERRÓNEA | a) STOP SQUAWK CHARLIE. WRONG INDICATION. |
| --- | --- |
| b) INTERRUMPA LA TRANSMISIÓN DE LA ALTITUD ADS-B [(INDICACIÓN ERRÓNEA, o motivos)]. | b) STOP ADS-B ALTITUDE TRANSMISSION [(WRONG INDICATION, or reason)]. |

## 4.2.2.36	Para solicitar verificación de nivel

| CONFIRME (altitud) PIES | CONFIRM (altitud) FEET |
| --- | --- |

# 4.2.2.37 	 FRASEOLOGÍA DE ALERTA

## 4.2.2.37.1	Aviso de baja altitud

| (distintivo de llamada de la aeronave) AVISO DE BAJA ALTITUD, COMPRUEBE SU ALTITUD INMEDIATAMENTE, QNH ES (número) [(unidad)]. [LA ALTITUD DE VUELO MÍNIMA ES (altitud)]. | (aircraft call sign) LOW ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS (number) [(units)]. [THE MINIMUM FLIGHT ALTITUDE IS (altitude)]. |
| --- | --- |

## 4.2.2.37.2	Aviso de proximidad del terreno

| (distintivo de llamada de la aeronave) ALERTA DE PROXIMIDAD DEL TERRENO, (maniobra sugerida al piloto, si es posible realizarla). | (aircraft call sign) TERRAIN ALERT, (suggested pilot action, if possible). |
| --- | --- |

## 4.2.2.38	Terminación de servicio radar y/o de servicios ADS-B

| a) SERVICIO RADAR (o IDENTIFICACIÓN) TERMINADO [DEBIDO A (motivos)] (instrucciones); | a) RADAR SERVICE (or IDENTIFICATION) (appropriate instructions or information); |
| --- | --- |
| b) LA IDENTIFICACIÓN SE PERDERÁ PRONTO (instrucciones o información apropiada); | b) WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (appropriate instructions or information); |
| c) IDENTIFICACIÓN PERDIDA [motivos] [instrucciones]. | c) IDENTIFICATION LOST [reasons] [instructions]. |

## 4.2.2.39	Degradación del equipo radar y/o ADS-B

| a) RADAR SECUNDARIO FUERA DE SERVICIO (información apropiada necesaria) | a) SECONDARY (PRIMARY) RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary) |
| --- | --- |
| b) RADAR PRIMARIO FUERA DE SERVICIO (información apropiada necesaria) | b) PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary) |
| c) ADS-B FUERA DE SERVICIO (información apropiada necesaria). | c) ADS-B OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary). |

## 4.2.2.40	Estado de funcionamiento de las ayudas visuales y no visuales.

| a) (especifíquese ayuda visual o no visual) PISTA (número) (descripción del efecto); | a) (specify visual or non-visual aid) RUNWAY (number) (description of deficiency); |
| --- | --- |
| b) (tipo de) ILUMINACIÓN (clase de avería); | b) (type) LIGHTING (unserviceability); |
| c) CATEGORÍA GBAS/SBAS/ILS (categoría) (condiciones del servicio); | c) GBAS/SBAS/MLS/ILS CATEGORY (category) (serviceability state); |
| d) ILUMINACIÓN DE CALLES DE RODAJE (descripción del defecto); | d) TAXIWAY LIGHTING (description of deficiency); |
| e) (tipo de indicador visual de pendiente de aproximación) PISTA (número) (descripción del defecto); | e) (type of visual approach slope indicator) RUNWAY (number) (description of deficiency); |
| f) FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA NO DISPONIBLE. | f) SECONDARY POWER SUPPLY NOT AVAILABLE. |

## 4.2.2.41	Información relativa al aeródromo

| a) [(lugar)] CONDICION DE PISTA (número) (condiciones); | a) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION, RUNWAY (number) (condition); |
| --- | --- |
| b) [(lugar)] CONDICION DE PISTA, PISTA (número) (condiciones);NO ACTUALIZADA | b) [(location)] RUNWAY SURFACE CONDITION, RUNWAY (number) NOT CURRENT; |
| c) SUPERFICIE DE ATERRIZAJE (condición) | c) RUNWAY SURFACE (condición) |
| d) PRECAUCIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (lugar); | d) CAUTION CONSTRUCTION WORK (location); |
| e) PRECAUCIÓN (especifíquense las razones) A DERECHA (o A IZQUIERDA), (o A AMBOS LADOS) DE LA PISTA [número]; | e) CAUTION (specify reasons) RIGHT (or LEFT), (or BOTH SIDES) OF RUNWAY [number]; |
| f) PRECAUCIÓN OBRAS (u OBSTRUCCIÓN) (posición y cualquier aviso necesario); | f) CAUTION WORK IN PROGRESS (or OBSTRUCTION) (position and any necessary advice); |
| g) INFORME DE LA PISTA A LAS (horas de observación) PISTA (número) (tipo de precipitación) HASTA (profundidad del depósito) MILÍMETROS. EFICACIA DE FRENADO BUENA (o MEDIANA A BUENA o MEDIANA, o MEDIANA A ESCASA o ESCASA o INSEGURA) [y/o COEFICIENTE DE FRENADO (equipo y número)]; | g) RUNWAY REPORT AT (observation time) RUNWAY (number) (Type of precipitant) UP TO (depth of deposit) MILLIMETRES. BRAKING ACTION GOOD (or MEDIUM TO GOOD, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or UNRELIABLE) [and/or BRAKING COEFFICIENT (equipment and number)]; |
| h) EFICACIA DE FRENADO NOTIFICADA POR (tipo de aeronave) A LAS (hora) BUENA (o MEDIANA, o ESCASA); | h) BREAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time) GOOD (or MEDIUM, or POOR); |
| i) EFICACIA DE FRENADO [(lugar)] (equipo de medición utilizado), PISTA (número), TEMPERATURA (número) FUE (lectura) A LAS (hora); | I) BREAKING ACTION [(location)] (measuring equipment used), RUNWAY (number), TEMPERATURE [MINUS] (number) WAS (reading) AT (time); |
| j) PISTA (o CALLE DE RODAJE) (numero) HÚMEDA, [o MOJADA, ENCHARCADA, INUNDADA (profundidad), | j) RUNWAY (or TAXIWAY) WET [or DAMP, WATER PATCHES, FLOODED (depth), |
| k) TORRE OBSERVA (información meteorológica) | k) TOWER OBSERVES (weather information) |
| l) PILOTO INFORMA (información meteorológica) | l) PILOT REPORTS (weather information) |

## 4.2.2.42	Condiciones meteorológicas.

| a) VIENTO [EN SUPERFICIE](número) GRADOS (número) (unidades); | a) [SURFACE] WIND (number) DEGREES (number) (units); |
| --- | --- |
| b) VIENTO A (altura/altitud/nivel de vuelo) (número) GRADOS (número) NUDOS; | b) WIND AT (height/altitude/flight level) (number) DEGREES (number) KNOTS; |
| c) VISIBILIDAD (distancia) (unidades) [dirección]; | c) VISIBILITY (distance) (units) [direction]; |
| d) TIEMPO PRESENTE (detalles) | d) PRESENT WEATHER (details) |
| e) NUBES (cantidad), [tipo] y altura de la base) (unidades) (o CIELO DESPEJADO); | e) CLOUD (amount, [type] and height of base) (units) (or SKY CLEAR); |
| f) CAVOK; -pronuncíese CAV - 0 - KE | CAVOK; -pronounced CAV - 0 -KEAY |
| g) TEMPERATURA (número) (y/o PUNTO DE ROCÍO (número)); | g) TEMPERATURE (number) (and/or DEW-POINT (number)); |
| h) QNH (o QFE (número) [unidades]); | h) QNH (or QFE (number) [units]; |
| i) NOTIFIQUE CONDICIONES DE VUELO. | i) REPORT FLIGHT CONDITIONS. |

## 4.2.2.43	Vaciado rápido de combustible.

| *a) SOLICITO AUTORIZACIÓN (o INFORMACIÓN) PARA VACIAR COMBUSTIBLE SOBRE (lugar) A (nivel) (dirección de vuelo); Para solicitar autorización o información: | *a) REQUEST CLEARANCE (or INFORMATION) TO DUMP FUEL OVER (location) AT (level) (flight direction); |
| --- | --- |
| b) AUTORIZADO A VACIAR COMBUSTIBLE SOBRE (lugar) A (nivel) (dirección de vuelo); Para autorizar el vaciado: | b) CLEARED TO DUMP FUEL OVER (location) AT (level) (flight direction); |
| c) ATENCIÓN TODAS LAS AERONAVES, VACIADO RÁPIDO DE COMBUSTIBLE SOBRE (lugar) A (nivel) POR (tipo de aeronave) (dirección de vuelo); -para informar que se ha iniciado o continúa el vaciado: | c) ATTENTION ALL AIRCRAFT, FUEL DUMPING IN PROGRESS OVER (location) AT (level) BY (type of aircraft) (flight direction); |
| d) ATENCIÓN TODAS LAS AERONAVES, VACIADO RÁPIDO DE COMBUSTIBLE POR (tipo de aeronave) TERMINADO. Para informar que ha terminado el vaciado de combustible: | d) ATTENTION ALL AIRCRAFT, FUEL DUMPING BY (type of aircraft) TERMINATED. |

## 4.2.2.44	Información sobre presencia de aves.

| a) BANDADA (o NUMEROSAS BANDADAS) DE (tamaño, si se conoce) (o AVES) | a) FLOCK (or NUMEROUS FLOCKS) OF (size, if known) (species, if known) (or birds) |
| --- | --- |
| b) A LO LARGO DE (ruta de vuelo o ruta geográfica) [o EN LAS PROXIMIDADES DE (lugar)] ÚLTIMA ALTITUD NOTIFICADA (altitud notificada por un piloto) [o ALTITUD DESCONOCIDA] | b) ALONG (flight or geographical route) [or IN THE VICINITY OF (location)] LAST REPORTED ALTITUDE (altitude reported by a pilot) [or ALTITUDE UNKNOWN] |

## 4.2.2.45	Estado del funcionamiento del GNSS

| a) SEÑAL GNSS TRANSMITIDA NO FIABLE [o SERVICIO GNSS TAL VEZ NO ESTÉ DISPONIBLE (DEBIDO A INTERFERENCIA)] 1) EN LAS PROXIMIDADES DE (nombre del lugar) (radio) [ENTRE (altitudes)]; o 2) EN EL ÁREA (descripción) [o EN (nombre) FIR] [ENTRE (niveles)]; | a) GNSS REPORTED UNRELIABLE (or GNSS MAY NOT BE AVAILABLE [DUE TO INTERFERENCE]); 1) IN THE VICINITY OF (location) (radius) [BETWEEN (altitudes)] o 2) IN THE AREA OF (description) (or IN (name) FIR) [BETWEEN (levels)]; |
| --- | --- |
| b)GNSS BÁSICO (o SBAS, o GBAS) NO DISPONIBLE PARA (especifique operación) [DE (hora) A (hora) (o HASTA NUEVO AVISO)]; | b) BASIC GNSS (or SBAS, or GBAS) UNAVAILABLE FOR (specify operation) [FROM (time) TO (time) (or UNTIL FURTHER NOTICE)]; |
| *c) GNSS BÁSICO NO DISPONIBLE [DEBIDO A (razón, p. ej., PÉRDIDA DE RAIM o ALERTA RAIM)] | *c) BASIC GNSS UNAVAILABLE [DUE TO (reason, e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)]; |
| *d) GBAS (o SBAS) NO DISPONIBLE. | *d) GBAS (or SBAS) UNAVAILABLE. |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.2.2.46	Degradación de la performance de la navegación de la aeronave

| a) IMPOSIBLE RNP (especificar tipo) (o RNAV) [DEBIDO A (razón, p. ej. PÉRDIDA DE RAIM o ALERTA RAIM)]. | a) UNABLE RNP (specify type) (or RNAV) [DUE TO (reason e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)]. |
| --- | --- |

# CONTROL DE AERÓDROMO

## 4.3.1	Descripción de los niveles

| a) NIVEL DE VUELO (número) | a) FLIGHT LEVEL (number) |
| --- | --- |
| b) (número) PIES | b) (number) FEET |

## 4.3.2	Cambios de nivel, notificaciones y régimen de variación de altitud

| a) ASCIENDA (o DESCIENDA) seguido si es necesario, de: 1) PARA (nivel) 2) Y MANTENGA BLOQUE DE NIVELES ENTRE (nivel) Y (nivel); 3) PARA ALCANZAR (nivel) A (o ANTES DE) LAS (hora) (o en punto significativo) 4) NOTIFIQUE ABANDONADO (o AL ALCANZANDO o PASANDO POR ) (nivel) 5) A (número) PIES POR MINUTO [O MAYOR (o MENOR)]; | a) CLIMB (or DESCEND) Followed as necessary by: 1) TO (level) 2) TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level) 3) TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point) 4) REPORT LEAVING (or REACHING, or PASSING) (level) 5) AT (number) FEET PER MINUTE [OR GREATER (or OR LESS)] |
| --- | --- |
| b) SOLICITE CAMBIO DE NIVEL (o NIVEL DE VUELO o ALTITUD) A (nombre de la dependencia) [A LAS (hora) (o EN (punto significativo)]; | b) REQUEST LEVEL CHANGE (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) AT (Time or significant point); |
| c) INTERRUMPA ASCENSO (o DESCENSO A (nivel); | c) STOP CLIMB (or DESCENT) AT (LEVEL); |
| d) CONTINÚE ASCENSO (o DESCENSO) HASTA (nivel); | d) CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level); |
| e) EXPEDITAR ASCENSO (o DESCENSO) [HASTA PASAR POR (nivel)] | e) EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)]; |
| f) CUANDO LISTO ASCIENDA (o DESCIENDA) HASTA (nivel); | f) WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level); |
| g) PREVEA ASCENSO (o DESCENSO) A LAS (hora) (o EN punto significativo ); | g) EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point); |
| *h) SOLICITO DESCENSO A LAS (hora); | *h) REQUEST DESCENT AT (time); |
| i) INMEDIATAMENTE; -para indicar una instrucción que ha de cumplirse a una hora o en lugar determinados: | i) IMMEDIATELY; |
| j) POSTERIOR (punto significativo); | j) AFTER PASSING (significant point); |
| k) A LAS (hora) (o EN (punto significativo)); | k) AT (time or significant point); |
| l) CUANDO LISTO (instrucciones); -para indicar una instrucción que ha de cumplirse cuando corresponda | l) WHEN READY (instructions); |
| m) SI NO ES POSIBLE (otras instrucciones) Y NOTIFIQUE; -cuando exista la duda de que una aeronave pueda cumplir con una autorización o instrucción: | m) IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE; |
| *n) IMPOSIBLE -cuando un piloto no pueda cumplir con una autorización o instrucción | *n) UNABLE |
| *o) RA TCAS [pronúnciese TI-CAS] -después de que la tripulación de vuelo empiece a apartarse de la autorización o instrucción ATC para cumplir con un aviso de resolución (RA) ACAS (intercambio entre el piloto y el controlador | *o) TCAS RA |
| p) RECIBIDO | p) ROGER |
| *q) CONFLICTO TERMINADO , REGRESO A (autorización asignada) -después de cumplido un RA ACAS y de reanudada la autorización o instrucción ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | *q) CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance) |
| r) CONFLICTO TERMINADO (autorización asignada) REANUDADA -después de cumplido un RA ACAS y de reanudada la autorización o instrucción ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | r) CLEAR OF CONFLICT (assigned clearance) RESUMED; |
| *s) IMPOSIBLE, RA TCAS; -después de recibir una autorización o instrucción contraria a un RA ACAS, la tripulación de vuelo cumplirá con el RA y notificará directamente al ATC (intercambio entre el piloto y el controlador) | *s) UNABLE, TCAS RA; |
| *Indica una transmisión del piloto | *Denotes pilot transmission~ |

## 4.3.3	Transferencias de control o cambio de frecuencia

| a) CONTACTE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) [AHORA]; | a) CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW]; |
| --- | --- |
| b) A LAS (o SOBRE) (hora o lugar)[o CUANDO] [PASANDO/ABANDONADO/ALCANZANDO (nivel)] CONTACTE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) | b) AT (or OVER) (time or place) [or WHEN][PASSING/LEAVING/REACHING](level)]CONTACT(unit call sign)(frequency) |
| c) SI NO ESTABLECE CONTACTO (instrucciones); | c) IF NOT CONTACT (instructions); |
| d) MANTENGA ESCUCHA PARA (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia) Nota.- Puede pedirse a una aeronave que “MANTENGA ESCUCHA EN” una frecuencia dada, cuando exista el propósito de que la dependencia ATS inicie pronto las comunicaciones y “MANTENGA ESCUCHA EN” la frecuencia cuando la información se radiodifunda en ella. | d) STAND BY FOR (unit call sign) (frequency) |
| *e) SOLICITO CAMBIO A (frecuencia); | *e) REQUEST CHANGE TO (frequency); |
| f) CAMBIO DE FRECUENCIA APROBADO; | f) FREQUENCY CHANGE APPROVED; |
| g) MANTENGA ESCUCHA (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia); | g) MONITOR (unit call sign) (frequency); |
| *h) MANTENIENDO ESCUCHA (frecuencia); | *h) MONITORING (frequency); |
| i) CUANDO LISTO COMUNIQUE (distintivo de llamada de la dependencia) (frecuencia); | i) WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency); |
| j) MANTENGA ESTA FRECUENCIA. | j) REMAIN THIS FREQUENCY. |
| *Indica una transmisión del piloto. | *Denotes pilot transmission. |

## 4.3.4	Cambio de distintivo de llamada

| a) CAMBIE DISTINTIVO DE LLAMADA A (nuevo distintivo de llamada) [HASTA NUEVO AVISO] -para dar instrucciones a una aeronave de que modifique su tipo de distintivo de llamada: | a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO ( new call sign) [UNTIL FURTHER ADVISED]; |
| --- | --- |
| b) VUELVA AL DISTINTIVO DE LLAMADA DEL PLAN DE VUELO (distintivo de llamada) [EN (punto significativo) -para avisar a una aeronave que vuelva al distintivo de llamada indicado en el plan de vuelo | b) REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [AT (significant point)] |

## 4.3.5	Identificación de la aeronave

| ENCIENDA LUCES DE ATERRIZAJE. | SHOW LANDING LIGHTS. |
| --- | --- |

## 4.3.6	Confirmación por medios visuales

| a) CONFIRME MOVIENDO ALERONES (o TIMON DE DIRECCIÓN); | ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS (or RUDDER); |
| --- | --- |
| b) CONFIRME CON ALABEOS | b) ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS |
| c) CONFIRME ENCENDIENDO Y APAGANDO LUCES DE ATERRIZAJE | c) ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS. |

## 4.3.7	Procedimiento de encendido de motor

| *a) [emplazamiento de la aeronave] SOLICITO ENCENDIDO DE MOTORES; -solicitud de autorización para poner en marcha los motores: | *a) [aircraft location] REQUEST START UP, |
| --- | --- |
| *b) [emplazamiento de la aeronave] SOLICITO ENCENDIDO DE MOTORES, e INFORMACIÓN (identificación ATIS); -solicitud de autorización para poner en marcha los motores: | *b) [aircraft location] REQUEST START UP, INFORMATION (ATIS identification);; |
| -respuestas del ATC: |
| c) ENCENDIDO DE MOTORES APROBADO; | c) START UP APPROVED |
| d) ENCIDENDA MOTORES A LAS (hora); | d) START UP AT (time); |
| e) PREVEA ENCENDIDO DE MOTORES A LAS (hora); | e) EXPECT START UP AT (time); |
| f) ENCENDIDO DE MOTORES A DISCRECION DISCRECIÓN; | f) START UP AT OWN DISCRETION; |
| g) PREVEA SU SALIDA A LAS (hora) ENCENDIDO DE MOTORES A DISCRECION DISCRECIÓN; | g) EXPECT DEPARTURE (time) START UP AT OWN DISCRETION |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission |

## 4.3.8	Procedimiento de retroceso

| *a) [emplazamiento de la aeronave] SOLICITO RETROCESO; -aeronave/ATC: | *a) [aircraft location] REQUEST PUSH BACK; |
| --- | --- |
| b) RETROCESO APROBADO; | b) PUSH BACK APPROVED; |
| c) MANTENGA ESCUCHA; | c) STANDBY; |
| d) RETROCESO A DISCRECIÓN; | d) PUSH BACK AT OWN DISCRETION; |
| e) PREVEA (número) MINUTOS DE DEMORA DEBIDO A (razón); | e) EXPECT (number) MINUTES DELAY DUE (reason); |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.3.9	Procedimientos de remolque

| **a) SOLICITO REMOLQUE [nombre de la compañía] (tipo de aeronave) DESDE (emplazamiento) A (emplazamiento); | **a) REQUEST TOW [company name] (aircraft type) FROM (location) TO (location); |
| --- | --- |
| - respuesta del ATC |
| b) REMOLQUE APROBADO VÍA (trayecto concreto que ha de seguirse); | b) TOW APPROVED VIA (specific routing to be followed); |
| MANTENGA POSICIÓN; | c) HOLD POSITION; |
| d) MANTENGA ESCUCHA. | d) STAND BY |
| **Indica transmisión efectuada por aeronave/ vehículo remolcador. | **Denotes transmission from aircraft/tow vehicle combination. |

## 4.3.10	Procedimiento de retroceso (personal de tierra/de a bordo)

| a) ¿LISTO PARA RETROCESO?; | a) ARE YOU READY FOR PUSH BACK? |
| --- | --- |
| *b) LISTO PARA RETROCESO; | *b) READY FOR PUSH BACK; |
| c) CONFIRME FRENOS FUERA; | c) CONFIRM BRAKES RELEASED; |
| *d) FRENOS FUERA; | *d) BRAKES RELEASED; |
| e) INICIANDO RETROCESO; | e) COMMENCING PUSH BACK; |
| f) RETROCESO COMPLETADO; | f) PUSH BACK COMPLETED; |
| *g) NTERRUMPA RETROCESO; | *g) STOP PUSH BACK; |
| h) CONFIRME FRENOS PUESTOS; | h) CONFIRM BRAKES SET; |
| *i) FRENOS PUESTOS; | *i) BRAKES SET; |
| *j) DESCONECTE; | *j) DISCONNECT; |
| k) DESCONECTANDO, ESPERE SEÑALES A SU IZQUIERDA (o DERECHA). | k) DISCONNECTING STANDBY FOR VISUAL AT YOUR LEFT (or RIGHT). |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission |

## 4.3.11	Para solicitar verificación de la hora y/o datos del aeródromo para la salida

| *a) SOLICITO HORA CORRECTA | *a) REQUEST TIME CHECK; |
| --- | --- |
| b) HORA (hora y minutos); | b) TIME (minutes) |
| cuando no se dispone de radiodifusión ATIS: |
| c) SOLICITO INFORMACIÓN DE SALIDA; | c) REQUEST DEPARTURE INFORMATION |
| d) PISTA (número), VIENTO (dirección) GRADOS (velocidad) NUDOS, QNH o QFE (numero), TEMPERATURA (número) [VISIBILIDAD (distancia) (unidades) [(o ALCANCE VISUAL EN LA PISTA) ( O RVR) (distancia) ( unidades)] [HORA (HORA Y MINUTOS); | d) RUNWAY (number), WIND (direction and speed) (units) QNH (or QFE) (number) TEMPERATURE (number), [VISIBILITY (distance) (units) (or RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) (distance) (units))] [TIME (time) |
| *Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission |

## 4.3.12	Procedimientos de rodaje

| -para la salida: |
| --- |
| *a) [tipo de aeronave] [categoría de estela turbulenta si es "pesada [emplazamiento de la aeronave] SOLICITO RODAJE [intenciones] | *a) [aircraft type] [wake turbulence category if "heavy"] [aircraft location] REQUEST TAXI [intentions]; |
| *b) [tipo de aeronave] [categoría de estela turbulenta si es "pesada"] [emplazamiento de la aeronave] (reglas de vuelo) A (aeródromo de destino) SOLICITO RODAJE [intenciones]; | *b) [aircraft type] [wake turbulence category if "heavy"] [aircraft location] (flight rules) TO (aerodrome of destination) REQUEST TAXI [intentions]; |
| c) RUEDE A PUNTO DE ESPERA [número] [PISTA (número)] [[ESPERE FUERE DE PISTA (NÚMERO)] (o CRUCE PISTA (numero))[HORA (hora y minutos)]; | c) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY [number] [RUNWAY (number) [HOLD SHORT OF (number) (or CROSS RUNWAY (number)] [TIME (TIME)]; |
| -cuando se necesitan instrucciones detalladas para el rodaje: |
| *d) [tipo de aeronave] [categoría de estela turbulenta si es "pesada"] SOLICITO INSTRUCCIONES DE RODAJE DETALLADAS; | *d) [aircraft type] [wake turbulence category if "heavy"] REQUEST DETAILED TAXI INSTRUCTIONS; |
| e) RUEDE A PUNTO DE ESPERA [número] [PISTA (número)] VÍA (trayecto concreto que ha de seguirse) [HORA (hora y minutos)] [ESPERE FUERA DE PISTA (número) (o CRUCE PISTA (número))]; | e) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)] VIA (specific route to be followed) [TIME (time)] [HOLD SHORT OF RUNWAY (number) (or CROSS RUNWAY (number)) |
| -cuando no se dispone de información de aeródromo proveniente de otra fuente, por ejemplo ATIS: |
| f) RUEDE A PUNTO DE ESPERA [número] (seguido de información de aeródromo cuando corresponda) [HORA (hora y minutos)]; | f) TAXI TO HOLDING POINT [number] (followed by aerodrome information as applicable) [TIME (minutes)]; |
| g) TOME (o VIRE EN) PRIMERA (o SEGUNDA) INTERSECCIÓN IZQUIERDA (o DERECHA); | g) TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND) LEFT (or RIGHT); |
| h) RUEDE VÍA (identificación de calle de rodaje); | h) TAXI VIA (identification of taxiway); |
| i) RUEDE VÍA PISTA (número); | i) TAXI VIA RUNWAY (number); |
| j) RUEDE A TERMINAL (u otro emplazamiento, por ejemplo, ZONA DE AVIACIÓN GENERAL) [PUESTO ESTACIONAMIENTO (número)]; | j) TAXI TO TERMINAL (or other location, e.g. GENERAL AVIATION AREA) [STAND (number)]; |
| -para operaciones de helicópteros |
| *k) SOLICITO RODAJE AÉREO DE (o VÍA) A (emplazamiento o encaminamiento, según corresponda); | *k) REQUEST AIR-TAXIING FROM (or VÍA) TO (location or routing as appropriate); |
| l) RODAJE AÉREO A (o VÍA) (emplazamiento o encaminamiento, según corresponda) [PRECAUCIÓN (polvo, ventisca alta, detritos libres, aeronaves ligeras en rodaje, personal, etc.)]; | l) AIR-TAXI TO (or VÍA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)]; |
| m) RODAJE AÉREO VÍA (ruta directa, solicitada o especificada) A (emplazamiento, helipuerto, área de operaciones o movimiento, pista activa o inactiva). EVITE (aeronave o vehículos o personal). | m) AIR TAXI VÍA (direct, as requested, or location or routing as appropriate)[CAUTION (dust; blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel; etc:]; |
| -después del aterrizaje: |
| *n) SOLICITO REGRESAR POR PISTA | *n) REQUEST BACKTRACK; |
| o) REGRESO POR PISTA APROBADO | o) BACKTRACK APPROVED |
| p) PISTA DE REGRESO (número); | p) BACKTRACK RUNWAY (number); |
| -en general: |
| *q) [emplazamiento de la aeronave] SOLICITO RODAJE A (destino en el aeródromo); | *q) [aircraft location] REQUEST TAXI TO (destination on aerodrome); |
| r) RUEDE DE FRENTE; | r) TAXI STRAIGHT AHEAD; |
| s) RUEDE CON PRECAUCION; | s) TAXI WITH CAUTION; |
| t) CEDA PASO A (descripción y posición de otras aeronaves); | t) GIVE WAY TO (description and position of other aircraft); |
| *u) CEDO PASO A (tránsito); | *u) GIVING WAY TO (traffic); |
| *v) TRÁNSITO (o tipo de aeronave) A LA VISTA; | *v) TRAFFIC (or type of aircraft) IN SIGHT; |
| w) RUEDE A ZONA DE ESPERA; | w) TAXI INTO HOLDING BAY; |
| x) SIGA (descripción de otra aeronave o vehículo); | x) FOLLOW (description of other aircraft or vehicle); |
| y) ABANDONE PISTA; | y) VACATE RUNWAY; |
| *z) PISTA LIBRE; | *z) RUNWAY VACATED; |
| aa) EXPEDITE RODAJE [motivo]; | aa) EXPEDITE TAXI [reason]; |
| *bb) EXPEDITANDO RODAJE; | *bb) EXPEDITING; |
| cc) [PRECAUCIÓN] RUEDE MÁS LENTO [motivo]; | cc) [CAUTION] TAXI SLOWER [reason]; |
| *dd) RODANDO MÁS LENTO. | *dd) SLOWING DOWN |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission |

## 4.3.13	Mantener en tierra (espera)

| +a) MANTENGA (dirección) DE (posición, número de la pista, etc.); | a) HOLD (direction) OF (position, runway number etc.); |
| --- | --- |
| +b) MANTENGA POSICIÓN; | b) HOLD POSITION; |
| +c) MANTENGA (distancia) DE (posición); | c) HOLD (distance) FROM (position); |
| +d) MANTENGA FUERA DE (posición) | d) HOLD SHORT OF (position) |
| ... para esperar no más cerca de una pista |
| *e) MANTENIENDO; | *e) HOLDING; |
| *f) MANTENGO FUERA. | *f) HOLDING SHORT. |
| + Requiere acuse de recibo concreto por parte del piloto | +Requires specific acknowledgement from the pilot |
| * Indica una transmisión del piloto. Las palabras de procedimiento RECIBIDO Y COMPRENDIDO representan un acuse de recibo insuficiente a las instrucciones MANTENGA, MANTENGA POSICIÓN y MANTENGA CERCA DE (posición). En cada caso, el acuse de recibo consistirá en las frases, MANTENGO O MANTENGO CERCA, según corresponda. | * Denotes pilot transmission. The procedures words ROGER and WILCO are insufficient acknowledgement of instructions HOLD, HOLD POSITION and HOLD SHORT OF (position). In each case the acknowledgement shall be by the phraseology HOLDING or HOLDING SHORT, as appropriate. |

## 4.3.14	Para cruzar una pista

| *+ a) SOLICITO CRUZAR PISTA (número) | *+ a) REQUEST CROSS RUNWAY (number) |
| --- | --- |
| b) CRUCE PISTA (número) [NOTIFIQUE PISTA LIBRE]; | b) CROSS RUNWAY (number) [REPORT VACATED]; |
| c) EXPEDITE CRUCE PISTA (número) TRÁNSITO (tipo de aeronave) (distancia) MILLAS FINAL | c) EXPEDITE CROSSING RUNWAY (number) TRAFFIC (aircraft type) (distance) MILES FINAL |
| d) RUEDE A PUNTO DE ESPERA [número] [PISTA (número)] VÍA (ruta especifica a seguir), [MANTENGA FUERA DE PISTA (número)] [CRUCE PISTA (número)] | d) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)] VIA (specific route to be followed), [HOLD OF RUNWAY (number)] o [CROSS RUNWAY (number)] |
| *e) PISTA LIBRE | *e) RUNWAY VACATED |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission |
| + Si la torre de control no pudiera ver la aeronave que cruza (por ser de noche, por la escasa visibilidad), la instrucción debe ir acompañada en todos los casos de una petición de notificación cuando la aeronave haya dejado la pista libre | + If the control tower is unable to see the crossing aircraft (e.g. night, low, visibility), the instructions should always be accompanied by a request to report when the aircraft has vacated the runway. |

## 4.3.15	Preparación para el despegue

| a) IMPOSIBLE APROBAR SALIDA (designador) DEBIDO (razones); | a) UNABLE TO ISSUE (designator) DEPARTURE (reasons); |
| --- | --- |
| b) NOTIFIQUE LISTO [PARA SALIDA]; | b) REPORT WHEN READY [FOR DEPARTURE]; |
| c) ¿LISTO [PARA SALIDA]? ; | c) ARE YOU READY [FOR DEPARTURE]?; |
| d) ¿LISTO PARA SALIDA INMEDIATA? ; | d) ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE?; |
| *e) LISTO; | *e) READY; |
| -autorización para entrar a la pista y esperar la autorización de despegue: |
| f) RUEDE A POSICIÓN [Y MANTENGA] | f) LINE UP [AND WAIT] |
| g) RUEDE A POSICIÓN EN PISTA (número); | g) LINE UP RUNWAY (number); |
| h) RUEDE A POSICIÓN. PREPARE SALIDA INMEDIATA; | h) LINE UP. BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE; |
| i) (condición) RUEDE A POSICIÓN; (breve reiteración de la condición); -autorizaciones condicionales | i) (condition) LINE UP; (brief reiteration of the condition); |
| *j) (condición) RODANDO A POSICIÓN; (breve reiteración de la condición); -acuse de recibo de una autorización condicional: | *j) (condition) LINING UP; (brief reiteration of the condition); |
| confirmación, o no confirmación de la colación de autorización condicional: |
| k) CORRECTO (o NEGATIVO) [REPITO]... (según corresponda)); | k) [THAT IS] CORRECT (or NEGATIVE) [I SAY AGAIN... (as appropriate)); |
| * Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission |

## 4.3.16	Autorización de despegue

| a) PISTA (numero) AUTORIZADO A DESPEGAR [NOTIFIQUE EN EL AIRE]; -Autorizaciones de despegue | a) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF [REPORT AIRBORNE]; |
| --- | --- |
| b) (información de transito) PISTA (número) AUTORIZADO A DESPEGAR -cuando se utiliza separación en la pista reducida | b) (traffic information) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE OFF |
| c) AUTORIZADO A DESPEGAR ; [DE (emplazamiento)] (posición actual, calle de rodaje, área de aproximación final y de despegue, pista, número); -para operaciones de helicópteros | c) CLEARED FOR TAKE-OFF; [FROM (location)] (present position, taxiway, final approach and take-off area, runway and number); |
| -cuando no se ha cumplido con la autorización de despegue: |
| d) DESPEGUE INMEDIATO O ABANDONE PISTA [(instrucciones)] | d) TAKE-OFF IMMEDIATELY OR VACATE RUNWAY (instructions) |
| e) DESPEGUE INMEDIATO O ESPERE FUERA DE PISTA; | e) TAKE-OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF RUNWAY; |
| f) MANTENGA POSICIÓN, CANCELE DESPEGUE REPITO CANCELE DESPEGUE (motivo); -para cancelar autorización de despegue: | f) HOLD POSITION, CANCEL TAKE-OFF I SAY AGAIN CANCEL TAKE-OFF (reasons); |
| *g) MANTENGO POSICIÓN; | *g) HOLDING; |
| h) ABORTE DESPEGUE [( se repite el distintivo de llamada de la aeronave) ABORTE DESPEGUE]; -para detener un despegue después de que la aeronave ha iniciado el recorrido de despegue: | h) STOP IMMEDIATELY (repeat aircraft call sign) STOP IMMEDIATELY; |
| *i) ABORTANDO | *i) STOPPING |
| *j) SOLICITO INSTRUCCIONES DE SALIDA; | *j) REQUEST DEPARTURE INSTRUCTIONS; |
| k) DESPUÉS DEL DESPEGUE, VIRE DERECHA (o IZQUIERDA, o ASCIENDA) (instrucciones según corresponda). | k) AFTER DEPARTURE TURN RIGHT (or LEFT, or CLIMB) (instructions as appropriate). |
| Indica transmisión del piloto MANTENGO POSICIÓN y PARO son las respuestas reglamentarias a f) y h), respectivamente. | * Denotes pilot transmission. HOLDING and STOPPING are the procedural responses to e) and g) respectively. |

## 4.3.17	Instrucciones para viraje o ascenso después del despegue

| *a) SOLICITO VIRAJE DERECHA (o IZQUIERDA) | *a) REQUEST RIGHT (or LEFT) TURN |
| --- | --- |
| b) APROBADO VIRAJE DERECHA (o IZQUIERDA) | b) RIGHT (or LEFT) TURN ¦APPROVED |
| c) ESPERE AUTORIZACION DE VIRAJE DERECHA (o IZQUIERDA); | c) WILL ADVISE LATER FOR RIGHT (or LEFT) TURN; |
| d) NOTIFIQUE EN EL AIRE ; -para pedir hora de despegue -para operaciones de helicópteros | d) REPORT AIRBORNE (time); |
| e) EN EL AIRE (hora) | e) AIRBORNE (time) |
| f) CRUZANDO (nivel) (instrucciones); | f) AFTER PASSING (level) (instructions); |
| g) MANTENGA RUMBO DE PISTA (instrucciones) -rumbo que ha de seguirse: | g) CONTINUE RUNWAY HEADING (instructions); |
| h) MANTENGA TRAYECTORIA DE PISTA (instrucciones); -cuando ha de seguirse una derrota determinada: | h) TRACK EXTENDED CENTRE LINE (instructions) |
| i) ASCIENDA DE FRENTE (instrucciones). | i) CLIMB STRAIGHT AHEAD (instructions); |
| * Indica transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.3.18	Ingreso en el circuito de tránsito de aeródromo

| *a) [tipo de aeronave](posición) (nivel) INSTRUCCIONES PARA ATERRIZAR; | *a) [aircraft type] (position) (level) FOR LANDING |
| --- | --- |
| b) INGRESE EN (sentido del circuito) (posición en el circuito)(número de pista) VIENTO [EN LA SUPERFICIE] (dirección) GRADOS (velocidad) NUDOS [TEMPERATURA (grados Celsius)] QNH (o QFE) (numero) [TRÁNSITO (detalles)]; | b) JOIN (direction of circuit) (position in circuit) (runway number) [SURFACE] WIND (direction) DEGREES (speed) KNOTS [TEMPERATURE (degrees Celsius)] QNH (or QFE) (number) [TRAFFIC (detail)]; |
| c) EFECTÚE APROXIMACIÓN DIRECTA, PISTA (número) VIENTO [EN LA SUPERFICIE] (dirección) GRADOS (velocidad) NUDOS [TEMPERATURA (grados Celsius)] QNH (o QFE) (numero) [TRÁNSITO (detalles)]; | c) MAKE STRAIGHT-IN APPROACH, RUNWAY (number) [SURFACE] WIND (direction) DEGREES (speed) KNOTS [TEMPERATURE (degrees Celsius)] QNH (or QFE) (number) [TRAFFIC (detail)]; |
| *d) (tipo de aeronave) (posición) (nivel) INFORMACIÓN (identificación ATIS) PARA ATERRIZAR; -cuando se dispone de información ATIS: | *d) (aircraft type) (position) (level) INFORMATION (ATIS identification) FOR LANDING; |
| e) INGRESE EN (posición en circuito) [PISTA (número)] QNH (o QFE) (numero) [TRÁNSITO (detalle)]. | e) JOIN (position in circuit) [RUNWAY (number)] QNH (or QFE (number) [TRAFFIC (detail)]. |
| *Indica una transmisión del piloto. | *Denotes pilot transmission. |

## 4.3.19	En el circuito

| a) (posición en el circuito p.ej. TRAMO A FAVOR DEL VIENTO/FINAL) | a) (position in circuit e.g. DOWNWIND/FINAL) |
| --- | --- |
| b) NÚMERO... SIGA (tipo de aeronave y posición) [otras instrucciones si fuera necesario | b) NUMBER... FOLLOW (aircraft type and position) [additional instructions if required]. |
| * Indica transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.3.20	Instrucciones para la aproximación

| a) EFECTÚE APROXIMACIÓN CORTA; | a) MAKE SHORT APPROACH |
| --- | --- |
| b) EFECTÚE APROXIMACIÓN LARGA (o PROLONGUE A FAVOR DEL VIENTO); | b) MAKE LONG APPROACH (or EXTEND DOWNWIND); |
| c) NOTIFIQUE EN BÁSICO (o FINAL o FINAL LARGA) (1) | c) REPORT BASE (or FINAL, or LONG FINAL); (1) |
| d) CONTINÚE LA APROXIMACIÓN. [PREPARE POSIBLE IDA AL AIRE] | d) CONTINUE APPROACH. [PREPARE FOR POSSIBLE GO AROUND] |
| Nota.1- Se efectúa la notificación "FINAL LARGA" cuando la aeronave se dirige a la aproximación final a una distancia mayor de 7 Km. (4 NM) desde el punto de toma de contacto, o cuando la aeronave, en una aproximación directa, se halla a 15 Km. (9.8 NM) del punto de toma de contacto. En ambos casos se requiere la notificación "FINAL" a 7 Km. (4 NM) del punto de toma de contacto. |

## 4.3.21	Autorización de aterrizaje

| a) AUTORIZADO A ATERRIZAR; | a) CLEARED TO LAND |
| --- | --- |
| b) (información de tránsito) PISTA (número) AUTORIZADO PARA ATERRIZAR | b) (traffic information) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND; |
| -operaciones especiales: |
| c) AUTORIZADO PARA TOQUE Y DESPEGUE; | c) CLEARED TOUCH AND GO; |
| d) EFECTÚE ATERRIZAJE COMPLETO; | d) MAKE FULL STOP; |
| -para hacer una aproximación a lo largo de una pista, o paralelamente a ella, descendiendo a un nivel mínimo convenido: |
| *e) SOLICITO APROXIMACIÓN BAJA (razones); | *e) REQUEST LOW APPROACH (reasons |
| f) AUTORIZADO PARA APROXIMACIÓN BAJA [PISTA (número)] [restricción de altitud si fuera necesario) (instrucciones para dar otra vuelta al circuito)]; | f) CLEARED LOW APPROACH [RUNWAY (number)] (altitude restriction if required) (go around instructions)]; |
| -para sobrevolar la torre de control u otro punto de observación para inspección visual por personas en tierra: |
| *g) SOLICITO PASADA BAJA (razones); | *g) REQUEST LOW PASS (reasons); |
| h) AUTORIZADO A PASADA BAJA [como en f] | h) CLEARED LOW PASS [as in (f)]. ]. |
| para operaciones de helicópteros |
| i) SOLICITO APROXIMACIÓN DIRECTA [o INGRESAR CIRCUITO IZQUIERDO (o DERECHO) HASTA (emplazamiento) | i) REQUEST STRAIGHT IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location) |
| j) EFECTÚE APROXIMACIÓN DIRECTA (o INGRESE CIRCUITO IZQUIERDO) (o DERECHO A (emplazamiento, pista, calle de rodaje, área de aproximación final y de despegue) [LLEGADA (o RUTA DE LLEGADA) (número, nombre o código)]. [MANTENGA FUERA DE (pista activa, prolongación del eje de la pista, otros lugares)]. [PERMANEZCA (orientación con respecto a o distancia) DE (la pista, el eje de la pista, otro helicóptero o aeronave)]. [PRECAUCIÓN (líneas de conducción de energía eléctrica, obstrucciones sin iluminar estela turbulenta, etc.)]. AUTORIZADO PARA ATERRIZAR | j) MAKE STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location, runway, taxiway, final approach and take-off area)) [ARRIVAL (or ARRIVAL ROUTE) (number, name, or code)]. [HOLD SHORT OF (active runway, extended runway centre line, other)]. [REMAIN (direction or distance) FROM (runway, runway centre line, other helicopter or aircraft)]. [CAUTION (power lines, unlighted obstructions, wake turbulence, etc.)]. CLEARED TO LAND |
| *Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.3.22	Para demorar aeronaves

| a) CIRCULE EL CAMPO; | a) CIRCLE THE AERODROME; |
| --- | --- |
| b) VUELE EN CIRCULOS (DERECHA o IZQUIERDA) [DESDE SU POSICIÓN ACTUAL]; | b) ORBIT (RIGHT, or LEFT) [FROM PRESENT POSITION]; |
| c) EFECTUE OTRO CIRCUITO. | c) MAKE ANOTHER CIRCUIT. |

## 4.3.23	Aproximación frustrada

| a) IDA AL AIRE | a) GO AROUND |
| --- | --- |
| *b) IDA AL AIRE | *b) GOING AROUND |
| *Indica una transmisión del piloto. | * Denotes pilot transmission. |

## 4.3.24	Información a las aeronaves

| a) TREN DE ATERRIZAJE APARENTEMENTE BAJO; | a) LANDING GEAR APPEARS DOWN; |
| --- | --- |
| b) LA RUEDA DERECHA (o IZQUIERDA, o DE NARIZ) APARENTEMENTE ARRIBA (o ABAJO); | b) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL APPEARS UP (or DOWN); |
| c) LAS RUEDAS APARENTEMENTE ARRIBA; | c) WHEELS APPEAR UP; |
| d) LA RUEDA DERECHA (o IZQUIERDA, o DE NARIZ) APARENTEMENTE ARRIBA (o ABAJO); | d) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or DOWN); |
| e) PRECAUCIÓN ESTELA TURBULENTA; [DE AERONAVE (tipo) QUE LLEGA (o sale)][otras informaciones que se requieran] -estela turbulenta: | e) CAUTION WAKE TURBULENCE;[FROM ARRIVING (or DEPARTING) (type of aircraft) |
| f) PRECAUCIÓN CHORRO DE REACTOR. -chorro de reactor en la plataforma o en la calle de rodaje: | f) CAUTION JET BLAST. |
| g) PRECAUCIÓN ESTELA. -estela de aeronave de hélice | g) CAUTION SLIPSTREAM. |

## 4.3.25	Pista libre y comunicaciones después del aterrizaje

| a) CONTACTE CONTROL TERRESTRE (frecuencia); | a) CONTACT GROUND (frequency); |
| --- | --- |
| b) ABANDONANDO PISTA CONTACTE CONTROL TERRESTRE (frecuencia); | b) WHEN VACATED CONTACT GROUND (frequency); |
| c) EXPEDITE ABANDONO DE PISTA | c) EXPEDITE VACATING |
| d) PUESTO (o PUERTA) (designación); | d) YOUR STAND (or GATE) (designation); |
| e) TOME (o VIRE EN) LA PRIMERA (o LA SEGUNDA, o LA CONVENIENTE) INTERSECCIÓN A LA IZQUIERDA (o A LA DERECHA) Y CONTACTE CONTROL TERRESTRE (frecuencia). | e) TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND, or CONVENIENT) LEFT (or RIGHT) AND CONTACT GROUND (frequency). |
| -para operaciones de helicópteros. |
| f) RODAJE AÉREO A PUESTO DE HELICÓPTEROS (o) PUESTO DE ESTACIONAMIENTO DE HELICÓPTEROS (área); | f) AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND (or) HELICOPTER PARKING POSITION (area); |
| g) EFECTÚE RODAJE AÉREO A (o VÍA) (emplazamiento o encaminamiento, según corresponda) [PRECAUCIÓN (polvo, ventisca alta, detritos libres, aeronaves ligeras en rodaje, personal, etc.)]; | g) AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)]; |
| h) EFECTÚE RODAJE AÉREO VÍA (ruta directa, solicitada o especificada) A (emplazamiento, helipuerto, área de operaciones o movimiento, pista activa o inactiva).EVITE (aeronave o vehículos o personal). | h) AIR TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel). |

FRASEOLOGIA

CENTRO DE INFORMACION DE VUELO (FIC)

LLAMADO INICIAL

Coco Radio, (distintivo de llamada)

Coco Radio, (call sign)

(distintivo de llamada) Coco Radio,

(call Sign) Coco Radio,

Estación que llama  a Coco Radio repita

Station calling  Coco Radio say again

Recibido, (distintivo de llamada), QNH ....., no hay tránsito reportado en la zona, notifique (nivelado ..., a un lado de ..., iniciando descenso).

Roger, (call sign), altimeter ....., no traffic reported, report  leveled …., abeam …., starting descend).

Confirme condiciones meteorológicas de la zona.

Report weather conditions.

Confirme altitud a nivelar.

Report  requested altiitud.

Notifique abandonando……   pies (descendiendo).

Report leaving ...... feet (descending).

Notifique a través de..... pies (ascendiendo).

Report passing...... feet (climbing).

Notifique estimado a ......

Report estimated time to ....

Contacte 123.0 / 120.5/ 119.6 / 119.8  (dígito por dígito).

Contact 123.0 / 120.5 / 119.6 /119.8 (digit by digit).

Notifique tránsito a la vista.

Report traffic insight.

Notifique  (distancia) 25 / 30 NM del Coco.

Report  (distance) 25 / 30 NM from El Coco.

Contacte 120.5, QNH….

Contact 120.5, QNH....

Recibido, QNH….

Roger, QNH….

Tránsito ...  ( Tipo de aeronave, posición y altitud, intenciones)

Traffic ....(type of aircraft, position and  altitude, intentions)

Tránsito en la zona no es factor.

Traffic no factor.

Mantenga escucha para información de tránsito.

Stand by for traffic information.

Notifique:

Nivelando

Iniciando descenso

Tránsito a la vista

A un lado de ...

A través de ..

Abandonando ...

Sobre....

Report:

Leveled

Starting descend

Traffic insight

Abeam ….

Passing ….

Leaving …

Over …

Confirme:

Altitud que abandona

Código transponder que activa

Tiene tránsito a la vista

Copió información

Ruta a seguir

Altitud a nivelar

Tipo de aeronave

Intenciones

Confirm:

Leaving altitude

Squak code

Have traffic insight

Did you copy?

Flight plan route

Altitude to maintain

Aircraft Type

Intentions

Coco Radio, (distintivo de llamada), 30 NM fuera, despegamos del (aeródromo),  7500 ft., radial 180, destino (aeródromo), código transponder.

Coco Radio, (call sign), 30 NM out, took off  from (aerodrome),  7500 ft.,  180 radial, destination (aerodrome) , squak  code

Recibido notifique iniciando descenso.

Roger, report starting descend.

Notifique abandonando 3000 ft. o 5 NM de ....

Report leaving 3000 ft., or 5 NM out of….

Descenso a discreción del piloto

Descent under pilot´s discresion

En Caso de Falla de Comunicación

(Distintivo de llamada)  si me copia quille dos veces su transmisor

(call sign) if you read me push your PTT twice

En caso de que una aeronave solicite cambiar su plan de vuelo VFR a IFR

COCO  Radio (distintivo de llamada), solicito plan de vuelo instrumentos a (aeródromo) (altitud)

COCO Radio (call sign), request instruments flight plan to (aerodrome) (altitude)

(distintivo de llamada) COCO Radio mantenga VFR y mantenga escucha para autorización, confirme:

Nombre del Capitán

Personas a bordo

Combustible a bordo

Aeródromo alterno y

Matrícula de la aeronave

(Call Sign) COCO Radio maintain VFR and stand by for clearance, confirm:

Captain Name

People on board

Fuel on board

Alternate aerodrome and

Aircraft identification

# 4.4	COORDINACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS ATS

## 4.4.1	PREVISIONES Y REVISIONES

| a) ESTIMADA [dirección del vuelo] (distintivo de llamada de la aeronave) [USANDO TRANSPONDER (código SSR)] (tipo) ESTIMADO (punto significativo) (hora) (nivel) [o DESCENDIENDO DE (nivel) A (nivel)] o [VELOCIDAD (TAS presentada)] (ruta) [OBSERVACIONES]; | a) ESTIMATE [direction of flight] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR Code)] (type) ESTIMATED (significant point) (time) (level) (or DESCENDING FROM (level) TO (level)) [SPEED (filed TAS)] (route) [REMARKS] |
| --- | --- |
| b) ESTIMADO (punto significativo) PARA (distintivo de llamada de la aeronave); | b) ESTIMATE (significant point) ON (aircraft call sign); |
| c) SIN DETALLES; -respuesta del equipo receptor (si no se cuenta con plan de vuelo) | c) NO DETAILS; |
| d) GLOBO(S) LIBRE(S) NO TRIPULADO(S) (identificación y clasificación) ESTIMADO(S) SOBRE (lugar) A LAS (hora) (NIVEL(ES) DE VUELO NOTIFICADO(S) (cifra o cifras) (o NIVEL(ES) DE VUELO DESCONOCIDO(S)] DESPLAZÁNDOSE HACIA (dirección) VELOCIDAD ESTIMADA RESPECTO AL SUELO (cifra) (otra información pertinente, si la hubiera); | d) ESTIMATE UNMANNED FREE BALLOON(S) (identification and classification) ESTIMATED OVER (place) AT (time) REPORTED FLIGHT LEVEL(S) (figure or figures) [or FLIGHT LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) ESTIMATED GROUND SPEED (figure) (other pertinent information, if any); |
| e) REVISIÓN (distintivo de llamada de la aeronave) (detalles que sean necesarios). | e) REVISION (aircraft call sign) (details as necessary). |

## 4.4.2	Transferencia de control

| a) SOLICITO TRANSFERENCIA CONTROL DE (distintivo de llamada de la aeronave) | a) REQUEST RELEASE OF (aircraft call sign); |
| --- | --- |
| b) (distintivo de llamada de la aeronave) CONTROL TRANSFERIDO [A LAS (hora)] [condiciones/restricciones]; | b) (aircraft call sign) RELEASED [AT (time)] [conditions/restrictions]; |
| c) HA TRANSFERIDO (distintivo de llamada de la aeronave) [PARA QUE ASCIENDA (o DESCIENDA)]; | c) IS (aircraft call sign) RELEASED [FOR CLIMB (or DESCENT)]; |
| d) (distintivo de llamada de la aeronave) MI CONTROL [HASTA (hora o punto significativo)]; | d) (aircraft call sign) NOT RELEASED [UNTIL (time or significant point)]; |
| e) IMPOSIBLE (distintivo de llamada de la aeronave) [EL TRÁNSITO ES (detalles)]. | e) UNABLE (aircraft call sign) [TRAFFIC IS (details)]. |

## 4.4.3	Cambio de autorización

| a) ¿PODEMOS CAMBIAR LA AUTORIZACIÓN DE (distintivo de llamada de la aeronave) A (detalles del cambio propuesto)?; | a) MAY WE CHANGE CLEARANCE OF (aircraft call sign) TO (details of alteration proposed); |
| --- | --- |
| b) DE ACUERDO CON (cambio de autorización) DE (distintivo de llamada de la aeronave); | b) AGREED TO (alteration of clearance) OF (aircraft call sign) |
| c) IMPOSIBLE (distintivo de llamada de la aeronave); | c) UNABLE (aircraft call sign); |
| d) IMPOSIBLE (ruta, nivel, etc., deseados) [PARA (distintivo de llamada de la aeronave)] [DEBIDO A (motivos)] (otra autorización propuesta). | d) UNABLE (desired route, level, etc.) [FOR (aircraft call sign)] [DUE (reason)] (alternative clearance proposed). |

## 4.4.4	Solicitud de aprobación

| a) SOLICITO APROBACIÓN (distintivo de llamada de la aeronave) SALIDA PREVISTA DE (punto significativo) A LAS (hora); | a) APPROVAL REQUEST (aircraft call sign) ESTIMATED DEPARTURE FROM (significant point) AT (time); |
| --- | --- |
| b) (distintivo de llamada de la aeronave) SOLICITUD APROBADA [(restricciones, si existen)]; | b) (aircraft call sign) REQUEST APPROVED [(restriction if any)]; |
| c) (distintivo de llamada de la aeronave) IMPOSIBLE (instrucciones de alternativa). | c) (aircraft call sign) UNABLE (alternative instructions). |

## 4.4.5	Transferencia de llegada

| [TRANSFIERO LLEGADA] (distintivo de llamada de la aeronave) [TRANSPONDER (código SSR)] (tipo) DE (punto de salida) TRANSFERENCIA EN (punto significativo) o A LAS (hora) o A (nivel) AUTORIZADA Y ESTIMADA (límite de la autorización) (hora) A (nivel) [HORA PREVISTA DE APROXIMACIÓN o NO HAY DEMORA PREVISTA] LLAME A LAS (hora). | [INBOUND RELEASE] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] (type) FROM (departure point) RELEASED AT (significant point, or time, or level) CLEARED TO AND ESTIMATING (clearance limit) (time) AT (level) [EXPECTED APPROACH TIME or NO DELAY EXPECTED] CONTACT AT (time |
| --- | --- |

## 4.4.6	Transferencia

| TRANSFERENCIA (distintivo de llamada de la aeronave) [TRANSPONDER (código SSR)] POSICIÓN (posición de la aeronave) (nivel). | HANDOVER (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] POSITION (aircraft position) (level). |
| --- | --- |

## 4.4.7	Concesión de autorización

| a) AGILICE AUTORIZACIÓN (distintivo de llamada de la aeronave) SALIDA ESTIMADA DE (lugar) A LAS (hora); | a) EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) EXPECTED DEPARTURE FROM (place) AT (time) |
| --- | --- |
| b) AGILICE AUTORIZACIÓN (distintivo de llamada de la aeronave) [ESTIMADA] SOBRE (lugar) A LAS (hora) SOLICITA (nivel o ruta, etc.). | b) EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) [ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REQUESTS (level or route, etc.). |

## 4.4.8	Operaciones con separación vertical mínima reducida

| NEGATIVO RVSM [(Información suplementaria, por ejemplo aeronave de Estado)]; | NEGATIVE RVSM [(supplementary information, e.g. State aircraft)] |
| --- | --- |
| RVSM IMPOSIBLE DEBIDO A TURBULENCIA ( o EQUIPO, según corresponda); | UNABLE RVSM DUE TURBULENCE (or EQUIPMENT, as applicable). |

# Text boxes

Manual de Fraseología y Procedimientos Radiotelefónicos